## Slide 1
GESTIÓN DE CALIDAD
Docente: Lorena Silveira
Herramientas y Técnicas
de la Calidad
FACULTAD DE INGENIERÍA – I.I.M.P.I.

## Slide 2: Temario
Para qué sirven
Las 7 herramientas clásicas
Herramientas para la resolución
de problemas
Trabajo en equipo
Otras herramientas

## Slide 3: ¿Para qué sirven?
Permiten que la organización logre
sus metas, en forma eficaz y eficiente.
Incentivan a pensar en términos de la problemática y no de la solución. La solución debe ser un resultado.

## Slide 4: LAS 7 HERRAMIENTAS CLASICAS
Gráfico de Pareto
Diagrama Causa-Efecto
Diagrama de flujo
Hoja de recolección de datos
Diagrama de dispersión
Histogramas
Gráficos de control

## Slide 5: 1. Gráfico de Pareto
Qué es?
Es un gráfico de barras que permite
visualizar la importancia relativa entre las distintas causas de un problema o entre distintos problemas
Vilfredo Pareto
1848 - 1923

## Slide 6
Se basa en el principio 80/20:Un 20% de las fuentes causan el 80% de cualquier problema.
Permite enfocar los esfuerzos hacia las causas que tendrán el mayor impacto en caso de ser resueltas.
Muestra la importancia relativa de las causas en un formato visual simple y rápido de interpretar.

## Slide 7: ¿Cómo lo hago?
Seleccione el problema
Determine sus causas
Escoja la unidad de medida
Escoja el tiempo del estudio
Recolecte los datos
Comparación de frecuencias o costos
Grafique

## Slide 8: Ejemplo:
Problema: Alto número de Refrigeradores “defectuosos” al final de la línea de producción de una fábrica.

## Slide 9: Posibles causas (Defectos encontrados)
Motor no detiene
No enfría
Burlete deficiente
Pintura Deficiente
Rayas
No funciona
Puerta no cierra
Gavetas deficientes
Motor no arranca
Mala nivelación
Puerta defectuosa
Otros

## Slide 10
Causa | Frec | %
Mot. no detiene | 36 | 40,9
No enfría | 27 | 30,7
Burl. def | 9 | 10,2
Pint.Def | 5 | 5,7
Rayas | 4 | 4,5
No funciona | 2 | 2,3
Puerta no cierra | 2 | 2,3
Gav. def | 1 | 1,1
Mot. no arranca | 1 | 1,1
Mala nivelación | 1 | 1,1
Puert. def | 0 | 0
Otros | 0 | 0
Total | 88 | 100

## Slide 11
Muchos triviales
Pocos vitales
Las barras más altas son las causas más importantes
Atacarlas primero

## Slide 12: 2. Diagrama Causa - Efecto
Es un diagrama que muestra la relación entre un efecto o problema con las causas potenciales, donde las causas se ubican en categorías principales y subcategorías
“Espinas”
(Categorías de causas
Principales)
Efecto o
Problema
PROCESO
Ishikawa
1915 - 1989

## Slide 13: En un proceso de producción las categorías principales son:
Efecto o
Problema
Mano de
obra
Maquinarias/
Equipos
Métodos
Materiales
Medio
amb

## Slide 14: En un servicio las categorías principales son:
Efecto o
Problema
Políticas
Procedimientos
Personas
Planta

## Slide 15: Ej: Entrega de pizzas demoradas los viernes y sábados
Posibles causas
Los choferes se pierden
Hornos demasiado pequeños
Mal manejo de pedidos grandes
Falta de experiencia del personal
Alta fluctuación del personal
Agotamiento de los ingredientes
La gente no se presenta a trabajar
Falta de motivación de los empleados

## Slide 16: Ejemplo
Entrega de pizza demorada los viernes y sábados
La gente no se presenta a trabajar
Los choferes se pierden
Mano de obra
Hornos demasiado pequeños
Maquinaria/
Equipos
Mal manejo de los pedidos grandes
Agotamiento de los ingredientes
Falta de experiencia
Alta fluctuación del personal
Alta fluctuación del personal
Materiales
Métodos
Falta de motivación
Falta de motivación

## Slide 17: 3.Diagrama de Flujo
Es una representación gráfica que muestra todas las etapas de un proceso en forma secuencial.
Sirve para:
Para visualizar el proceso global
Para detectar pasos innecesarios, duplicaciones de trabajo, etc
Uso del diagrama de flujo para la mejora (real vs ideal)

## Slide 18: ¿Cómo lo hago?
1.Determine las fronteras del proceso
2. Determine los pasos del proceso
3. Establezca una secuencia de los pasos
4. Dibuje el diagrama de proceso
5. Verifique si el diagrama de proceso
está completo
6. Finalice el mismo

## Slide 19: ¿Cómo graficar los procesos?
Inicio y fin del proceso
Etapa del proceso/actividades
Puntos de decisión
Dirección o flujo del proceso
Documento

## Slide 20
Ejemplo: proceso de compras

## Slide 21: 4. Hojas de recolección de datos
Permite compilar datos a fin de que regularidades o repeticiones en los mismos puedan ser detectadas.
Las observaciones aportan una imagen más clara de “los hechos” que ocurren.

## Slide 22: Pasos a seguir
Defina claramente la situación que se está observando
Decida quién va a recoger los datos, en qué tiempo y de qué fuentes
Diseñe un formulario adecuado
Recolecte los datos

## Slide 23: Ejemplo: Demoras en la cola del supermercado
Proyecto: Demoras en la cola del supermercado |  | Nombre: Lara Piro |  |  | Turno:De 18:00-22:00 hs |  |  | 
Lugar: Sucursal XX |  | Fechas: Del 5/5/2013 al 11/05/2013 |  |  |  |  |  | 
Razón | Fecha |  |  |  |  |  |  | 
 | L | M | Mi | J | Vi | S | D | Total
Pagos con tarjeta de crédito | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 12 | 51
Falta de entrenamiento del personal | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 33
Falta de cajas rápidas | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 22
Olvidos de los clientes | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 9 | 37
Total | 18 | 17 | 18 | 17 | 22 | 24 | 27 | 143

## Slide 24: Hoja para medición de la temperatura exterior a un invernadero, en horas nocturnas. Las tomas se realizarán cada cuarto de hora desde las 0:00 horas hasta las 2:30 h.
FECHA: INVERNADERO Nº:
TIPO DE CULTIVO: INSPECTOR:
L.I.E
L.S.E
Escala de valores a medir
Resultados recogidos

## Slide 25
FECHA: 24/07/12 INVERNADERO Nº: 16
TIPO DE CULTIVO: X INSPECTOR: AGUSTÍN FERNÁNDEZ

## Slide 26: 5. Diagrama de dispersión
Permite ientificar las posibles relaciones entre dos conjuntos diferentes de variables
Provee un buen seguimiento a un diagrama de causa y efecto
Correlación positiva
Correlación negativa
Sin Correlación
Correlación positiva débil
y
x
x
x
x
y
y
y

## Slide 27: Estudio: disponibilidad Flota vs Antigüedad

## Slide 28: Posibles problemas de interpretación
Los Diagramas de Dispersión muestran solamente relaciones, no prueban relaciones causales.
En el análisis del Diagrama se limitará su interpretación al recorrido de las observaciones
Efecto de la escala
Problemas con los datos
ADVERTENCIA:
Una poderosa correlación NO SIGNIFICA QUE X CAUSA Y.
Esta conclusión debe basarse en conocimientos técnicos, no estadísticos.

## Slide 29: 6.HISTOGRAMA
Resume los datos de un proceso que han sido recolectados durante un tiempo y presenta gráficamente su distribución de frecuencia en forma de barras
Permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y cual es la dispersión alrededor de ese valor central.

## Slide 30: Pasos para su construcción:
Definición y clasificación de intervalos de igual amplitud.
- NC= (n)1/2
- AC= (Xmáx –Xmín)/NC
Cuantificación de los datos en cada intervalo
Elaboración de un gráfico de frecuencias

## Slide 31: Ej: Medidas tomadas sobre 100 remaches extraídos a lo largo del proceso:
Xmín= 1.27 cm; Xmáx= 1.44 cm
Rango= Xmáx – Xmín= 0.17 cm
NC= (100)1/2= 10
AC= R/NC= 0.017 aprox.= 0.02 cm
Recalculemos el NC=R/AC= 9 aprox

## Slide 32
Clase | LI (cm) | LS (cm) | Fa | Fr (%)
1 | 1.27 | 1.29 | 2 | 2
2 | 1.29 | 1.31 | 8 | 8
3 | 1.31 | 1.33 | 17 | 17
4 | 1.33 | 1.35 | 22 | 22
5 | 1.35 | 1.37 | 29 | 29
6 | 1.37 | 1.39 | 13 | 13
7 | 1.39 | 1.41 | 6 | 6
8 | 1.41 | 1.43 | 2 | 2
9 | 1.43 | 1.45 | 1 | 1
Elaboración del gráfico de frecuencias

## Slide 33
Observaciones:
Tendencia central entre 1.35 y 1.37 cm
Rango entre 1.27 y 1.45 cm (dispersión)
Pocos remaches por encima de 1.41 cm o por debajo de 1.29 cm

## Slide 34: El gráfico representado por el histograma tiene tres características que los califican:
1. Un centro
2. Un ancho
3. Una forma

## Slide 35: El ancho
LSE
LIE
LIE
LSE
El centro
Podemos comparar el centro con las metas:
A
B
C

## Slide 36: La forma
LIE
LSE
LIE
LSE

## Slide 37: 7. Gráficos de Control
Es una hoja configurada para representar gráficamente los valores que se obtienen al ensayar con continuidad en el tiempo una serie de muestras, las cuales una vez ingresadas son comparadas con límites de advertencia o de intervención (límites de control) a efectos de guiar la calidad hacia el objetivo establecido.
Fuera de control
(causa asignable)
Proceso bajo control
(causas aleatorias )
LSC
X
LIC

## Slide 38: Utilidad:
Permiten vigilar, controlar y mejorar el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo mediante el estudio de la variación y su fuente.
Diferencian entre las causas especiales (asignables) y las causas comunes de la variación (no asignables).

## Slide 39
Nº de muestra
Caract. de calidad
X
LSC
LIC
LSC, LIC = X +/- 3
99,7 % de encontrar un producto dentro de los límites de control

## Slide 40: Ejemplo: Control del diámetro de los anillos de pistón para motor de automóvil

## Slide 41: ¿Qué ocurre cuando un punto se va fuera de los límites?
Podría ser el indicio de que algo anda mal en el proceso, es necesario investigar para encontrar el problema (Causa Asignable) y corregirla

## Slide 42: Herramientas para la resolución de problemas

## Slide 43: Pasos para la resolución de problemas
Identificación del problema
Análisis de causas
Planteo de soluciones

## Slide 44: 1. Herramientas para identificación de problemas
Tormenta de ideas
Diagrama de afinidad
Diagráfico de interrelación
“Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría dedicar 55 minutos a pensar en el problema, y cinco minutos a pensar en soluciones” A. Einstein

## Slide 45: TORMENTA DE IDEAS
Es una técnica de grupo que permite generar un alto volumen de ideas sobre cualquier tema.
Características
Hace que todos los integrantes del equipo participen
Permite que los integrantes del equipo aprovechen la creatividad de los demás
Promueve el pensamiento abierto de un equipo, mediante un proceso libre de criticismos y juicios

## Slide 46: Pasos para su realización
Redactar el objeto de la tormenta de ideas.
Presentar las 4 reglas conceptuales: ninguna crítica, ser no convencional, cuantas más ideas mejor, apoyarse en otras ideas.
Realizar la tormenta de ideas con el objetivo y las ideas que van surgiendo, escritas en lugar visible.
Finalizar antes de que se note el cansancio.
Procesar las ideas

## Slide 47: Métodos para su realización
Existen dos métodos principales:
Estructurado: Cada integrante del equipo aporta ideas por turno
No estructurado: Los integrantes del equipo dan ideas según les vienen a la mente

## Slide 48: DIAGRAMA DE AFINIDAD
Es una forma de organizar la información reunida en por ejemplo sesiones de Lluvias de ideas.
¿Cómo lo hago?
Plantee el asunto a analizar en una oración completa
Busque y analice ideas
Separe las ideas simultáneamente en 5-10 agrupamientos relacionados
Cree tarjetas resumen para cada grupo

## Slide 49
Ejemplo:¿Cuáles son las causas de las quejas por el servicio de PrestaYa?

## Slide 50
Agrupación de elementos:

## Slide 52
¿Cuáles son las causas de las quejas por el servicio de PrestaYa?

## Slide 53: Características
Promueve la creatividad de todos los integrantes del equipo en todas las fases del proceso.
Promueve conexiones no tradicionales entre ideas y asuntos

## Slide 54: DIAGRÁFICO DE INTERRELACIÓN
Permite que el equipo analice e identifique las relaciones de causa efecto entre distintos asuntos.
Permite identificar las fuerzas motrices o resultados clave que son el corazón de una solución efectiva.

## Slide 55: ¿Cómo lo hago?
Planteamiento del asunto o problema. Ej: ¿Cuáles son los asuntos relacionados con la formación de los basurales?
Formar el equipo adecuado (requiere un conocimiento íntimo del tema en discusión)
Organizar las ideas/asuntos (pueden haber sido originadas/os por otras herramientas)
1) Carencia de
respeto por
los demás
2) Falta de
conciencia
de impacto
3) Penalidades
inadecuadas
4)Insuficientes
receptáculos
5) Falta de ej
paternales
6) Empaque
innecesario

## Slide 56
Busque relaciones de causa/influencia entre todas las ideas y dibuje flechas de relaciones Pregunte en relación a cada combinación:
¿Hay una relación de causa/influencia?
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué dirección de causa influencia es más fuerte?
Revise el Diag de correlación (Obtenga opiniones adicionales de personas que no estén en el equipo).
Calcule el número de flechas salientes y entrantes y seleccione los elementos claves para planificación ulterior
A
B
¿O?

## Slide 57
1) Carencia de
respeto por
los demás
2) Falta de
conciencia
de impacto
3) Penalidades
inadecuadas
4)Insuficientes
receptáculos
5) Falta de ej
paternales
6) Empaque
innecesario

## Slide 58
Carencia de respeto por los demás | E= 2 S= 0
Falta de conciencia de impacto | E= 0 S= 5
Penalidades inadecuadas | E= 2 S= 1
Insuficientes receptáculos | E= 1 S= 2
Falta de ej paternales | E=4 S= 1
Empaque innecesario | E=1 S= 1
FUERZA MOTRIZ O CAUSA RAÍZ
RESULTADO CLAVE O PROBLEMA EMERGENTE

## Slide 59: 2. Herramientas para análisis de causas
LOS 5 POR QUÉ
Diagrama de Ishikawa (Espina de pescado)
Pareto
Diagráfico de interrelaciones

## Slide 60: LOS 5 POR QUÉ
Es una técnica sistemática que permite conocer las posibles causas de un problema

## Slide 61: Por ej: el problema es que salió mal una pieza

## Slide 62: 3. Herramientas para el planteo de soluciones
Consenso de equipo
Plan de acción

## Slide 63: CONSENSO DE EQUIPO
SE UTILIZA PARA PLANTEO DE SOLUCIONES
SE UTILIZA TAMBIÉN LUEGO DE HABER IDENTIFICADO LAS CAUSAS PARA SELECCIONAR LAS QUE SE CONSIDERAN MAS IMPORTANTES:
  De alto impacto
  Se puede actuar
  Es oportuno actuar
Consenso: Es la aceptación y el apoyo voluntario a una decisión tomada por todos los miembros del equipo.
Es la mejor decisión posible.

## Slide 64: PLAN DE ACCIÓN
PERMITE ORGANIZAR LAS TAREAS QUE SE LLEVARAN A CABO PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA
PERMITE ADEMAS, ESTIMAR LOS TIEMPOS Y RECURSOS QUE INSUMIRA LA REALIZACION DE CADA TAREA.
SE UTILIZA CUANDO DEBEMOS SEGUIR LA SECUENCIA DE LOS PASOS O TAREAS ESTABLECIDOS.
Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Duración | Recursos | Costos | Precedencias
Redacción de procedimientos | Jefe dpto de atención de clientes | 11/04/08 | 1 mes | PC Humanos | 50% del sueldo del responsable | -----
Entrenamiento de personal | Jefe depto | 25/04/08 | 3 semanas | Humanos | ----- | Redacción de procedimientos

## Slide 65: Trabajo en equipo
Principio Directriz: “empowerment” asignación de responsabilidad y poder de decisión.

## Slide 66: Tipos de equipos de trabajo

## Slide 68: CCC vs Eq.Mejora
Aspecto | CCC | Eq.Mejora
Participación | Voluntaria | Fijada por la Dirección
Temas a resolver | Propuestos por participantes | Determinados por la dirección
Alcance | Área de trabajo | Toda la Organización
Participantes | Área de trabajo (departamental) | Interfuncional (multidepartamental)
Dirección | Impulsa y ayuda | Guía y supervisa
Administración del Proceso | Complejo | Simple
Cantidad | Uno de los muchos útiles | Uno de los pocos vitales
Tipo de miembros | Empleados | De confianza
Continuidad | El circulo permanece proyecto tras proyecto | El equipo es ad hoc, se disuelve al completar el proyecto
Misión primaria | Mejorar las relaciones humanas | Mejorar la calidad
Misión secundaria | Mejorar la calidad | Mejorar la participación

## Slide 69: Otras herramientas
FMEA (Análisis del Modo y Efecto de Fallas)
QFD
BENCHMARKING
LAS 5 S´s

## Slide 70: ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLAS
Qué es:
Proceso sistemático para la identificación de las fallas
potenciales del diseño de un producto o de un proceso
antes de que éstas ocurran.
Propósito: eliminar las fallas potenciales o minimizar
el riesgo asociado a las mismas.

## Slide 71: Ejemplo de fomulario a utilizar
DESC. o Nº de EQUIPO 1 | FUNCIÓN DE LA OPERACIÓN 2 | FALLA POTENCIAL |  |  | Cont. Act. 6 | EVALUACIÓN |  |  |  | Ajuste 11 | EVALUACIÓN |  |  |  | Afinacion 16
 |  | Modo De la Falla 3 | Efecto De la Falla 4 | Causa De la Falla |  | O 7 | S 8 | D 9 | IPR 10 |  | O 12 | S 13 | D 14 | IPR 15 | 
Modo de
falla
Efecto de
falla
Causa de
falla
O
S
D
IPR
O
S
D
IPR
mantenimiento
control de
temperatura
control de
cocción
1
32
Elaboración
de budín
10
480
4
8
EVALUACIÓ
Ajuste
EVALUACIÓ
Cocción en
horno
eléctrico
Temperatura
del horno
inadecuada
Inadecuada
cocción de los
budines
Resistencia
quemada
No existen
6
8
Proceso
Etapa
Falla potencial
Controles
actuales
Ejemplo:

## Slide 72
Campo 1: DESCRIPCIÓN O NÚMERO DE EQUIPO. O sub-ensamble que se ha de analizar.
Campo 2: FUNCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL COMPONENTE O EQUIPO, que se ha de analizar.
FALLA POTENCIAL
Campo 3: MODO DE FALLA. Describir cada uno de los posibles modos de falla .Se definen como la manera en que una parte o ensamble puede potencialmente fallar en cumplir con los requerimientos de liberación de ingeniería o con requerimiento específicos del proceso
Campo 4: EFECTO DE LA FALLA. Describir el efecto de la falla lo más especifico posible, suponiendo que ocurriera, o la manera en que el usuario podría notarlo.
Campo 5: CAUSA DE LA FALLA. Enumerar las posibles causas de cada modo de falla que las variables de la operación podrían ocasionar.
Campo 6: CONTROLES ACTUALES. Enumerar todos los controles que estén destinados para prevenir o detectar las causas o modos de falla. O ninguno si no existe control.

## Slide 73
EVALUACIÓN
Con La información obtenida en los campos 3, 4, 5 y 6 hacer la medición para la evaluación.
Campo 7: OCURRENCIA. Se refiere a la probabilidad de que la falla ocurra considerando únicamente los controles existentes para prevenir la ocurrencia de la causa de la falla, calificando del 1 al 10 según la posibilidad que se estime. Si es posible de que ocurra la calificación será alta.
Probabilidad del incidente | Incidente Tarifas | Fila
Muy Arriba: El incidente es casi inevitable | 1 en 2 | 10
 | 1 en 3 | 9
Alto: Asociado generalmente a los procesos similares que han fallado anteriormente | 1 en 8 | 8
 | 1 en 20 | 7
Moderado: Asociado generalmente a los procesos similares previos que han experimentado incidentes ocasionales, pero no en proporciones importantes | 1 en 80 | 6
 | 1 en 400 | 5
 | 1 de 2000 | 4
Bajo: Los incidentes aislados se asociaron a procesos similares | 1 en 15.000 | 3
Muy Bajo: Solamente los incidentes aislados se asocian a procesos casi idénticos | 1 en 150.000 | 2
Telecontrol: El incidente es inverosímil. | 1 en 1.500.000 | 1
Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la ocurrencia del incidente en un proceso AMEF

## Slide 74
Campo 8: SEVERIDAD. Es el factor que representa la gravedad de los efectos de la falla después de que ha ocurrido. El grado de severidad se estima del 1 al 10.
Campo 9: DETECCIÓN. La probabilidad de detectar la falla, con los controles existentes, antes de que el efecto sea definitivo. Para determinar esta probabilidad se usa una escala del 1 al 10.
Campo 10: I-P.R. (Índice de prioridad de riesgo= Ocurrencia. Severidad. Detección). Para todas las causas de falla.
Si el resultado obtenido en el IPR es mayor que 100 hacer los ajustes que se requieran para bajar la puntuación en: ocurrencia, severidad, detección.

## Slide 75
Efecto |  | Criterios: Severidad del efecto para AMEF | Fila
– peligroso; sin alarma |  | Puede poner en peligro al operador del ensamblaje. El incidente afecta la operación o la no conformidad segura del producto con la regulación del gobierno. El incidente ocurrirá sin alarma. | 10
– peligroso; con alarma |  | Puede poner en peligro al operador del ensamblaje. El incidente afecta la operación o la no conformidad segura del producto con la regulación del gobierno. El incidente ocurrirá con alarma. | 9
Muy Arriba |  | Interrupción importante a la cadena de producción. 100% del producto puede ser desechado. El producto es inoperable con pérdida de función primaria. | 8
Alto |  | Interrupción de menor importancia a la cadena de producción. El producto puede ser clasificado y una porción desechada. El producto es operable, pero en un nivel reducido del funcionamiento. | 7
Moderado |  | Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser desechado (no se clasifica). El producto es operable, pero un cierto item(s) de la comodidad / de la conveniencia es inoperable | 6
Bajo |  | Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. 100% del producto puede ser devuelto a trabajar. El producto es operable, pero algunos items de la comodidad / de la conveniencia funcionan en un nivel reducido del funcionamiento. | 5
Muy Bajo |  | Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. El producto puede ser clasificado y una porción puede ser devuelto a trabajar. La mayoría de los clientes notan el defecto. | 4
De menor importancia |  | Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser devuelto a trabajar en línea solamente hacia fuera-de-estación. Los clientes medios notan el defecto. | 3
Muy De menor importancia |  | Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser devuelto a trabajar en línea solamente en-estación. Los clientes exigentes notan el defecto. | 2
Ninguno |  | El modo de fallo no tiene ningún efecto. | 1
Vector 2. | Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la severidad de efectos en un proceso AMEF |  | 

## Slide 76
Detección |  | Criterios: Probabilidad de la detección por control de proceso | Fila
Casi Imposible |  | Ninguno de los controles disponibles detectar incidente Modo o causa | 10
Muy Alejado |  | Los controles actuales tienen una probabilidad muy alejada de detectar modo o causa de fallo | 9
Alejado |  | Los controles actuales tienen una probabilidad alejada de detectar modo o causa de fallo | 8
Muy Bajo |  | Los controles actuales tienen una probabilidad muy baja de detectar modo o causa de fallo | 7
Bajo |  | Los controles actuales tienen una probabilidad baja de detectar Modo o causa de fallo | 6
Moderado |  | Los controles actuales tienen una probabilidad moderada de detectar modo o causa de fallo | 5
Moderadamente Alto |  | Los controles actuales tienen una probabilidad moderadamente alta de detectar modo o causa de fallo | 4
Alto |  | Los controles actuales tienen una alta probabilidad de detectar modo o causa de fallo | 3
Muy Alto |  | Los controles actuales tienen una probabilidad muy alta de detectar modo o causa de fallo | 2
Casi Seguro |  | Controles actuales detectan casi seguros al modo o a la causa de fallo. Los controles confiables de la detección se saben con procesos similares. | 1
Vector 6. | Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la detección de una causa del incidente o del modo de fallo en un proceso AMEF |  | 

## Slide 77: QFD (Despliegue de la función calidad)
Técnica que consiste en una serie de matrices entrelazadas, que traduce las necesidades de los clientes en características del producto y de los procesos.

## Slide 78: Fases
Identificación de clientes
Clasificación de clientes
Identificación de las expectativas de los clientes
Jerarquización de dichas expectativas
Identificación de las funciones del producto
Construcción de las matriz de calidad
La casa de la calidad
Construcción de otras matrices

## Slide 79: Ejemplo:
Identificación de clientes
¿Quiénes son posibles clientes del producto a diseñar?
Ej: agenda para adultos.
Clientes: personas mayores de 21 años.

## Slide 80: 2.Clasificación de clientes
Realizaremos la misma agrupando a los posibles clientes por sexo, dándole un peso a cada grupo, de acuerdo con el número esperado de clientes por cada uno.

## Slide 81: 3. Identificación de las expectativas de los clientes
Podemos acudir a datos históricos sobre ventas.
Encuestas institucionales
Estudio de las ventas de la competencia (si se puede acceder a esos datos)
Impresiones de nuestros servicios de fabricación, venta y posventa
Supongamos que hemos identificado las siguientes expectativas
de nuestros clientes:
Resistencia
Bajo precio
Estéticamente agradable
Espacio suficiente para planif. diaria

## Slide 82: 4. Jerarquización de las expectativas
Baremo: 5. Básico 4. Muy importante 3. Importante 2. Poco importante 1. Inapreciable
 | Precio | Resist. | Est. agradable | Espacio
Mujeres | 4 | 4 | 4 | 5
Hombres | 4 | 3 | 2 | 5
Cuadro de jerarquización parcial

## Slide 83
Expectativas de los clientes |  | Precio | Resistencia | Estética agradable | Espacio
Sector | Peso |  |  |  | 
Mujeres | 60 | 4 | 4 | 4 | 5
Hombres | 40 | 4 | 3 | 2 | 5
Jerarquización | 100 | 400 | 360 | 320 | 500
Cuadro de jerarquización total

## Slide 84
Nº | Expectativa | Peso %
1 | Espacio | 31,6
2 | Precio | 25,3
3 | Resistencia | 22,8
4 | Estéticamente agradable | 20,3

## Slide 85: 5. Identificación de las funciones del producto
Relacionar los “qués”, con los “cómos”.
Funciones del producto identificadas por el equipo de diseño:
    Utilización de cuerina.
    Puntas reforzadas.
    Hilo de costura y marcador al tono.
    Estructuración de 2 días por hoja.

## Slide 86
MATRIZ DE CALIDAD DE LA AGENDA |  |  |  |  | 
Cómos |  | Utilización de cuerina | Puntas reforzadas | Hilo de costura y marcador al tono | Estructuración de 2 días por hoja
Qués | Peso |  |  |  | 
Espacio | 31,6 |  |  |  | +9
Precio | 25,3 | -1 | -1 |  | 
Resistencia | 22,8 | +3 | +9 |  | 
Est. agradable | 20,3 | +3 | +3 | +9 | 
Suma Ponderada |  | 104 | 240,8 | 182,7 | 284,4
6. Construcción de la matriz de calidad
Correlaciona los “qués” con los “cómos”
Señala las distintas intensidades de correlación:
 | Positiva | Negativa
Correlación fuerte | +9: | -9:
Correlación media | +3: | -3:
Correlación débil | +1: | -1:

## Slide 87
Cómos |  | Utilización de cuerina | Puntas reforzadas | Hilo de costura y marcador al tono | Estructuración de 2 días por hoja
Qués | Peso |  |  |  | 
Espacio | 31,6 |  |  |  | +9
Precio | 25,3 | -1 | -1 |  | 
Resistencia | 22,8 | +3 | +9 |  | 
Est. agradable | 20,3 | +3 | +3 | +9 | 
Suma Ponderada |  | 104 | 240,8 | 182,7 | 284,4
7. Casa de la calidad

## Slide 88
Clientes
Necesidades de los clientes
Necesidades de clientes
Caract del
prod/servicio
Caract. del prod o servicio
Caract del proceso
Características del proceso
Caract. de control del proceso
8. Construcción de otras matrices

## Slide 89: Benchmarking o Referimiento
Es un tipo de estudio comparativo
Es una práctica que nos incita a aprender de otros, para mejorar de manera acelerada y selectiva.
Requiere una mentalidad abierta
TIPOS DE BENCHMARKING
¿SOBRE QUÉ?
Referimiento sobre productos o servicios
Referimiento sobre procesos operativos
¿CON QUIÉN?
Referimiento interno
Referimiento externo

## Slide 90: Fuentes de referimiento
Organizaciones líderes mundiales.
El mejor del país en el ramo.
El mejor en determinado proceso, aunque no necesariamente desarrolle la misma actividad.
Especialistas destacados en cada tema.
Redes de información, publicaciones, etc.

## Slide 91: Fases
Planificación
Selección del marco de referencia
Recorrer el ciclo de la información:
  Recolección
  Ordenamiento
  Análisis
Integración y acción

## Slide 92
1.Seiri
2.Seiton
3.Seiso
4.Seiketsu
5.Shitsuke
LAS 5 S´s

## Slide 93: SEIRI – CLASIFICACIÓN Y DESCARTE (1ª S)
Significa separar las cosas necesarias de las que no la son.
Para Poner en práctica la 1ra S debemos hacernos las siguientes preguntas:
¿Qué debemos tirar?
¿Qué debe ser guardado?
¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?
¿Qué deberíamos reparar?
¿Qué podemos vender?
Ventajas de Clasificación y Descarte
Reducción de necesidades de espacio y almacenamiento.
Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro.
Provoca menor cansancio físico y mayor facilidad de operación.

## Slide 94: SEITON – ORDEN (2ª S)
Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso.
Para ordenar cada cosa en su lugar adecuado, responderemos las siguientes preguntas:
¿Esto, es necesario que esté a mano?
¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa?
Beneficios de tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el momento y lugar adecuado :
Facilita el transporte interno.
Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta.
Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los materiales o productos almacenados.
Provoca menor cansancio físico y mental, y mejor ambiente.

## Slide 95: SEISO – LIMPIEZA (3ª S)
La limpieza la debemos hacer todos.
Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad.
Cada trabajador de la empresa debe, después de cada trabajo realizado, retirar cualquier tipo de suciedad generada.
Beneficios
Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa.
Evita pérdidas y daños materiales y productos.
Provoca mejor ambiente y que se trabaje a gusto.
Para conseguir que la limpieza sea un hábito, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de guardarlos
Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso.
No debe tirarse nada al suelo.
No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto.

## Slide 96: SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN Y BIENESTAR PERSONAL (4ª S)
Para lograrlo analice su lugar de trabajo y responda a las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que faltan?
¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene?
En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y confortable?
En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera?
Beneficios:
Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores.
Evita daños de salud del trabajador y del consumidor.
Mejora la imagen de la empresa interna y externamente.
Avisos sobre: peligros, advertencias, recordatorios sobre requisitos de limpieza, manuales de equipamiento, instrucciones de trabajo
Carteles: visibles a cierta distancia, en lugares adecuados, fáciles y rápidos de entender, contribuir a un local de trabajo cálido y confortable.

## Slide 97: SHITSUKE – COMPROMISO Y DISCIPLINA (5ª S)
Consiste en, mediante el compromiso y disciplina, convertir en rutina, en una práctica
más de nuestros que haceres, la mejora alcanzada con las 4 S’s anteriores.
Disciplina = alguien pendiente de nosotros preparado para castigarnos cuando lo consideren oportuno.
Disciplina = voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos.
CLASIFICAR
ORDENAR
LIMPIAR
FASES OPERATIVAS
ESTANDARIZACIÓN Y
BIENESTAR PERSONAL
MANTENER Y MEJORAR
DISCIPLINA
Y HÁBITO