## Slide 1: Medidas Electricas en Ingeniería de Procesos
Clase 2
Incertidumbre de medida

## Slide 2: Determinación de incertidumbre de medida
Toda medida y proceso de medición tiene asociado un margen de incertidumbre, esto es la medida tiene un valor más probable y un rango de posibles valores donde el resultado puede variar. Típicamente se expresa de la forma
Resultado = M ± ΔM Unidades

## Slide 3
Incertidumbre tipo A: La incertidumbre tipo A proviene de fluctuaciones en la magnitud a medir. Puede ser evaluada por métodos estadísticos mediante la repetición de una serie de medidas. Se considera cuando la apreciación es menor que la fluctuación aleatoria del valor a medir. Se toman n valores experimentales para estimar el valor más probable y su desviación estándar.

## Slide 4
Incertidumbre tipo B: Todas las que no son A: Aquí entran las que dependen del instrumento, el operador y el procedimiento de medida.
En la incertidumbre tipo B también hay un valor más probable y una estadística, solo que se obtienen de forma indirecta a partir del conocimiento de la fuente de incertidumbre y la experiencia del observador.

## Slide 5
En este curso utilizaremos tres fuentes de incertidumbre tipo B:
la apreciación finita del instrumento
La incertidumbre de calibración del instrumento dada por el fabricante en las hojas de datos
Constantes o parámetros utilizados para el cálculo del resultado

## Slide 6
El primer punto a tratar es la determinación del valor más probable.
¿Este es el resultado de tomar UNA muestra de la magnitud a medir?
¿Este es el resultado de tomar un conjunto de N muestras de la magnitud a medir?
¿Es el valor medio de todas las posibles medidas de la magnitud?

## Slide 7
Numéricamente, calculo el promedio ⟨x⟩ como el valor más representativo del valor medio:

## Slide 8
Evaluación estadística de la incertidumbre tipo A
Asociamos la incertidumbre tipo A a la desviación estándar de la estiadistica de la serie de medidas realizadas.

## Slide 9
¿Puedo sacar ventaja del hecho de adquirir un conjunto de N valores para el cálculo de la desviación estándar?
Tomamos el valor de como la incertidumbre tipo A asociada al valor estimado de la magnitud si se trata de un conjunto.

## Slide 10
Evaluación estadística de la incertidumbre tipo B
No se dispone de un conjunto de datos numéricos, por lo que debe asumirse que la magnitud varía según una determinada distribución de probabilidad. En este curso consideraremos el caso de la distribución de densidad uniforme.

## Slide 11
Distribución de probabilidad uniforme

## Slide 12
Aplicación práctica
Donde ∆ se obtiene de la información de fabricante.
sap=apr12

## Slide 13
sap=apr12

## Slide 14
sap=apr12
Cálculo de la incertidumbre e incertidumbre expandida
Cuando se da un resultado, se toma un factor de cobertura para dar seguridad de que la medida está dentro del intervalo seleccionado. Este factor de cobertura k depende de la estadística utilizada.

## Slide 15
sap=apr12
Factor de cobertura, distribución gausiana
Intervalo de confianza [%] | Factor de cobertura (k)
68.27 | 1
90 | 1.645
95 | 1.960
95.45 | 2
99 | 2.576
99.73 | 3

## Slide 16
sap=apr12
Factor de cobertura, distribución rectangular
Intervalo de confianza [%] | Factor de cobertura (k)
57.74 | 1
95 | 1.645
99 | 1.71
100 | 1.73 (=)
Intervalo de confianza [%] | Factor de cobertura (k)
57.74 | 1
95 | 1.645
99 | 1.71
100 | 

## Slide 17
sap=apr12
Propagación de incertidumbre en un cálculo
En muchos casos, las magnitudes se expresan a partir de una fórmula de cálculo, donde se miden algunas variables y se obtienen otras de tablas o datos de fabricantes. Esto es, la magnitud

## Slide 18
sap=apr12
Propagación de incertidumbre en un cálculo

## Slide 19: Laboratorio 1
Objetivo 1) Aprender a programar una fuente de tensión contínua y medir tensión y corrente entregada.
Objetivo 2) Determinar el modelo real de una batería.
Objetivo 3) Analizar la incertidumbre en la medida de tensión de la batería utilizando instrumentos digitales.