## Slide 1: Módulo: Residuos Sólidos
Tratamientos Previos a la Disposición Final

## Slide 2: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Si bien la disposición final de los residuos sólidos se realiza en terreno, pueden efectuarse diferentes tratamientos que apuntan a la recuperación de algún tipo de valor (energético, material, etc.) antes de colocarlos en su destino último.
Estos tratamientos pueden tener fines diversos, pero confluyen en un beneficio común: reducir la cantidad de material que efectivamente debe disponerse en el terreno.
Los residuos especiales (servicios de salud, industriales) requieren tratamientos específicos en función de sus características.

## Slide 3: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Tratamientos mecánicos (plantas de clasificación y plantas de
recuperación de materiales).
Tratamientos biológicos (digestión anaerobia y compostaje).
Tratamientos térmicos (incineración, pirólisis y gasificación).

## Slide 4: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Reciclaje
Compostaje aerobio
Incineración

## Slide 5: Procesamiento Primario
Separación:
  Cribas (separación por tamaño)
  Separación neumática (por diferencia de densidad, mediante una corriente de aire)
  Separación magnética
  Separación manual
Lavado

## Slide 6: Procesamiento Primario
Reducción de tamaño:
  Trituradoras (para su posterior compostaje o incineración, o reciclaje en el caso del plástico).
Reducción de volumen:
  Compactadoras
  Enfardadoras

## Slide 7: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Reciclaje
Compostaje aerobio
Incineración

## Slide 8: Reciclaje
El reciclaje incluye:
La separación y clasificación de los componentes reciclables
Procesamiento intermedio (clasificación más fina, compactación, trituración)
Procesamiento final (actividades necesarias para transformar el material en nuevos productos)

## Slide 9: Reciclaje
Reuso o reutilización: rescate del material en
su forma original para volverlo a usar con el mismo
fin
Recuperación: rescate del material en su forma
original para volverlo a usar en otras aplicaciones
Reciclaje: reincorporación al ciclo productivo como
materia prima para la fabricación de nuevos bienes

## Slide 10
Reciclaje

## Slide 11
Recuperación

## Slide 12
Recuperación

## Slide 13
Reuso

## Slide 14
Resultados ambientales del reciclaje
Reducción del uso de materia prima virgen
Ahorro de energía
Reducción de la cantidad de residuos a disponer

## Slide 15: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Reciclaje
Compostaje aerobio
Incineración

## Slide 16: Compostaje
Proceso en el cual organismos aerobios facultativos, en general termofílicos, descomponen la materia orgánica (con consumo de oxígeno) y dan como producto un humus estable.
Artesanal Planta de compostaje

## Slide 17: Compostaje
Objetivos:
Estabilizar el material orgánico biodegradable
Reducir el volumen original de los residuos
Destruir agentes patógenos
Retener el máximo contenido nutricional
de los RSU de modo de obtener un
mejorador de suelos para uso agrícola

## Slide 18: Compostaje
Beneficios del compost aplicado como mejorador de suelos:
- Mejora la labrabilidad
- Mejora la aireación de las raíces
- Aumenta la capacidad de retención de agua (capacidad de campo)
- Regula la permeabilidad y el drenaje natural de los suelos
- Aporta nutrientes
- Aumenta la solubilidad de minerales
- Aporta microorganismos útiles al suelo

## Slide 19: Compost Vs Estiércol
- Mayor contenido de humedad
- Mayor cantidad de materia orgánica aprovechable
- Mayor contenido de nutrientes esenciales para el suelo (N,P,K).
- Mayor contenido de oligoelementos necesarios para el desarrollo de la vida vegetal (Fe, Mg, Mn, Co).

## Slide 22
Compostaje

## Slide 23
Compostaje

## Slide 24
Compostaje

## Slide 25: Compostaje

## Slide 26: Compostaje
Principales parámetros de interés:
pH
Aireación
Relación C/N (Inicio: 30/1; objetivo final: 18/1)
Humedad (60 % - 80 %)
Temperatura (aprox. 50 C; no pasar de 60 C)

## Slide 27: Compostaje
Es una forma de reciclar nutrientes presentes en los residuos sólidos orgánicos y devolverlos al suelo.
No es económicamente rentable pero
sí es ambientalmente deseable.
El éxito de las diferentes experiencias depende de muchos factores, pero en especial de la clasificación y calidad de la materia orgánica a compostar.

## Slide 28: Compostaje
Variantes / aplicaciones:
Compostaje aerobio
Compostaje anaerobio
Vermicompostaje
Producción de material de cobertura para sitios de disposición final de RS

## Slide 29: Tratamientos de valorización previos a la disposición final
Reciclaje
Compostaje aerobio
Incineración

## Slide 30: Incineración

## Slide 31: Incineración
Objetivos
Reducción drástica (comparada con otros tratamientos) del peso y el volumen de los residuos. Esta reducción puede alcanzar al 90% en volumen y 70% en peso.
Destrucción de patógenos y algunos tóxicos, por efecto de las altas temperaturas generadas durante la combustión.
Posibilidad de recuperación de energía.

## Slide 32
Pretratamiento: las instalaciones de incineración de RSU pueden contar con unidades de acondicionamiento, trituración u homogeneización de residuos.
Secado: se produce la evaporación del agua contenida en los residuos.
Ignición: evaporada el agua presente en los residuos, comienza la llama (ignición).
Combustión primaria: se produce la combustión de los residuos.
Incineración

## Slide 33
Combustión secundaria: los residuos pasan a una segunda cámara de combustión en donde se terminan de quemar (en presencia de un fuerte exceso de O2).
Recolección y tratamiento de cenizas: las cenizas generadas en el proceso son recogidas y tratadas (inertizadas) para poder ser finalmente dispuestas en un relleno sanitario.
Tratamiento de gases: en primer lugar se deben separar las partículas arrastradas por la corriente gaseosa, para lo cual se debe conocer la distribución de tamaño de las partículas, su densidad, composición química, etc.
Recuperación de energía: el calor liberado puede ser recuperado ya sea para la generación de energía eléctrica o para otros procesos como calefacción, etc.
Incineración

## Slide 34
Pretratamiento
Secado
Ignición
Combustión primaria
Combustión secundaria
Recolección y tratamiento de cenizas
Tratamiento de gases
Recuperación de energía térmica
Generación de energía eléctrica
Incineración

## Slide 35: Resumiendo:
Reciclaje:
  Ventajas:
    reducción de la necesidad de materias primas y energía
    aumento de la vida útil de los sitios de disposición final
    generación de puestos de trabajo
  Desventajas:
    costos de recolección y separación
    falsa concepción de gran rentabilidad

## Slide 36: Resumiendo:
Compostaje:
  Ventajas:
    Reciclado de nutrientes
    Obtención de un mejorador de suelos
  Desventajas:
    necesidad de una buena clasificación previa
    dificultades para la colocación del producto final
    necesidad de un espacio amplio con controles permanentes.

## Slide 37: Resumiendo:
Incineración:
  Ventajas:
    reducción importante del peso y volumen de los residuos
    posibilidad de recuperación de energía
    instalaciones compactas
  Desventajas:
    alto costo inicial y de mantenimiento
    necesidad de personal calificado para la operación
    posibilidad de emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera si no se mantienen controles adecuados durante la operación.

## Slide 38: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

## Slide 39: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Vertedero no controlado.
Vertedero con algún grado de control.
Relleno sanitario

## Slide 42
- 1,32 habitantes en Montevideo millones de personas (INE, 2011).
- 895.000 Ton de Residuos ingresaron al Felipe Cardozo en 2018.
- 1.300 toneladas diarias de residuos de origen domiciliario y de limpieza pública.
- La tasa de disposición en relleno sanitario resultante es de 0,70 kg/persona-día y 0,29 kg/persona-día

## Slide 44
Composición de residuos de origen domiciliario dispuestos en el relleno
sanitario Felipe Cardoso, por peso, 2015 (en porcentaje)

## Slide 45
Fuente: Colturato et al. (2019).

## Slide 46
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Relleno Sanitario

## Slide 47
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS en Rellenos Sanitarios

## Slide 48: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Pese a que hoy día sólo se diseñan rellenos sanitarios y no vertederos –controlados o no-, todavía tiene un peso muy grande el “fenómeno NIMBY”:

## Slide 49: N I M B Y
El fenómeno NIMBY amerita un análisis cuidadoso desde el punto de vista de los derechos y responsabilidades inherentes a los diferentes roles que los ciudadanos tienen, desde tengan en la sociedad.
Los derechos individuales,
¿terminan cuando comienzan a primar los de la comunidad?