## Slide 1: Propagación en entornos urbanos
2019

## Slide 2: programa

## Slide 3: Programa
Ondas
Antenas
Canal de comunicación
Propagacion

## Slide 4: Ondas
Definición
La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro
Características
Frecuencia, potencia

## Slide 5: Clasificación de ondas
Sigla | Rango | Denominación | Empleo
VLF | 10 kHz a 30 kHz | Muy baja frecuencia | Radio gran alcance
LF | 30 kHz a 300 kHz | Baja frecuencia | Radio, navegación
MF | 300 kHz a 3 MHz | Frecuencia media | Radio de onda media
HF | 3 MHz a 30 MHz | Alta frecuencia | Radio de onda corta
VHF | 30 MHz a 300 MHz | Muy alta frecuencia | TV, radio
UHF | 300 MHz a 3 GHz | Ultra alta frecuencia | TV, radar, telefonía móvil
SHF | 3 GHz a 30 GHz | Super alta frecuencia | Radar
EHF | 30 GHz a 300 GHz | Extremadamente alta frecuencia | Radar

## Slide 6: Descripción de la onda electromag.

## Slide 7: Ecuaciones de Maxwell
Nombre | Forma diferencial | Forma integral
Ley de Gauss: |  | 
Ley de Gauss para el campo magnético: |  | 
Ley de Faraday: |  | 
Ley de Ampère generalizada: |  | 

## Slide 8: Antenas
Definición
  Transductor que convierte energía eléctrica en electromagnética.
Propiedades
  Directividad o Ganancia
EIRP
  EIRP = P + G dbW
Zonas de Radiación

## Slide 9: El canal de radiocomunicación
Ondas guiadas
La dirección de la onda la establece el medio: guía de onda o línea de transmisión
Propagación en el espacio
Si es en espacio libre la dirección la proporciona la fuente. Friis.
Si hay presencia de obstáculos, estos cambian la dirección de la onda.

## Slide 10: Definición de Propagación de Ondas
Definición: Propagación de ondas es el proceso mediante el cual las ondas electromagnéticas viajan desde un transmisor hasta un receptor a través del espacio libre o medios materiales.
Tipos de Propagación: Espacio libre, guiada, reflejada, difractada y dispersa.

## Slide 11: Tipos de propagación
Propagación en espacio libre
Propagación atmosférica
Influencia del entorno en la propagación
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 12: Generalidades
Factores a tomar en cuenta:
  Frecuencia de trabajo f
  Pérdida por Espacio Libre Lo
  Mecanismos de propagación y factores atmosféricos:
    Reflexión
    Refracción
    Difracción
    Scattering
    Absorción y Depolarización
  Características de las antenas
    Ganancia antenas Tx y Rx, Fresnel
    Pérdidas por desadaptación
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Relación de fase de los rayos, difracción en borde filoso (building), curvatura de la tierra (ground-plane terrain), ducting
Atenuación por lluvia, absorción por moléculas de vapor de agua y dispersión por gota de agua
Notes: Estás generalidades son tomadas muy en cuenta e identifican en la mayoría de las veces a enlaces punto a punto, cuando en realidad para cualquier problema de propagación, es interesante tomar en cuenta el comportamiento de la onda electromagnética con las diferentes fuentes que hacen variar dicha propagación, entre ellas, los mecanismos clásicos de reflexión, refraccióny dispersión. Así también, debemos mencionar los fenómenos de absorción de energía, mediante el cual la EM se ve atenuada en su pasaje, por ejemplo a través de las moléculas de vapor de agua, que en la tropósfera se presentan por ejemplo en época de lluvias y por las cuales se ve disminuída la potencia del rayo. También existen fenómenos de dispersión por gota de agua, y una dependencia muy fuerte con los cambios climáticos de temperatura y humedad. Ej. ITU presenta índices de variabilidad climáticos para diferentes fenómenos meteorológicos.

## Slide 13: Propagación en espacio libre
Bajas frecuencias
Medias frecuencias
Alta frecuencias
VHF y UHF
Atenuación: la ley del cuadrado inverso es debido a que la potencia es
constante en cada esfera de radio R para el área de ellas aumenta con el
Cuadrado del radio.

## Slide 14: Propagación en espacio libre
r en km y f en MHz
Ecuación de Friis
EIRP (watts) a pfd (W/m2) = P/(4.π.D2)
  equivalent to (dBW –11 -20.log(D))
EIRP (watts) a E (V/m) = sqrt(30.P)/D
EIRP (kW) to E (V/m) = 173*sqrt(P)/D(km)
pfd (W/m2)=E2/Z0=E2/(120π)
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 15: Regiones de Campo

## Slide 16: Regiones de Campo
Reactiva región de campo cercano: | La parte de la región de campo cercano que rodea inmediatamente la antena en el que el campo reactivo predomina.
Radiación de campo cercano (Fresnel) Región: | Esa región del campo de una antena entre el reactivo región de campo cercano y los campos de la región de campo lejano en donde la radiación predominan y en donde la distribución de campo angular es dependiente de la distancia desde la antena.
De campo lejano (Fraunhofer) Región: | Esa región del campo de una antena donde la distribución de campo angular es esencialmente independiente de la distancia desde la antena.

## Slide 17: Regiones de Fresnel
Las ondas electromagnéticas no viajan en una línea perfectamente recta desde el transmisor al receptor. En su lugar, se expanden y ocupan un elipsoide con foco en Tx y Rx, alrededor de esta trayectoria principal

## Slide 18: Propagación atmosférica
Troposféra 10 a 15 km
  Bajas frecuencias LHF, HF y en alguna banda UHF. (500 kHz- 30 GHz)
Estratosfera
  Se pueden asimilar al espacio libre, temperatura constante con la altura.
Ionosfera
  Altas frecuencias VHF, UHF, comunicaciones satelitales.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 19: Propagación de ondas espaciales
Si consideramos espacio libre se puede calcular la pérdida por la ecuación de friis.

## Slide 20: Propagación Troposférica
Refracción troposférica, (30 MHz a 3 GHz) predominante para señales en rango LF, VLF. pueden ser refractadas o curvadas debido a variaciones en la densidad y temperatura del aire en la troposfera. Este cambio gradual en las propiedades del aire provoca que las ondas sigan trayectorias curvas, extendiendo la distancia de transmisión.
Absorción de energía por moléculas de oxígeno y vapor de agua.
Forward Scattering (UHF), Ducting. Seguimiento de la curvatura de la Tierra (Beyond-LOS). (Criterio K = 4/3, Radio curvatura Tierra)
Influencia de precipitaciones, cambios de temperatura con la altura producen cambios en el índice de refracción.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 21: Propagación Troposférica
Gradientes de Refracción
Forward Scattering y Refracción troposférica
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 22: Propagación en la Estratosfera
Sistemas de Plataformas Estratosféricas (HAPS):
En las últimas décadas, se han desarrollado plataformas estratosféricas (HAPS, por sus siglas en inglés: High Altitude Platform Stations) que operan a altitudes entre los 20 y 50 km sobre la Tierra, dentro de la estratosfera.
Estas plataformas están diseñadas para proporcionar cobertura de telecomunicaciones y otras funciones como observación terrestre y monitoreo ambiental

## Slide 23: Propagación Ionosférica
La ionosfera es una región de la atmósfera terrestre que se extiende aproximadamente entre los 50 y 1000 km de altitud. Está formada por partículas ionizadas (electrones y iones) debido a la radiación solar. Esta ionización afecta la propagación de ondas electromagnéticas, especialmente en frecuencias bajas y medias.
Reflexión/Refracción Ionosférica (Bandas bajas de frecuencia VLF, LF, Radioaficionados). eflexión Ionosférica: Las ondas de radio, al llegar a la ionosfera, son refractadas hacia la Tierra debido a la alta concentración de electrones. Este fenómeno permite que las señales reboten entre la ionosfera y la superficie terrestre, cubriendo miles de kilómetros sin la necesidad de repetidores.
Modo de propagación principal para enlaces satélitales.
Ionósfera formada de capas con altas concentraciones de gases ionizados. La ionización varía entre el día y la noche.
El fenómeno anterior y los efectos de despolarización por dispersión y absorción asociados a estos repercuten en la propagación de la EM.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 24: Propagación Ionosférica
Zona de silencio en la cual la propagación es casi nula.
Surgimiento de onda de superficie (Ground-Plane wave).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Para un ángulo de partida dado existe un umbral de frecuencia para el cual el rayo NO es refractado de nuevo a la superficie.

## Slide 25: Características de la Propagación Ionosférica
Distancias Largas: Gracias a la reflexión ionosférica, las ondas de radio pueden recorrer miles de kilómetros. Esto permite comunicaciones internacionales, especialmente en la banda HF (3-30 MHz).
Dependencia del Tiempo y la Actividad Solar:
  Día y Noche: La propagación ionosférica es afectada por el ciclo diurno, ya que la ionización disminuye durante la noche, afectando la capacidad de reflexión de las capas. Durante el día, la capa D absorbe algunas frecuencias, mientras que la capa F2 permite reflexiones más eficaces.
  Ciclo Solar: Durante periodos de alta actividad solar (máximos solares), la ionización es mayor, mejorando la propagación. Sin embargo, también aumenta la probabilidad de interferencias debido a tormentas solares.
Salto Ionosférico: Las ondas de radio pueden sufrir varios rebotes entre la ionosfera y la superficie terrestre, permitiendo cubrir largas distancias en saltos sucesivos. Este fenómeno es clave para la propagación a distancias intercontinentales.

## Slide 26: Aplicaciones y usos
Radiocomunicaciones de Larga Distancia:
La propagación ionosférica se utiliza en frecuencias HF para comunicaciones de largo alcance, como en servicios de radiodifusión internacional y enlaces de radioaficionados.
Comunicaciones Militares y Marítimas: Las fuerzas armadas y las embarcaciones utilizan frecuencias HF para mantener comunicación en largas distancias sin la necesidad de satélites, aprovechando las reflexiones ionosféricas.
Radioaficionados: Los operadores de radioaficionados dependen de la propagación ionosférica para establecer contactos con otras estaciones alrededor del mundo.

## Slide 27: Ventajas y Limitaciones
Ventajas:
Permite la comunicación a larga distancia sin necesidad de satélites o
cables submarinos.
Alta fiabilidad en la banda HF para radiodifusión internacional y comunicaciones de emergencia.
Limitaciones:
Inestabilidad: La propagación ionosférica es muy variable y depende de las condiciones solares y la hora del día.
Interferencia Solar: Tormentas solares pueden generar interferencias graves, afectando las señales y produciendo interrupciones en las comunicaciones.

## Slide 28: Ground-Plane Wave 30 kHz a 3 MHz
Onda de superficie
La propagación por onda terrestre es un fenómeno en el que las ondas de radio siguen la curvatura de la Tierra mientras se desplazan desde un transmisor hacia un receptor. Este tipo de propagación se produce cuando las ondas electromagnéticas viajan cerca de la superficie terrestre, lo que les permite cubrir distancias más largas que las que se lograrían en línea recta o por ondas directas.
EM se propaga como en un guía de ondas “de una sola pared” gracias al plano “conductor” de la superficie terrestre. Corrientes inducidas sobre la superficie terrestre disipan energía (Joule)
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 29: Propagación de ondas terrestres
Esta ondas inducen corrientes en la superficie de la tierra y deben estar polarizadas verticalmente que si fueran horizontales harían cortocircuito en la tierra q se considera un conductor.
Depende de la conductividad y permitividad dieléctrica del suelo
Pérdidas por Conducción: A medida que la onda terrestre viaja sobre la superficie, parte de su energía se disipa en la tierra o en el agua (por lo que el tipo de terreno afecta la eficiencia de la propagación). Las superficies conductoras, como el agua salada, son excelentes para la propagación por onda terrestre, mientras que el terreno seco o montañoso introduce mayores pérdidas.

## Slide 30: Aplicaciones y Usos
Radiodifusión en AM (MF): Las estaciones de radio de amplitud modulada (AM) que operan en la banda de frecuencias medias (MF) dependen en gran medida de la propagación por onda terrestre para alcanzar audiencias locales y regionales, cubriendo grandes áreas sin necesidad de satélites o redes repetidoras.
Comunicaciones Marítimas y Navales (LF y VLF): La propagación por onda terrestre es esencial para las comunicaciones de muy baja frecuencia (VLF y LF) utilizadas en el sector marítimo y naval. Estas frecuencias permiten mantener el contacto con submarinos y embarcaciones a grandes distancias desde las estaciones costeras.
Comunicaciones de Emergencia: Durante desastres naturales, las redes de radio en frecuencias bajas y medias pueden ofrecer comunicaciones de respaldo en áreas rurales o remotas, donde las infraestructuras modernas han sido dañadas o no existen.

## Slide 32: Refracción
¿Qué es la Refracción?
La refracción es el fenómeno por el cual una onda (ya sea de luz, sonido, o radio) cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro con diferente densidad o índice de refracción. Este cambio en la velocidad provoca una desviación en el ángulo de propagación de la onda.
n1​ y n2n_2n2​ son los índices de refracción de los medios 1 y 2, respectivamente. El índice de refracción es una medida de cuánto cambia la velocidad de la onda al pasar por ese medio.
θ1\theta_1θ1​ es el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo que forma la onda incidente con la normal a la superficie.
θ2\theta_2θ2​ es el ángulo de refracción, es decir, el ángulo que forma la onda refractada con la normal a
la superficie.

## Slide 33: Reflexión
Angulo incidente es igual al ángulo reflejado
θi​=θr
La reflexión es el fenómeno en el que una onda (de luz, sonido, o radio) rebota al incidir sobre una superficie, en lugar de atravesarla. La onda regresa al medio original, formando un ángulo igual al ángulo de incidencia.

## Slide 34: Reflexión en superficies rugosas
Sobre terrenos “idealmente lisos” la reflexión se da de forma especular. El ángulo de incidencia y el reflejado son iguales.
En cuanto el terreno se vuelve “más rugoso”, ésta reflexión desemboca en múltiples reflexiones, dependiendo del grado de rugosidad del terreno. (Criterio de Rayleigh).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 35: Clasificación de superficies rugosas
Según el criterio de Rayleigh, si ΔΦ (phase shift) < π/2, entonces el terreno se considera “liso”.
En la práctica, usualmente, se considera terreno “liso” ΔΦ < π/8.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 36: Atenuación del rayo reflejado
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Cuando la superficie es rugosa, la señal reflejada es atenuada
por un factor f, dependiente de la desviación estándar de la
altura de la rugosidad (superficie de reflexión).

## Slide 37: Difracción
La difracción es el fenómeno por el cual las ondas (luz, sonido, o radio) se desvían y esparcen al encontrarse con un obstáculo o al pasar a través de una apertura. Este comportamiento permite que las ondas "rodeen" los objetos o se propaguen más allá de las barreras que las obstruyen.
desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija

## Slide 38: Difracción
Mecanismo que permite “iluminar” zonas de sombra. Difracción por borde-filoso (knife-edge) y difracción por borde suave (rounded-edge).
Principal mecanismo en zonas obstruídas por obstáculos
En zonas urbanas permite la propagación de la EM, ej. Redes celulares.
Principio de Huygens (fuentes, wavelets, frente de onda esféricas).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 39: Principio de Huygens
El principio de Huygens es una teoría fundamental en la óptica y la teoría de ondas, propuesta por el físico holandés Christiaan Huygens en el siglo XVII. Este principio proporciona una manera de entender cómo se propagan las ondas y cómo se forman los frentes de onda.
Supongamos un rayo que intersecta un borde “filoso”, de un obstáculo. Entonces, ¿porque en zona de sombra existe propagación de la EM. (ej. Luz, edificios y terminal móvil).
La explicación fue brindada a través del principio de Huygens.
Cada fuente puntual de un frente de ondas (fuente principal)se puede descomponer en n fuentes secundarias que “continúan propagando la onda” (wavelets de frentes de onda).
La suma de radiación emitida por cada fuente secundaría es igual a la radiación emitida por la fuente principal.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 40: Aplicaciones y Ejemplos
Difracción: El principio de Huygens ayuda a explicar el fenómeno de difracción, donde
las ondas se curvan alrededor de obstáculos o a través de rendijas. Según el principio, las ondas secundarias que emergen de los bordes de un obstáculo crean un patrón de interferencia que se puede observar como una expansión de la onda original.
Reflexión y Refracción: También se utiliza para entender la reflexión y la refracción de ondas.
Cuando una onda incide en una superficie y se refleja o se refracta, el principio de Huygens describe cómo cada punto del frente de onda se convierte en una nueva fuente, explicando la dirección y el patrón de la onda reflejada o refractada.
Óptica Geométrica: En óptica, el principio de Huygens es fundamental para derivar las leyes de la reflexión y refracción.
Aunque en la óptica geométrica se utiliza principalmente para simplificar el análisis de la luz en términos de rayos, el principio de Huygens subyace en la comprensión de estos fenómenos.

## Slide 41: Geometría Ppio. Huygens
Región de sombra
A’
B’
C’
B
C’
A’
Difracción en borde filoso
- La idea es plantearse la
descomposición en Wavelets
del frente de onda sobre
el obstáculo.
- Luego, los Wavelets “iluminan”
la zona de sombra generada
por el obstáculo.

## Slide 42: Difracción
Parámetro v de Fresnel-Kirchhoff
Pérdidas por difracción
El campo difractado obedece a la ecuación:
d1
d2
h


## Slide 43: Pérdidas en función de v
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Oscilaciones debido a la obstrucción de las zonas superiores de Fresnel.
Decrecimiento monótono en primera zona de Fresnel.
v = 0: obstrucción de medio Fresnel, es decir, 6dB.

## Slide 44
Geometría de la difracción

## Slide 45: Simulaciones
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería