## Slide 1: Calidad de Potencia
Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Notes: <number>

## Slide 2: Que se entiende por Calidad de Potencia
Se dispone de Calidad de Potencia adecuada cuando la magnitud de tensión y frecuencia, como también la forma de onda de la tensión permiten que los equipos de uso final funcionen cumpliendo con sus especificaciones de diseño.
Si no se reúnen estas condiciones, los equipos no funcionan como se espera y pueden ser afectados.
Notes: <number>

## Slide 3: Algunas definiciones
Perturbación (permanente o transitoria)
Evento
Equipo de uso final
Equipo sensible
El efecto, en orden creciente, se clasifica en:
funcionamiento incorrecto,
salidas de servicio,
reducción de vida útil (daño incipiente) y
daño.
Notes: <number>

## Slide 4: Calidad de Potencia y Regulación
El sistema de penalización y el tarifario naturalmente incentivan a la empresa para expandirse y mantener al sistema hasta el punto donde el costo marginal de expansión y mantenimiento igualan al costo marginal de las penalidades
De esta manera se supone que el gobierno no debe entrar en la discusión y control de planes de inversión y estructura de costos
Notes: <number>

## Slide 5: Calidad de Energía o de Potencia
Calidad de Servicio Técnico (confiabilidad)
Calidad de Producto Técnico (usabilidad)
Calidad de Servicio Comercial (atención al usuario)

## Slide 6: Evolución del concepto de calidad de energía desde la década del 1980
La mayoría de las perturbaciones que afectan a los equipos hoy, han estado siempre presentes en los sistemas eléctricos.
Día a día la energía eléctrica con alta calidad es más imperiosa para la actividad humana, en aplicaciones industriales, comerciales y domiciliarias.
Los equipos de uso final son cada día más sensibles a la CP y a su vez más contaminantes.
Incremento de potencias unitarias.
La competencia de mercado y el desconocimiento incrementan sensibilidad y nivel de contaminación.
Notes: <number>

## Slide 7: Índices de inmunidad de equipos
Índice | Descripción | Ejemplos
I | Inmunidad alta | Motores, transformadores, lámparas incandescentes y cargas resistivas.
II | Inmunidad moderada | Balastos electrónicos, reles electromecánicos y de estado sólido, PLC y ASD.
III | Inmunidad baja | Comunicaciones, equipamiento procesador de datos y señales (PCs), equipamiento médico, etc.
Notes: <number>

## Slide 8: Evolución de la electrónica Año 2000, 20-30 % EE; Hoy 2010, 50%; 2020, 60-70 % EE
Considerables incrementos de valores nominales de Voltaje, Potencia y Frecuencia.
Límite a Julio 2010:
“4 kA y 8 kV”
Aumento de potencias unitarias

## Slide 9: Concepto de Punto de acoplamiento común (PAC) Regulación
Carga
Fuente
Alimentadores sanos
Alimentador
en falla
Z2
Z1
carga
PAC
s
Zs
Zf
s
Notes: <number>

## Slide 10: Extensión del concepto a Compatibilidad Electromagnética
Efecto del ambiente, conducción no galvánica y frecuencias elevadas
Ensayos típicos: emisión e inmunidad frente a campos electromagnéticos
Efectos de los campos sobre la salud
Seguridad personal, varios accidentes recientes con vehículos y en hospitales
Fenómenos difíciles de explicar
Incorporación de nuevos actores
Interferencias por auto-perturbación
Notes: <number>

## Slide 11: Efectos esperados para los próximos años
Impacto de la Generación Distribuida
Crecimiento en la presencia de armónicas
Incremento de la incidencia de los Huecos de Tensión
Problemas en la identificación de responsabilidades por daños a equipos
Problemas de compatibilidad electromagnética
Necesidad de nuevos índices de calidad

## Slide 12: Sectores o actores involucrados
Empresa Eléctrica
Organismo regulador
Usuario
Fabricante de equipos
Municipalidad o alcaldía
Con grandes discrepancias entre si y acusándose mutuamente de incumplimientos de funciones
Notes: <number>

## Slide 13: Percepciones de los sectores
Fuerza Mayor, Imposibilidad sobreviniente
de caso fortuito o Acción de Dios
Teoría de los cuatro finales

## Slide 14: Empresa Eléctrica
Formación técnica y económica muy buena
Prioriza el beneficio económico dejando de lado aspectos técnicos importantes
Explota la debilidad de los organismos reguladores
Notes: <number>

## Slide 15: Organismo Regulador
Capacidad técnica limitada
Posee fuertes cargas subjetivas
Emite señales débiles
Inconsistencia entre respuestas
Es altamente susceptible a las influencias políticas
Notes: <number>

## Slide 16: Usuario
Posee escasa formación técnica
Tiende a culpar a la empresa eléctrica de todos los problemas
Explota su situación de presunta debilidad frente a la empresa
Adquiere e instala el equipamiento sensible y contaminante sin evaluar las consecuencias
Notes: <number>

## Slide 17: Fabricante de Equipos
Produce equipos de baja inmunidad a las perturbaciones y altamente contaminante, a fin de minimizar costos, explotando el desconocimiento del usuario y la debilidad de las reglamentaciones.
Fomenta la utilización de equipos mitigadores, que solucionan algún problema pero crean o magnifican otros.
Notes: <number>

## Slide 18: Municipalidad
En general no cumple la función de policía en lo que respecta a equipos e instalaciones
Su actuación se reduce normalmente a percibir un arancel por la “verificación en papel”
La ocurrencia de accidentes fatales está comenzando a modificar la actual pasividad
Notes: <number>

## Slide 19: Características de los equipos sensibles
Tendencia general al aumento de sensibilidad a perturbaciones.
Calidad directamente relacionada con precio.
Marcas de reconocida calidad fabrican productos diferenciados para nuestro mercado.
Control “light” o inexistente.
Acumulación de daño y “garantía de fabricante”.
No se informa su nivel de Inmunidad
Notes: <number>

## Slide 20: Detección de problemas evidentes de CP
Frecuentes interrupciones
Elevado número de equipos dañados
Los equipos sensibles experimentan frecuentes salidas de servicio
Parpadeo de lámparas
Interferencia de las comunicaciones
Conductores sobrecalentados
Transformadores con temperatura de trabajo excesiva

## Slide 21: Detección de problemas vagos de CP
Vibración en conductos metálicas
Los equipos sensibles pierden frecuentemente programas y ajustes
Motores ruidosos
Equipos con fallas de operación esporádicas
Voltaje contra tierra en lugares inesperados
Reducida vida útil de equipos
Parpadeo de lámparas
¿Arte o ciencia?, Factor suerte!

## Slide 22: Objetivos del estudio de CP
Maximizar la productividad y rentabilidad de la instalación del usuario final mediante mejoras en la CP.
Determinar la CP del suministro eléctrico, desde el punto de vista del usuario, en un punto determinado del sistema, como por ejemplo para decidir respecto a la radicación de una industria sensible.
Estudio económico de pliegos para la concesión de servicios.
Evaluar las exigencias o requerimientos relacionados con la calidad de potencia dentro de las instalaciones del usuario.
Redacción de reglamentaciones y especificación de límites de nivel de perturbaciones de régimen permanente y transitorios.
Estudio de ofertas para la adquisición de equipos de medición y monitoreo de CP.
Dilucidar disputas entre los participantes del sistema, normalmente entre la empresa distribuidora y el usuario o entre usuarios.
Construcción de cuadros tarifarios.
Elaborar recomendaciones para la mejora de la CP, sugiriendo:. modificaciones del sistema de suministro, cambios de las instalaciones del usuario y consideraciones sobre equipos sensibles y correctores