Ejercicios sobre puntos clave del diagrama P-V

Un ciclo OTTO empleando aire tiene una relación de compresión igual a 8:1.

Al iniciarse el proceso de compresión la temperatura del aire es de 300 ºK (T2) y la presión P2 = 1,033 Kg/cm2 abs.

Se suministra calor a razón de 717 Kcal/Kg de aire.

Determinar el rendimiento térmico; la presión media; el trabajo del ciclo teórico y los valores de presión y temperaturas en los puntos clave del ciclo.

K aire = 1,4

ht = 1 - 1 		1 – 1                ht = 0,565

Rca-1            8(1.4-1)

W = ht . Q 1   	    W =  0,565 . 717 Kcal/Kg    W = 405,11 kcal/kg

1 Kcal = 427 Kgm	    W = Pmei . (v2- v3)	Pmei = W . 427 kg.m/kcal

(v2-v3). 10000cm2/m2

Pmei = 23 kg/cm2

La constante del aire R = 847,827  R= 847 kgm

M		       kmol ºk

masa molar 29 Kg/Kmol

P2 . v2 = R T2    v2 = R . T2    847 kgm/kmol ºk . 300 ºk

P2        29 kg/kmol . 1,033 kg/cm2 . 10000cm2/m2

v2 =     0,85 m3/kg    P2= 1.033kg/cm2	T2= 300 ºK

P3 = P2 (v2/v3)k        =    P2 . Rck   1.033kg/cm2 . 81,4   P3= 18,98 kg/cm2

T3 = T2 (v2/v3)k-1        =   T2 . Rck-1  300 ºk . 80,4                   T3= 689,22 ºk

v2/v3 = Rc               =    v3 = v2/Rc  0,85 m3/kg/8       v3 = 0,106 m3/kg

Q1 = m . cv (T4-T3)   =   Q1 = 1 kg. cv aire .(T4 – T3)      T4= Q1     + T3

M . cv

T4 =     717 kcal/kg             +  689,22 ºk

1 kg  . 0,171 kcal/kg             			     T4 = 4882,2 ºk

P3. v3  =  P4 . v4      P4 = P3 . T4          18,98 kg/cm2 . 4882.2 ºk

T3		T4                       T3		689,22 ºk

P4= 134,45 kg/cm2