## Slide 1: Tecnologías de Sincronismo
Esta presentación está parcialmente basada en material preparado por el Ing. Pablo Varela

## Slide 2: Sincronismo
Introducción

## Slide 3: ¿Qué tiene que ver esto ?

## Slide 4: ¿Por qué es necesario sincronismo?
En sistemas digitales, es necesario sincronismo a varios niveles:
Sincronismo de símbolos
  Permite decodificar correctamente cada bit
Sincronismo de tramas
  Permite identificar el comienzo de tramas en redes digitales
Sincronismo de red
  Permite que todos los elementos de la red estén sincronizados
Sincronismo de relojes de tiempo real
  Fundamental para la toma de acciones y seguimiento de incidentes en tiempo real
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 5: ¿Por qué es necesario sincronismo?
En redes móviles
Tomado de: Synchronizing IP Mobile Networks, Symetricom

## Slide 6: Efectos en ausencia de sincronismo
Efectos percibidos por los usuarios
  Llamadas perdidas o cortadas
  Clics audibles en el audio
  Errores en las transmisiones
  Artefactos en el video (pixelado, congelamientos, …)
  Enlaces de datos “lentos”
  Errores en la facturación
  Imposibilidad del seguimiento de fallas

## Slide 7: Sincronismo
El aumento constante de las velocidades de transmisión por diferentes vías y entre equipos, sistemas o nodos lejanos, requiere cada vez mayor precisión en los ajustes de las frecuencias utilizadas en los relojes de cada equipo.
Las tecnologías de sincronismo permiten la distribución de información de frecuencia y tiempo dentro de la red de telecomunicaciones.
Para realizarlo se emplea una red de relojes extendidos sobre un área geográficamente amplia.
Se sincroniza frecuencia y tiempo de todos los relojes de la red, utilizando las capacidades de los enlaces de la red.

## Slide 8: Frecuencia, Fase y Tiempo
Tomado de: IEEE 802 Plenary – Tutorial on Synchronization: A Key Function in Time-Sensitive Networking and Beyond, 3/2/2021

## Slide 9: Frecuencia, Fase y Tiempo
Δ1
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ2
Master Clock
Slave Clock 1
Slave Clock 2
Sincronismo de Frecuencia
Sincronismo de Fase
Sincronismo de Tiempo
00:00:00
00:00:01
00:00:02
00:00:00
00:00:01
00:00:02
00:00:00
00:00:01
00:00:02
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
1
2
3
5
6
7

## Slide 10: Sincronismo
GNSS

## Slide 11: Segmentos del Sistema GPS
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 12: Segmento Espacial GPS
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip
Semento espacial GPS:
32 satélites
6 planos orbitales equiespaciados
Orbitas MEO (20.2km)
Período: 11h 58min
Tiempo de vida: 7-12 años

## Slide 13: Segmento Espacial: GEO,MEO, LEO
Imágenes tomadas de “Non-Terrestrial Networks in a Nutshell”, Msadaa et. al

## Slide 14: Segmento Espacial GPS
Trilateración (midiendo distancias)
Satélites tienen relojes atómicos (muy precisos)
Posición a partir de medición de tiempo
Satélite hace broadcast de su posición y el tiempo.
Receptor realiza la trilateración:
  D1= c x t1
  D2= c x t2
  D3= c x t3
  (D4= c x t4)
No se usa Triangulación (midiendo ángulos)

## Slide 15: GPS y Tiempo
En tierra: GPSDO:
Oscilador disciplinado por GPS

## Slide 16: Escala de Tiempo UTC
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 17: Constelaciones GNSS
Imágenes tomadas de “About Synchronization Solutions”, Albedo
GNSS:
Global Navigation Satelite System

## Slide 18: Espectro GNSS
Imágenes tomadas de “WSTS 2019 SYNC Masters”, Marc A. Weiss

## Slide 19: Debilidades GNSS
Imágenes tomadas de “About Synchronization Solutions”, Albedo
Fallas de instalación en sistemas de antenas
Efecto multicamino
Interferencias
Ruido: clima, atmósfera, espacio, actividad solar
Otras fuentes RF
Ciberataques: jamming/spoofing
Emisiones fuera de banda (no intencionadas)
Emisiones en banda (misma u otras constelaciones)

## Slide 20: Jamming
Imágenes tomadas de “About Synchronization Solutions”, Albedo
Señal de gran potencia en la misma banda que la señal GNSS
Robar un auto (pérdida de posición GPS)
Producir apagones
Antena “Anti Jamming”
Adaptive digital nulling
Jammer direction-finding

## Slide 21: Jamming
Eventos de Jamming reportados
2016-2018
Imágenes tomadas de “WSTS 2019 SYNC Masters”, Marc A. Weiss

## Slide 22: Spoofing
Imágenes tomadas de “About Synchronization Solutions”, Albedo
Señal idéntica a la GNSS pero con otra posición

## Slide 23: Sincronismo
OSCILADORES

## Slide 24: Osciladores: diferentes precisiones
Imágenes tomadas de “Summary of Capability”, Microchip

## Slide 25: Relojes atómicos
Imágenes tomadas de “Summary of Capability”, Microchip

## Slide 26: Reloj atómico: Principio de funcionamiento
Imágenes tomadas de “Osciladores de Rubidio”, J. Mauricio López, CENAM
9.19263177 GHz (Cs)
6.83468261 GHz (Rb)
1.42040575 GHz (H)
Bombeo óptico genera transiciones electrónicas

## Slide 27: Reloj atómico: Diagrama simplificado
Imágenes tomadas de “PTP Test Guide”, Albedo

## Slide 28: Cs vs H : estabilidad y deriva
Imágenes tomadas de “Summary of Capability”, Microchip

## Slide 29: Rubidio: ventajas
Tamaño compacto
Bajo costo
Bajo consumo de energía
Poco tiempo de calentamiento (< 30min)
Excelente estabilidad en poco tiempo (< 1h)
Gran vida útil (> 10 años)
Transportable

## Slide 30: Comparativa osciladores
Imágenes tomadas de “WSTS 2019 SYNC Masters”, Marc A. Weiss

## Slide 31: Sincronismo
Estándares y normas

## Slide 32: Sincronismo de frecuencia en redes TDM
Serie de recomendaciones ITU-T G.81x
  G.810: Definitions and terminology for synchronization networks
  G.811: Timing characteristics of primary reference clocks
    G.811.1 Timing characteristics of enhanced primary reference clocks
  G.812: Timing requirements of slave clocks suitable for use as node clocks in synchronization networks
  G.813.Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)
Origen de la tecnología Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  Se toma una frecuencia de referencia, ubicada en un Primary Reference Clock (PRC), y se distribuye en la red, utilizando la red de transmisión

## Slide 33: Clasificación
Redes de distribución de frecuencia
Redes Plesiócronoas
Redes Sincrónicas
Redes Master/Slave
Redes Mutuamente Sincrónicas
Sin señal de control
Con señal de control
Control descentralizado
Control centralizado

## Slide 34: Redes Plesiócronas
Cada nodo tiene un reloj
No hay señal de control que coordine la operación entre estos relojes
T1(t)
T2(t)
T3(t)
Tn(t)
T4(t)

## Slide 35: Redes Plesiócronas
Frecuencias de relojes corren libres causando un error creciente de tiempo.
Se requieren calibraciones periódicas.
El período entre actualizaciones es función de la calidad de los relojes y diferencia de tiempo tolerable en la red.
Se requieren buffers para evitar “deslizamientos” (“slips”)
Es necesario preverlo en las tramas de “alto nivel” (estrategias de “justificación” y “relleno”, como las utilizadas en PDH)
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 36: Redes Sincrónicas
Los relojes de una red síncrona están “enganchados” en frecuencia y fase
T1(t)
T2(t)
T3(t)
Tn(t)
T4(t)
T1(t)
T2(t)
T3(t)
Tn(t)
T4(t)
Master / Slave
Mutuamente sincrónicas

## Slide 37: Redes Sincrónicas -Centralizadas
Se compone de:
  Reloj central Maestro (“Master”)
  Relojes remotos Esclavos (“Slaves”)
Los relojes slave están directamente subordinados al master
  El oscilador del slave se dice disciplinado respecto de la señal de referencia proveniente del Master.
T1(t)
T2(t)
T3(t)
Tn(t)
T4(t)
Master / Slave

## Slide 38: Redes Sincrónicas - Descentralizadas
Se basan en el principio de sincronización mutua
Todos los relojes de la red contribuyen a la determinación de tiempo y frecuencia.
T1(t)
T2(t)
T3(t)
Tn(t)
T4(t)
Mutuamente sincrónicas

## Slide 39: Operación Master – Slave
Basado en Phase Locked Loop (PLL)
  Circuito de lazo cerrado.
  El Voltage Controlled Oscillator (VCO) se alimenta de la señal error e(s) , la que es amplificada y filtrada.
  El resultado es que la frecuencia de salida Fo “sigue” a la frecuencia de referencia FREF (o es múltiplo de FREF ).

## Slide 40: Nodos Sincronizados con Transmisión Plesiócrona
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 41: Red Sincrónica
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 42: Tipos de relojes y funciones
PRC: Primary Reference Clock. Se define como una función que representa un reloj autónomo o un reloj que acepta la sincronización de referencia de una señal “externa” muy estable y confiable (por ejemplo, relojes de Cesio). El PRC, por lo tanto, representa el reloj maestro de la red. La misma expresión PRC denota también la implementación física de la función lógica (es decir, un reloj independiente). Requiere una estabilidad de 1 parte en 1011 (estandarizado originalmente en G.811 en 1988 para redes PDH y actualizado en 1997 para redes SDH)
ePRC: enhanced PRC. Mejora la estabilidad del PRC a 1 parte en 1012 (estandarizado en G.811.1 en 2017, para funcionar junto a un ePRTC)
SSU: Synchronization Supply Unit. Se define como una función que, en un nodo de red:
  acepta entradas de sincronización de fuentes externas
  filtra la señal de temporización derivada de esta fuente seleccionada
  distribuye la señal de temporización filtrada a otros elementos dentro del nodo
  puede usar una fuente de temporización interna si todas las referencias de sincronización externas fallan o se degradan

## Slide 43: Sincronismo
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y MEDICIONES DE DESEMPEÑO

## Slide 44: Relojes: Parámetros de funcionamiento
Precisión: Dada por la diferencia fraccional de frecuencia en un momento dado.

## Slide 45: Relojes: Parámetros de funcionamiento
Estabilidiad: Expresa la variación de la frecuencia en función del tiempo.

## Slide 46: Relojes: Precisión vs Estabilidad
Precisión de Frecuencia
  Medición de largo plazo basada en la acumulación de fase PROMEDIO sobre el tiempo, usualmente expresada en offset fraccional de frecuencia.
Estabilidad de Frecuencia
  Medición de corto a mediano plazo basada en los cambios de fase sobre el tiempo, usualmente expresado como jitter, wander, y transientes de fase.

## Slide 47: Relojes: Precisión vs Estabilidad

## Slide 48: Relojes: Holdover

## Slide 49: Tipos de relojes: Estratos

## Slide 50: Jitter & Wander
Tomado de: ITU-T G.8260

## Slide 51: Jitter & Wander
Jitter: Fluctuación de fase
Variaciones a corto plazo de los instantes significativos de una señal digital con respecto a sus posiciones ideales en el tiempo (a corto plazo significa que la frecuencia de estas variaciones es mayor o igual a 10 Hz). (según ITU-T G.810)
Wander: Fluctuación lenta de fase
Variaciones a largo plazo de los instantes significativos de una señal digital con respecto a sus posiciones ideales en el tiempo (a largo plazo significa que la frecuencia de estas variaciones es menor que 10 Hz). (según ITU-T G.810)
Imágenes tomadas de “Jitter & Wander measurements”, Albedo Telecom

## Slide 52: Jitter & Wander
Imágenes tomadas de “Understanding Jitter and Wander Measurements and Standards”, Agilent Technologies

## Slide 53: Métricas de Desempeño
TE = Time Error
TIE = Time Interval Error
MTIE = Maximum Time Interval Error
MTIE/τ= Maximum frequency error estimate from MTIE
TDEV = Time Deviation
MDEV = Modified Allan Deviation

## Slide 54: Time Error
Referencia de tiempo (según reloj de referencia)
Tiempo medido en reloj bajo análisis
Función “Identidad” de tiempo (Reloj “ideal”, igual al reloj de referencia)
Error: “Time Error”
Intervalo τ desde un tiempo inicial arbitrario to
Función “Time Interval”, desde to
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 55: Time Interval Error
Referencia de tiempo (según reloj de referencia)
Error: “Time Error”
Intervalo τ desde un tiempo inicial arbitrario to
Función “Time Interval Error”, desde to
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni
Wander: Componentes bajas de frecuencia < 10Hz
Jitter: Componentes altas de frecuencia > 10Hz

## Slide 56: Time Interval Error
Ejemplo:
Si un reloj tiene una frecuencia de reloj de 10ppb de más entonces el TIE va a aumentar 10ns en cada segundo

## Slide 57: Maximum Time Interval Error
Error: “Time Error”
Referencia de tiempo (según reloj de referencia)
Imágenes tomadas de “Synchronization of Digital Telecommunications Networks”, Stefano Bregni

## Slide 58: Time Interval Error (TIE)
x(t)
t

## Slide 59: Time Interval Error (TIE)
TIE (t0 ,S) = x(t0 + S) - x(t0)
Wander: Componentes bajas de frecuencia < 10Hz
Jitter: Componentes altas de frecuencia > 10Hz

## Slide 60: Max Time Interval Error (MTIE)

## Slide 61: Mediciones: MTIE
Se utiliza la gráfica del TIE como referencia
Describe la inestabilidad de la fase a largo plazo
Estimador pesimista de la inestabilidad
Detecta corrimientos de reloj
Se utiliza tradicionalmente para medir la estabilidad de los relojes
Es la desviación máxima en tiempo (valor pico a pico) de una señal con respecto a una referencia dentro de un intervalo de tiempo s

## Slide 62: Mediciones: MTIE para un PRC ITU-T G.811: Timing characteristics of primary reference clocks

## Slide 63: Time Deviation (TDEV)
La desviación de tiempo (TDEV) es una medida que caracteriza el contenido espectral de la señal TIE(t)
Proporciona una medida de la energía de los componentes de frecuencia del wander
Se calcula como el valor RMS del TIE filtrado por un filtro “pasabandas”, centrado en el valor 0.42/t
Suprime extremos

## Slide 64: Mediciones: TDEV

## Slide 65: Mediciones: TDEV para un PRC ITU-T G.811: Timing characteristics of primary reference clocks

## Slide 66: Ejemplo de set de mediciones
Señal bajo prueba
Primary Reference Source
Equipo de medida
Grabador basado
en una PC

## Slide 67: Despliegue Red Sincronismo: Regeneración de Reloj
Stratum One
PRS
SSU
Ext
Timed
N.E.
SSU
ST2 Rubidium
SSU
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
Ext
Timed
N.E.
N.E.
SSU – Sinchronization Supply Unit
NE – Network Element
ADM – Add Drop Multiplexer

## Slide 68: SSU-Synchronization Supply Unit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rb | COMMS – CONTROL | GPS | INPUT - E1 | GPS | BP | INPUT - E1 |  |  | E1 OUTPUT | E1 OUTPUT | Qz
- Los input puede ser: E1s de la red SDH, GPS, señales de un PRC, 2MHz,5MHz,10MHz.
- Los outputs de un SSU en general son E1s o señales de 2MHz

## Slide 69: Sincronismo
NORMAS Y PROTOCOLOS EN REDES DE PAQUETES

## Slide 70: Redes de sincronismo NG (New Generation)
Desafíos:
Las redes Ethernet / IP desplazan a las tecnologías de transporte tradicionales TDM (como SDH)
Los nuevos sistemas de telecomunicaciones tienen nuevos requerimientos de sincronismo: Frecuencia, fase y tiempo
Nuevas tecnologías utilizadas:
SyncE (Synchronous Ethernet)
  Transmisión de información de reloj para recuperar frecuencia.
PTP (Precision Time Protocol)
  Transmisión de estampas de tiempo, recuperación de frecuencia, tiempo y fase.

## Slide 71: Sincronismo en redes de Paquetes

## Slide 72: Sincronismo de frecuencia en redes de Paquetes
  Serie de recomendaciones ITU-T G.826x -- frecuencia
    G.8260: Definitions and terminology for synchronization in packet networks (Primera version 2010)
    G.8261: Timing and synchronization aspects in packet networks
      G.8261.1: Packet delay variation network limits applicable to packet-based methods (Frequency synchronization)
    G.8262: Timing characteristics of a synchronous equipment slave clock
      G.8262.1: Timing characteristics of an enhanced synchronous equipment slave clock
    G.8263: Timing characteristics of packet-based equipment clocks
    G.8264: Distribution of timing information through packet networks
    G.8265: Architecture and requirements for packet-based frequency delivery
      G.8265.1: Precision time protocol telecom profile for frequency synchronization
    G.8266: Timing characteristics of telecom grandmaster clocks for frequency synchronization

## Slide 73: Sincronismo de frecuencia en Ethernet
Tradicionalmente Ethernet transmite tramas en forma asíncrona.
Cada nodo ethernet (switches, etc.) tiene su propio reloj.
Con cada trama, Ethernet transmite información de reloj (Preámbulo), de manera que el nodo destino pueda recuperar la trama
Pero… con este preámbulo no se logra la precisión necesaria.
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010

## Slide 74: Sincronismo en Ethernet
Ethernet Tradicional

## Slide 75: SyncE: ITU-T G.8264 Distribution of timing information through packet networks
ITU-T G.8264 define un mecanismo de transmisión de información de reloj precisa de forma de transmitir información de frecuencia (como en SDH)
Imágenes tomadas de “A Survey of Clock Synchronization Over Packet-Switched Networks”, Martin Lévesque and David Tipper, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 18, NO. 4, FOURTH QUARTER 2016

## Slide 76: SyncE: ITU-T G.8264 Distribution of timing information through packet networks
SyncE, tomando como referencia un puerto de Tx/Rx
Imágenes tomadas de “Synchronizing IP Mobile Networks”, Symmetricom

## Slide 77: SyncE
SyncE, tomando como referencia una entrada de Sync independiente (por ejemplo, de un PRC o ePRC)
Imágenes tomadas de “Synchronizing IP Mobile Networks”, Symmetricom

## Slide 78: SyncE
Una vez por segundo se transmite una trama Ethernet “especial”, conteniendo un Sinchronization Status Message (SSM), quien porta la calidad de reloj transmitida.
Con la información de reloj, extraída directamente de la capa 1, el nodo esclavo puede recuperar frecuencia y disciplinar su oscilador.
SSM: legado de SDH
Imágenes tomadas de “ITU-T G.8264/Y.1364”

## Slide 79: Sync E – Formato de Trama ESMC (Ethernet Sinchronization Messaging Channel )
EEC = Ethernet Equipment Clock
QL = Quality Level
OUI = Organizationally Unique Identifier
TLV = Type Length Value
Este tipo de tramas no son transmitidas a otros “links” dentro del swich
Notes: TLV: Type Lenght Value

## Slide 80: Sync E Ejemplo en red móvil
Tomado de Jose Manuel Caballero - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23720820
Notes: EEC = Ethernet Equipment (Slave) Clock

## Slide 81: Sincronismo de fase y tiempo en redes de Paquetes
  Serie de recomendaciones ITU-T G.827x --- fase/tiempo
    G.8260: Definitions and terminology for synchronization in packet networks (Primera version 2010)
    G.8271: Time and phase synchronization aspects of telecommunication networks
      G.8271.1: Network limits for time synchronization in packet networks with full timing support from the network
      G.8271.2:: Network limits for time synchronization in packet networks with partial timing support from the network
    G.8272: Timing characteristics of primary reference time clocks
      G.8272.1: Timing characteristics of enhanced primary reference time clocks
    G.8273: Framework of phase and time clocks
      G.8273.2: Timing characteristics of telecom boundary clocks and telecom time slave clocks for use with full timing support from the network
      G.8273.3: Timing characteristics of telecom transparent clocks for use with full timing support from the network
      G.8273.4: Timing characteristics of telecom boundary clocks and telecom time slave clocks for use with partial timing support from the network
    G.8275: Architecture and requirements for packet-based time and phase distribution
      G.8275.1: Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network
      G.8275.2: Precision time protocol telecom profile for time/phase synchronization with partial timing support from the network

## Slide 82: Niveles de exactitud de tiempo requeridos en redes de telecomunicaciones
Level of accuracy | Time error requirements | Typical applications (for information)
1 | 500 ms | Billing, alarms
2 | 100 µs | IP Delay monitoring
3 | 5 µs | LTE TDD (large cell). Synchronous Dual Connectivity (for up to 7 km propagation difference between eNBs/gNBs in FR1)
4 | 1.5 µs | UTRA-TDD, LTE-TDD (small cell), NR TDD, WiMAX-TDD (some configurations) Synchronous Dual Connectivity (for up to 9 km propagation difference between eNBs/gNBs in FR1). NR Intra-band non-contiguous and Inter-band carrier aggregation, with or without MIMO or transmit (TX) diversity.
5 | 1 µs | WiMAX-TDD (some configurations)
6A | 260 ns | LTE Intra-band non-contiguous carrier aggregation with or without MIMO or TX diversity, and inter-band carrier aggregation with or without MIMO or TX diversity
6B | 130 ns | LTE Intra-band contiguous carrier aggregation, with or without MIMO or TX diversity NR (FR2) Intra-band contiguous carrier aggregation, with or without MIMO or TX diversity
6C | 65 ns | LTE and NR MIMO or TX diversity transmissions, at each carrier frequency
Fuente: ITU-T G.8271/Y.1366 (03/2020)

## Slide 83: Niveles de exactitud de tiempo requeridos en redes de telecomunicaciones
Fuente: “Mobile Network Frequency or Phase Requirements”, Microchip

## Slide 84: Presupuesto de Synch en LTE-A
Fuente: “Mobile Network Frequency or Phase Requirements”, Microchip

## Slide 85: Presupuesto de Synch en LTE-A
Fuente: “Mobile Network Frequency or Phase Requirements”, Microchip

## Slide 86: Presupuesto de Synch en Red de Transporte
Fuente: “Mobile Network Frequency or Phase Requirements”, Microchip
10 saltos de 100ns // backhaul 10G
5 saltos de 200ns // backhaul 1G

## Slide 87: Presupuesto de Synch en 5G NR
Fuente: “Mobile Network Frequency or Phase Requirements”, Microchip
Reducción de presupuesto de fronthaul: de 400ns a 260ns/130ns para servicios avanzados

## Slide 88: Tipos de relojes de Tiempo
PRTC: Primary Reference Time Clock. Un generador de tiempo de referencia que proporciona una señal de tiempo de referencia rastreable a un estándar de tiempo reconocido internacionalmente, por ejemplo, hora universal coordinada (UTC).
ePRTC: enhanced PRTC. Agregar referencia de frecuencia al PRTC, tomando como entrada una señal de un ePRC)
cnPRTC: Coherent Network PRTC. Conecta relojes de referencia primarios en el nivel más alto de la red central o regional. Esto proporciona la capacidad de mantener la precisión del tiempo de ePRTC en toda la red, incluso durante períodos de pérdida de GNSS regional o de toda la red. Las mediciones comparativas entre los relojes son un componente central del sistema cnPRTC, por lo que el sistema cnPRTC también proporciona la supervisión de los relojes.

## Slide 89: Clasificación de los PRTC
Fuente: Trends in Standardization of High precision Time- and Frequency synchronization Technology for Creating a 5G Mobile Network
Kaoru Arai and Makoto Murakami, NTT Technical Review Vol. 17 No. 1 Jan. 2019

## Slide 90: ePRTC
Fuente: ITU-T G.8272.1
Notes: ePRTC:
Combina un PRC y un PRTC:
Entradas:
Referencia de tiempo (GNSS)
Referencia de frecuencia: Cesio u otro PRC
Salidas:
Time referencia: ToD (Time of Day, reloj de “tiempo real”
Phase Referencia: 1PPS (1 Pulse per Second). Saca 1 pulso corto, con flanco de subida muy empinado, una vez por segundo
Frequency: Salida clásica, de 2 MHz o 10 MHz

## Slide 91: NTP - Network Time Protocol
Network Time Protocol (NTP), es un protocolo para la sincronía de relojes de computadoras y equipos a una referencia de tiempo común sobre la red.
Es una aplicación del tipo “cliente - servidor”.
Definido en RFC 1305 (v3-1992), RFC 5905 (v4-2010) y RFC 7822 (2016).
Logra precisiones del orden de los milisegundos.
NTP ha sido ampliamente desplegado en el mundo informático, para realizar sincronismo entre servidores y PCs.
En telecomunicaciones permite soportar actividades operacionales, como la facturacion y la correlación de eventos. Pero su precision no es adecuada para el sincronismo de la red de telecomunicaciones.

## Slide 92: NTP
El “cliente” requiere la hora al servidor, enviando un paquete en el instante T1 (según el reloj del cliente).
El paquete es recibido por el servidor, en el instante T2 (según el reloj del servidor) y respondido en el instante T3 (según el reloj del servidor). El paquete incluye los tiempos T1, T2 y T3
El paquete es recibido por el cliente en el instante T4 (según el reloj del cliente)
Con la información de T1, T2, T3 y T4, el cliente estima cual es el tiempo de propagación entre el servidor y el cliente, y determina su offset respecto al la hora del servidor:
- -
=
Si las demoras no son simétricas, el resultado no es exacto.
Se puede hace un estudio estadístico, entre varios NTP, para elegir el mejor offset.
10:00
10:05
10:35
10:36
10:12
10:06
Notes: DELAY:
T2 – T1 = 10:35 – 10:00 = 0:35
T3 – T4 = 10:36 – 10:12 = =0:24
D = (D1 + D2) / 2 = (0:35 + 0:24) /2 = 0:29,5 // delay
OFFSET:
Calculate the time difference (Offset) between the clocks of client and server.
At T4, for example, the clock of server is T3 + Delay. The Offset is calculated as follows:
T4 + Offset = T3 + Delay
That is, Offset = T3 + Delay - T4 = T3 + [(T4 - T1) - (T3 - T2)]/2 – T4 = [(T2 - T1) + (T3 – T4)]/2

## Slide 93: Jerarquía NTP
Stratum 0 (atómicos o GPS)
Stratum 1
(primary time servers)
Stratum 2
Stratum 3
Notes: El cliente mantiene vínculo con varios servidores para hacer un mejor ajuste de su hora.

## Slide 94: Ventajas y desventajas de NTP
Ventajas
  Es sumamente sencillo de implementar
  Hay gran disponibilidad de servidores NTP accesible
  Está muy estandarizado y es ampliamente utilizado
Desventajas
  Las precisiones que logra son de decenas de milisegundos
  La precisión depende de la simetría en los tiempos de propagación, lo que no se da en muchos escenarios prácticos
  Las “marcas de tiempo” son realizadas a nivel de la capa de aplicación, y no consideran los tiempos involucrados en las capas inferiores del stack IP

## Slide 95: PTP - Precision Time Protocol
Protocolo definido en el standard IEEE 1588 (2008): “Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems”. Luego adoptado por ITU.
Permite la transmisión de frecuencia, tiempo y fase.
Surge en el ambiente industrial para sincronizar automatismos.
Logra precisiones menores a micro-segundos
Hay varios “perfiles”:
  Default, Telecom, Power.
Actualmente es ampliamente usado para sincronización de radio bases móviles, 3G-Full IP, LTE y 5G.
Es similar en varios aspectos a NTP, pero con mejoras que permiten mucho mayor precisión.

## Slide 96: PTP-Funcionamiento
Slave Clock
Switch/Router Layer
Time
Time
sync
delay_request
delay_response
t2
t3
Data At
Slave Clock
t1 = 100 seconds t2 = 152 seconds (150+2)
t3 = 157 seconds
(152+5)
t4 = 109 seconds
(100+2+2+5)
Assume at an instant in time:
Master clock value = 100 seconds
Slave clock value = 150 seconds
(the slave clock error = 50 seconds)
One way path delay = 2 seconds
Sync message is sent at t = 100 seconds
For illustration, Delay_Req is sent 5 seconds after the Sync message is received:
Round Trip Delay RTD = (t2 - t1) + (t4 - t3)
RTD = (152 - 100) + (109 - 157)
RTD = 4 seconds
Slave clock error eliminated.
Slave Clock Error = (t2 - t1) - (RTD ÷ 2)
= (152 - 100) - (4 ÷ 2)
= 50 seconds
Round trip error eliminated
If the slave clock is adjusted by -50 seconds, the Master & Slave will be synchronized.
t1
t4
2s

## Slide 97: PTP-Funcionamiento
Tomado de Martin Lévesque and David Tipper, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 18, NO. 4, FOURTH QUARTER 2016
Timestamp a nivel de capa MAC
Puede corregir la hora de Sync, conociendo el momento “exacto” en el que el paquete es enviado
Los nodos intermedios pueden proporcionar sus tiempos de residencia de los paquete PTP
Se puede conocer o estimar la asimetría de las demoras
Priorización del tráfico PTP

## Slide 98: PTP – Mejoras respecto a NTP
Marcas de tiempo a nivel de MAC
  Los equipos que soportan PTP realizan las marcas de tiempo “por hardware”, a nivel de la capa MAC
Inicio del protocolo por el “Master”
  El protocolo es iniciado por el “Master” y no por el “Slave”. Esto permite que el “Master” defina cada cuanto tiempo se actualiza el reloj en la red
Mensaje de “Follow up”
  Permite mejorar la precision de la marca de tiempo del mensaje “Sync”, midiendo efectivamente el momento exacto en el que el mensaje es enviado.
Tiempo de residencia en nodos intermedios
  Es el tiempo que un paquete PTP reside en el “switch fabric” del nodo intermedio, desde que ingresa al puerto de entrada hasta que sale por el puerto de salida.
  Se puede medir en ambos sentidos (Master-Slave y Slave-Master)
  Si el nodo intermedio soporta PTP, estos tiempos los incluye en los paquetes Sync, Follow_up y Delay_req
Demora asimétrica
  Si se conocen que existen demoras asimétricas fijas, para una conexión dada, se puede usar un parámetro de demora asimétrica dentro del protocolo (delayAsymmetry)

## Slide 99: PTP – Ajuste de frecuencia
Además de corregir el “tiempo”, es necesario ajustar la frecuencia del “slave” a la frecuencia del “master”
Esto se logra enviando periódicamente mensajes de Sync, desde el Master al Slave

## Slide 100: PTP - Ejemplo
Imágenes tomadas de “Synchronizing IP Mobile Networks”, Symmetricom

## Slide 101: PTP – Transferencia de Tiempo (Unicast)
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 102: PTP – Transferencia de Tiempo (Multicast)
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 103: PTP – Impacto en el Tráfico
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip
Tamaños de paquetes:
Signaling (request) 96 bytes (54)
Signaling (ACK/NACK) 98 bytes (56)
Announce message 106 bytes (64)
Sync message 86 bytes (44)
Follow_Upmessage 86 bytes (44)
Delay_Resp(onse) 96 bytes (54)
Delay_Req(uest) 86 bytes (44)
Valores típicos:
Announce Interval 1 per second
Sync Interval 64per second
Lease duration 300seconds
Delay_Req(uest) 64per second
Delay_Resp(onse) 64per second
Tráfico por segundo:
(96x3)+(98*3)+106+64x(86+96+86)
= 17840 bytes
= 0.017% of Fast Ethernet (100Mbps)
= 0.00166% of GigE

## Slide 104: PTP – Clock Class
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 105: PTP vs SyncE
Imágenes tomadas de “Synch Introduction”, Microchip

## Slide 106: Comparación NTP vs NTP
Feature | NTP | PTP
Peak time transfer error possible (accuracy at slave) | >0.5 milliseconds | <100 microseconds to 100’s of nanoseconds
Error Source | Routers | Switches and O/S stack delay
Spatial extent | LAN/WAN | LAN/WAN
Implementation | HW or SW Servers SW clients Clients “Pull” time from Server (client/server) | HW Masters HW or SW Master “Pushes” time to Slave (master/slave)
Protocols | UDP/IP – Unicast (mainly) | UPD/IP - Multicast Unicast, Hybrid
Security | MD5 & Autokey | none
Administration | Configured | Self organized
QoS | Best effort | Highest priority

## Slide 107: Arquitectura de PTP (simplificado)
T-BC
PRTC
T-GM
T-BC
T-BC
End App.
T-TSC
< Level of accuracy
T-GM: Telecom Grand Master
T-BC: Telecom Boundary Clock
T-TSC: Telecom Time Slave Clock

## Slide 108: T-BC: Telecom Boundary Clocks
Fuente: ITU-T G.8273.2
Notes: PEC = Packet-based Equipment Clock
SEC = SDH Equipment Clock
EEC = Ethernet Equipment Clock

## Slide 109: Ejemplo de sincronismo sobre redes de paquetes
Fuente: Trends in Standardization of High precision Time- and Frequency synchronization Technology for Creating a 5G Mobile Network
Kaoru Arai and Makoto Murakami, NTT Technical Review Vol. 17 No. 1 Jan. 2019

## Slide 110: Ejemplos de redes de sincronismo
Tomado de: IEEE 802 Plenary – Tutorial on Synchronization: A Key Function in Time-Sensitive Networking and Beyond, 3/2/2021

## Slide 111: Sincronismo
Sincronismo en otras verticales: Energía, finanzas, broadcasting

## Slide 112: Muchas Gracias!