## Slide 1: Propagación en entornos urbanos
2019

## Slide 2: programa

## Slide 3: Programa
Ondas
Antenas

## Slide 4: Ondas
Definición
La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro
Características
Frecuencia, potencia

## Slide 5: Clasificación de ondas
Sigla | Rango | Denominación | Empleo
VLF | 10 kHz a 30 kHz | Muy baja frecuencia | Radio gran alcance
LF | 30 kHz a 300 kHz | Baja frecuencia | Radio, navegación
MF | 300 kHz a 3 MHz | Frecuencia media | Radio de onda media
HF | 3 MHz a 30 MHz | Alta frecuencia | Radio de onda corta
VHF | 30 MHz a 300 MHz | Muy alta frecuencia | TV, radio
UHF | 300 MHz a 3 GHz | Ultra alta frecuencia | TV, radar, telefonía móvil
SHF | 3 GHz a 30 GHz | Super alta frecuencia | Radar
EHF | 30 GHz a 300 GHz | Extremadamente alta frecuencia | Radar

## Slide 6: Descripción de la onda electromag.

## Slide 7: Ecuaciones de Maxwell
Nombre | Forma diferencial | Forma integral
Ley de Gauss: |  | 
Ley de Gauss para el campo magnético: |  | 
Ley de Faraday: |  | 
Ley de Ampère generalizada: |  | 

## Slide 8: Antenas
Definición
  Transductor que convierte energía eléctrica en electromagnética.
Propiedades
  Directividad o Ganancia
EIRP
  EIRP = P + G dbW
Zonas de Radiación

## Slide 9: El canal de radiocomunicación
Ondas guiadas
La dirección de la onda la establece el medio: guía de onda o línea de transmisión
Propagación en el espacio
Si es en espacio libre la dirección la proporciona la fuente. Friis.
Si hay presencia de obstáculos, estos cambian la dirección de la onda.

## Slide 10: Mecanismos de propagación
Propagación en espacio libre
Propagación atmosférica
Influencia del entorno en la propagación
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 11: Generalidades
Factores a tomar en cuenta:
  Frecuencia de trabajo f
  Pérdida por Espacio Libre Lo
  Mecanismos de propagación y factores atmosféricos:
    Reflexión
    Refracción
    Difracción
    Scattering
    Absorción y Depolarización
  Características de las antenas
    Ganancia antenas Tx y Rx, Fresnel
    Pérdidas por desadaptación
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Relación de fase de los rayos, difracción en borde filoso (building), curvatura de la tierra (ground-plane terrain), ducting
Atenuación por lluvia, absorción por moléculas de vapor de agua y dispersión por gota de agua
Notes: Estás generalidades son tomadas muy en cuenta e identifican en la mayoría de las veces a enlaces punto a punto, cuando en realidad para cualquier problema de propagación, es interesante tomar en cuenta el comportamiento de la onda electromagnética con las diferentes fuentes que hacen variar dicha propagación, entre ellas, los mecanismos clásicos de reflexión, refraccióny dispersión. Así también, debemos mencionar los fenómenos de absorción de energía, mediante el cual la EM se ve atenuada en su pasaje, por ejemplo a través de las moléculas de vapor de agua, que en la tropósfera se presentan por ejemplo en época de lluvias y por las cuales se ve disminuída la potencia del rayo. También existen fenómenos de dispersión por gota de agua, y una dependencia muy fuerte con los cambios climáticos de temperatura y humedad. Ej. ITU presenta índices de variabilidad climáticos para diferentes fenómenos meteorológicos.

## Slide 12: Propagación en espacio libre
Bajas frecuencias
Medias frecuencias
Alta frecuencias
VHF y UHF
Atenuación: la ley del cuadrado inverso es debido a que la potencia es
constante en cada esfera de radio R para el área de ellas aumenta con el
Cuadrado del radio.

## Slide 13: Propagación en espacio libre
r en km y f en MHz
Ecuación de Friis
EIRP (watts) a pfd (W/m2) = P/(4.π.D2)
  equivalent to (dBW –11 -20.log(D))
EIRP (watts) a E (V/m) = sqrt(30.P)/D
EIRP (kW) to E (V/m) = 173*sqrt(P)/D(km)
pfd (W/m2)=E2/Z0=E2/(120π)
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 14: Regiones de Campo

## Slide 15: Regiones de Campo
Reactiva región de campo cercano: | La parte de la región de campo cercano que rodea inmediatamente la antena en el que el campo reactivo predomina.
Radiación de campo cercano (Fresnel) Región: | Esa región del campo de una antena entre el reactivo región de campo cercano y los campos de la región de campo lejano en donde la radiación predominan y en donde la distribución de campo angular es dependiente de la distancia desde la antena.
De campo lejano (Fraunhofer) Región: | Esa región del campo de una antena donde la distribución de campo angular es esencialmente independiente de la distancia desde la antena.

## Slide 16: Regiones de Fresnel

## Slide 17: Propagación atmosférica
Troposféra
  Bajas frecuencias LHF, HF y en alguna banda UHF.
Estratosfera
  Se pueden asimilar al espacio libre, temperatura constante con la altura.
Ionosfera
  Altas frecuencias VHF, UHF, comunicaciones satelitales.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 18: Propagación de ondas espaciales
Si consideramos espacio libre se puede calcular la pérdida por la ecuación de friis.

## Slide 19: Propagación Troposférica
Refracción troposférica, predominante para señales en rango LF, VLF.
Absorción de energía por moléculas de oxígeno y vapor de agua.
Forward Scattering (UHF), Ducting. Seguimiento de la curvatura de la Tierra (Beyond-LOS). (Criterio K = 4/3, Radio curvatura Tierra)
Influencia de precipitaciones, cambios de temperatura con la altura producen cambios en el índice de refracción.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 20: Propagación Troposférica
Gradientes de Refracción
Forward Scattering y Refracción troposférica
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 21: Propagación Ionosférica
Reflexión/Refracción Ionosférica (Bandas bajas de frecuencia VLF, LF, Radioaficionados).
Modo de propagación principal para enlaces satélitales.
Ionósfera formada de capas con altas concentraciones de gases ionizados. La ionización varía entre el día y la noche.
El fenómeno anterior y los efectos de despolarización por dispersión y absorción asociados a estos repercuten en la propagación de la EM.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 22: Propagación Ionosférica
Zona de silencio en la cual la propagación es casi nula.
Surgimiento de onda de superficie (Ground-Plane wave).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Para un ángulo de partida dado existe un umbral de frecuencia para el cual el rayo NO es refractado de nuevo a la superficie.

## Slide 23: Ground-Plane Wave
Onda de superficie
EM se propaga como en un guía de ondas “de una sola pared” gracias al plano “conductor” de la superficie terrestre. Corrientes inducidas sobre la superficie terrestre disipan energía (Joule)
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 24: Propagación de ondas terrestres
Esta ondas inducen corrientes en la superficie de la tierra y deben estar polarizadas verticalmente que si fueran horizontales harían cortocircuito en la tierra q se considera un conductor.
Depende de la conductividad y permitividad dieléctrica del suelo

## Slide 25: refracción

## Slide 26: Reflexión
Angulo incidente es
igual al ángulo reflejado

## Slide 27: Reflexión en superficies rugosas
Sobre terrenos “idealmente lisos” la reflexión se da de forma especular. El ángulo de incidencia y el reflejado son iguales.
En cuanto el terreno se vuelve “más rugoso”, ésta reflexión desemboca en múltiples reflexiones, dependiendo del grado de rugosidad del terreno. (Criterio de Rayleigh).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 28: Clasificación de superficies rugosas
Según el criterio de Rayleigh, si ΔΦ (phase shift) < π/2, entonces el terreno se considera “liso”.
En la práctica, usualmente, se considera terreno “liso” ΔΦ < π/8.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 29: Atenuación del rayo reflejado
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Cuando la superficie es rugosa, la señal reflejada es atenuada
por un factor f, dependiente de la desviación estándar de la
altura de la rugosidad (superficie de reflexión).

## Slide 30: difracción
desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija
El principio de Huygens es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de ondas. Afirma que todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden.

## Slide 31: Difracción
Mecanismo que permite “iluminar” zonas de sombra. Difracción por borde-filoso (knife-edge) y difracción por borde suave (rounded-edge).
Principal mecanismo en zonas obstruídas por obstáculos
En zonas urbanas permite la propagación de la EM, ej. Redes celulares.
Principio de Huygens (fuentes, wavelets, frente de onda esféricas).
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 32: Principio de Huygens
Supongamos un rayo que intersecta un borde “filoso”, de un obstáculo. Entonces, ¿porque en zona de sombra existe propagación de la EM. (ej. Luz, edificios y terminal móvil).
La explicación fue brindada a través del principio de Huygens.
Cada fuente puntual de un frente de ondas (fuente principal)se puede descomponer en n fuentes secundarias que “continúan propagando la onda” (wavelets de frentes de onda).
La suma de radiación emitida por cada fuente secundaría es igual a la radiación emitida por la fuente principal.
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería

## Slide 33: Geometría Ppio. Huygens
Región de sombra
A’
B’
C’
B
C’
A’
Difracción en borde filoso
- La idea es plantearse la
descomposición en Wavelets
del frente de onda sobre
el obstáculo.
- Luego, los Wavelets “iluminan”
la zona de sombra generada
por el obstáculo.

## Slide 34: Difracción
Parámetro v de Fresnel-Kirchhoff
Pérdidas por difracción
El campo difractado obedece a la ecuación:
d1
d2
h


## Slide 35: Pérdidas en función de v
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería
Oscilaciones debido a la obstrucción de las zonas superiores de Fresnel.
Decrecimiento monótono en primera zona de Fresnel.
v = 0: obstrucción de medio Fresnel, es decir, 6dB.

## Slide 36
Geometría de la difracción

## Slide 37: Simulaciones
Curso de Propagación en Entornos Urbanos - Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería