# Text boxes

1 - Dial indicador de la carga en el dinamómetro

2 – Resortes tipo placas

3 – Basamento del cojinete, debajo del cual va el taco de acero cepillado a medida, el cual es retirado para colocar el dinamómetro y la tuerca 4 . Hay ocasiones en que el orificio del basamento, por donde se pasa el bulón correspondiente, es roscado, con lo cual el dinamómetro se rosca directamente en él y no es necesario colocar la tuerca 4.

4 – Tuerca que se coloca debajo del basamento para roscar al dinamómetro.

5 – Caña del dinamómetro, que lleva la carga.

Para comprobar la exactitud de las uniones, es indispensable medir la magnitud de los “saltos” en los muñones (cada 90º), los cuales no deben sobrepasar las amplitudes que provocan cambios periódicos de carga (dos en una revolución) para el cojinete adyacente en más de 10 ó 12 % con relación al peso del árbol que corresponde a un cojinete.