# Text boxes

NOTA:

La tensión medida en los puntos “A” es aproximadamente 1 2/3 de la tensión medida en el punto “B”.

NOTA:

La tensión medida en el punto “A” es aproximadamente 2 2/3 de la tensión medida en el punto “B”.

NOTA:

Las tensiones en una esquina escuadrada circularmente no son mayores que las de otros puntos tales como el “A”.

NOTA GENERAL:

Tensiones medidas fotoelásticamente en la unión de dos miembros estructurales a un ángulo de 90º entre sí.

Fig. 6.13 – Geometría y tensiones en la esquina de una unión de dos miembros estructurales.

Nota:

La máxima tensión medida en la platabanda de un escuadramiento circular es aproximadamente igual a 1 1/3 de la tensión medida en puntos tales como los “A”.

Fig. 6.14 – Escuadrado circular con platabanda.

Punto A

Punto A

Punto A

Punto A

Punto B

Puntos A

Punto B

a) Tensiones en una esquina escuadrada a 45º

b) Tensiones en una esquina escuadrada a 90º

c) Tensiones en una esquina escuadrada circularmente.

FIG.6.12 – Unión típica con escuadra de una cuaderna y un bao.

Nota:

Las tensiones medidas en los puntos “P” tanto en las alas de la cuaderna y del bao como en la pestaña de la escuadra, en los ensayos llevados a cabo con una probeta en escala natural, fue de casi tres veces mayor que la calculada teóricamente.

Viga horizontal del mamparo transversal

Perfil longitudinal del mamparo

Escuadra recortada

Punto P

Mamparo longitudinal estanco

Nota:

Para evitar un punto duro tal como el “P”, se utiliza una escuadra recortada para la conexión entre el perfil longitudinal de un mamparo longitudinal y la viga horizontal de un mamparo transversal.

Fig.6.17 – Escuadra recortada típica para evitar puntos duros.

Escuadra pestañada

Cielo del doble fondo

Bulárcama

Planchuela de refuerzo

o escuadra de pie

Varenga llena

Enchapado del casco

Notas:

- Se coloca una planchuela de refuerzo por debajo del extremo de la base de la escuadra para evitar un punto duro en el enchapado del cielo del doble fondo en el lugar donde el ala (pestaña) de la escuadra está soldada a este.

- El ala no debe ser soldada al cielo del doble fondo si no se coloca dicha planchuela de refuerzo. Si esta no se coloca, el ala de la escuadra deberá ser recortada para quedar libre del enchapado y evitar un punto duro.

Fig.6.18 – Planchuela de refuerzo típica en el extremo de una escuadra para evitar puntos duros.