# Text boxes

Bao extremo de escotilla 15.9 mm

Dirección – Proa - Popa

Enchapado de Cubierta

Costado de Escotilla

Bao Extremo de Escotilla

a) Detalle muy poco satisfactorio de una esquina de boca de escotilla soldada. Abertura de la escotilla con esquina recortada en ángulo recto.

Dirección – Proa - Popa

Cnchapado de Cubierta

Costado de la Escotilla

Entalladura

## Chapa Soldada a la Esquina

Entalladura

Bao Extremo de Escotilla

b) Detalle poco satisfactorio de una esquina de boca de escotilla soldada. Abertura de la escotilla con esquina en ángulo recto y una chapa esquinera soldada.

Fig.3.1 – Método incorrecto. Esquinas de bocas de escotilla soldadas con esquinas en ángulo recto.

# Dirección

Proa - Popa

Entalladura 1

Entalladura 2

Cubierta

Doblez

Entalladura 3

Receso para el doblez

Ver Nota 2

Eslora Longitudinal

Ver Nota 1

Bao extremo de escotilla

Entalladura 4

Receso para el doblez

Eslora Longitudinal

Bao extremo de escotilla

Soldadura en la Parte Inferior del doblez

Soldadura en la esquina de la brazola

Cubierta

doblez

Cubierta

Parte superior de la soldadura en ángulo entre la cubierta y el fondo del doblez

Vista en planta

Espacio vacío

Sección A - A

- Partes de la eslora longitudinal y del bao extremo de escotilla no mostrados en el conjunto dibujado arriba.

- Uniones en T al Bao extremo de escotilla, ángulo doble.

Notas:

Fig. 3.2 – Conjunto de partes componentes de una esquina de boca de escotilla original de un buque “Liberty”.

Dirección Proa - Popa

Enchapado de cubierta

Costado de la escotilla

# Entalladura

(no satisfactoria)

# Entalladura

(no satisfactoria)

Fig. 3.3 – Método pobre. Esquina de boca de escotilla soldada, con entalladuras no satisfactorias en el enchapado de la cubierta.

# Vista en planta

Escala 1:8

Chapa de cubierta 19 mm

Chapa de cubierta 19 mm

Chapa doblez 12,7 mm

Brazola de escotilla

Doblez biselado para espacio de la soldadura

Sección 2-A

Escala 1:2

Chapa doblez 12,7 mm

Chapa de brazola 16 mm

Chapa de brazola 16 mm

Chapa de cubierta 19 mm

Detalle 2-A

Escala 1:2

Sección A-A

Escala 1:8

Platabanda

Brazola

Bao extremo de escotilla

Eslora de la escotilla

Brazola de escotilla

Brazola de escotilla

Elevación de la esquina de boca de escotilla

# Escala 1:8

Vista de debajo de la eslora de escotilla con escuadra en diagonal

Fig. 3.4 – Esquina de boca de escotilla modificada de un buque “liberty”. U.S.COSAT Guard, Código 1.

Fig. 3.5 – Esquina de boca de escotilla modificada del buque “Liberty”. Código Inglés 1 A.

Dirección Proa - Popa

Bao extremo de escotilla

Chapa nodal (Refuerzo)

a) Vista en planta de la esquina de boca de escotilla.

b) Sección A – A de la esquina de boca de escotilla (dibujada en distinta escala que la de (a).

Abertura de escotilla

Brazola de costado

Brazola de costado

Cubierta

Cubierta

Cubierta

Eslora pestañada

Eslora (Perfil L)

Eslora armada

c) Sección B - B

d) Alternativa - Secciones B - B

Fig.3.6 – Esquina de boca de escotilla soldada mejorada, con brazola escuadrada.

# Dirección

Proa - Popa

Cubierta

Eslora longitudinal

Chapa nodal añadida a la parte de debajo de la unión.

Bao extremo de escotilla

Notas:

- El punto “O” es el de intersección entre los planos formados por la cubierta, la eslora longitudinal y el bao extremo de escotilla.

- Discontinuidad aliviada en el punto “O” debido a la prolongación de la brazola longitudinal fuera del extremo de escotilla.

- Discontinuidad aliviada y trasladada del punto “O” debido al radio dado en la chapa de cubierta.

Fig.3.7 – Conjunto de partes componentes de una esquina de boca de escotilla de un buque “Victory”.

Elevación

Fig.3.8 – Diseño American Bureau of Shipping de equina de boca de escotilla

a) Vista en planta de la esquina de boca de escotilla.

Brazola de escotilla

Brazola de escotilla

Cubierta

Cubierta

Eslora armada

Este borde pulido

b) Sección típica.

c) Alternativa de la sección típica.

Fig.3.9 – Esquina de boca de escotilla soldada mejorada, con brazola redondeada.

Eslora

Bao extremo de escotilla

# Dirección

Proa - Popa

Eslora longitudinal 15.9 mm

Chapa de cubierta 19,1 mm

# Angulo

101,6 x 177,8 mm

31,8 mm

Eslora longitudinal 15,9 mm

Ancho del ala 152,4 mm

Fig.3.10 – Vista isométrica de la boca de escotilla Kennedy.

Mamparo

Enchapado de cubierta

Costado del guardacalor

Soldadura (bordes biselados según sea necesario)

# Sección B - B

Alternativa Sección B - B

Bao extremo de la abertura

Nota:

El radio “R” es aproximadamente igual a 1/20 de la dimensión transversal de la abertura.

a) Vista en planta del detalle de la esquina

Enchapado del guardacalor

## Eslora de la cubierta

Mamparo

Cubierta

Chapa insertada

Umbral

del

guardacalor

Bao extremo de la abertura

b) Elevación del detalle de la esquina.		Sección A - A

Fig.3.11 – Detalle de la esquina del guardacalor de máquinas de un buque tanque.