# Text boxes

4

7

3

2

6

5

1

1

Special shape for rail

Fig. 187. Bulwark connected to side plating by means of stays only

1. stay.   2. bulwark rail.   3. deck plating.   4. deck stringer angle (connected by double riveted zigzag joint).   5. riveted butt strap.   6 expansion joint in bulwark.   7. deck beam

Tapa de regala de forma especial

Fig. 187. Borda conectada a las planchas de costado solamente por medio de los barraganetes.

1. barraganete.   2. tapa de regala.   3. plancha de cubierta.   4. ángulo de trancanil (conectado mediante remachado doble en zigzag).   5. cubrejunta de unión remachada a tope.   6. unión de expansión en borda.   7. bao de cubierta