NOTA: El puntal moldeado es 44’6”, o sea 44,5’. 24,59’ es la distancia desde la línea neutra supuesta hasta la parte superior de la traca de trancanil, cuyo espesor es 1,125” = 0,09’, y de ahí surge 44,5’ – 20’ + 0,09’ = 24,59’. De la misma forma 20,08’ es la distancia desde la línea neutra supuesta hasta la parte inferior de las tracas K del fondo, cuyo espesor es 1” = 0.08’. Al autor de la Ref. –2) se le ha deslizado un error, ya que el módulo resistente superior (“Top I / C”) debió calcularlo con C = 24,44’ y no C = 24,59 (omitió corregir la posición del centro de gravedad de la sección considerada). El módulo resistente inferior está bien calculado.