# Text boxes

Nota 1

Nota 1

Nota 1: Efecto de deformación debido al corte con soplete.

a) Chapa metálica original

b) Chapa metálica cortada a soplete después de enfriada.

Fig.4.38 – Efecto de deformación debido al corte con soplete.

a) Chapa metálica original

# Nota 2

Nota 2

Nota 2: Contracción combinada (deformación debida al calor de la soldadura y a la contracción del metal de la soldadura).

b) La misma chapa de a) pero con una pasada de soldadura depositada en un borde, después de enfriado.

Fig.4.39 – Efecto de la deformación debida a la soldadura.

Ancho final

Cordón de soldadura

Cordón de soldadura

Ancho original

Notas:

- La línea llena indica la posición de las chapas antes de depositar el metal de soldadura. Las líneas de puntos indican la posición y el contorno de la chapa y el cordón de soldadura completamente depositado, después de enfriado.

- En una junta a tope con un chaflán simple en “V” adicionalmente al efecto ilustrado en esta figura, hay una distorsión angular. (ver Fig.4.45).

Fig.4.40 – Distorsión o contracción a través de una junta a tope en X.