# Text boxes

Posición después de efectuada la soldadura y enfriada (en la vertical).

Posición antes de efectuar la soldadura, desplazada de la vertical.

Notas:

- Para minimizar el efecto de una distorsión angular en una junta soldada en “T” con un solo cordón, se puede desplazar intencionalmente la chapa vertical antes de efectuar la soldadura, como se muestra con línea llena en el croquis. Durante el enfriamiento, la contracción del cordón de soldadura lleva la chapa a la posición vertical (líneas de puntos).

- La junta soldada en “T” con un solo cordón, por lo general, no se la permite usar en la construcción de buques. De cualquier modo, el propósito del croquis es principalmente mostrar el fundamento, que puede ser aplicado a otras situaciones.

Fig.4.56 – Efecto de un desalineamiento preventivo para minimizar la distorsión en juntas soldadas.