# Text boxes

305 mm

305 mm

305 mm

305 mm

Proa

Notas:

- El fondo del buque, incluidas las tracas de pantoque, debe de estar totalmente soldado antes de la unión de los paneles que forman los enchapados del costado y de la cubierta.

- La erección del resto del buque progresa simétricamente hacia proa y popa, siguiendo el procedimiento general mostrado en la figura.

La secuencia es:

  - Soldar las costuras longitudinales, en la sección media, entre el panel del enchapado del costado con el de la cubierta y con el conjunto del fondo.

  - Soldar las costuras longitudinales entre los paneles del enchapado del costado a proa y a popa de la sección media y los correspondientes paneles de cubierta y fondo. Dejar sin soldar aproximadamente 305 mm de la costura longitudinal entre el panel del enchapado del costado y el del fondo a cada lado de las costuras transversales.

  - Soldar las costuras transversales de los paneles de la sección media con los de proa y de popa.

  - Soldar las partes de las costuras longitudinales del pantoque no soldadas.

Fig.5.14 – Secuencia total de soldadura para evitar el levantamiento de los extremos del buque. (Alternativa A).