# Text boxes

Notas:

- El fondo del buque, incluidas las tracas de pantoque y el enchapado de cubierta superior juntamente con las tracas de cinta deberán estar totalmente soldados antes de comenzar la secuencia indicada en la figura.

- En la actualidad, la mayor parte de las secciones de proa y de popa son prefabricadas y no debe necesariamente aplicarse en esas últimas partes de los extremos del buque la secuencia total ilustrada.

Fig.5.15 – Secuencia total de soldadura de los extremos de un buque, para evitar que se levanten de los picaderos. (Alternativa “B”).