# Text boxes

Notas:

- El fondo del buque debe de estar totalmente soldado antes de la unión de los paneles que forman los enchapados del costado y de la cubierta. La traca de pantoque, puede ser montada al mismo tiempo que la del fondo o puede dejarse hasta que el resto del casco esté soldado. En la secuencia mostrada en la figura, la traca de pantoque ha sido montada junto con el conjunto del fondo.

- Los paneles del enchapado del costado y de la cubierta pueden ser tratados separadamente y soldados independientemente unos de otros en el taller o en la grada. Estos paneles deben de ser armados completos, incluyendo todos sus refuerzos.

Secuencia:

1) hasta 4): Soldar unos con otros los paneles que conforman el enchapado de cubierta.

5) hasta 8): Soldar unos con otros los paneles que conforman el enchapado del costado. La soldadura entre los paneles de cubierta puede preceder a la de los costados o viceversa.

9): Soldar las costuras longitudinales en el trancanil y en el pantoque.

Fig.5.16 – Secuencia total de soldadura para evitar el levantamiento de los extremos del buque. (Alternativa “C”).