# Text boxes

Cuaderna

Cuaderna

Cuaderna

Cuaderna

Serreta (o cubierta)

Nota:

La secuencia de soldaduras es la siguiente:

- Soldar las cuadernas y la serreta (o cubierta) a las chapas hasta aproximadamente  1’ (un pie = 305 mm) de las costuras transversales y longitudinales no soldadas.

- Soldar la costura transversal completa (el tope entre B1 y B2).

- Soldar la parte de la serreta (o cubierta) no soldada en el lugar de la costura transversal.

- Soldar la costura longitudinal interior completa (entre A y B1-B2).

- Soldar la parte de las cuadernas no soldadas en el lugar de la costura longitudinal.

- Soldar la costura longitudinal exterior completa (entre C y B1-B2).

- Soldar las partes de las cuadernas que quedan sin soldar.

Fig.5.9 – Secuencia de soldadura correcta para uniones de elementos a las chapas.