### CARRERA DE TECNÓLOGO MECÁNICO

### Primer parcial de Física  II - curso 2005

Problema 1

En el circuito de la figura, se cierra el interruptor en t = 0.

- Plantear la ecuación de carga del condensador.

- Resolver dicha ecuación y trazar un diagrama de carga en función del tiempo...

- ¿Cuanta energía proporciona la batería en el proceso de carga ?

- ¿Cuánta queda almacenada en el condensador cuando está cargado totalmente?

- ¿ A donde va el resto de la energía ?

Problema 2

Para el circuito de la figura:

- Determinar la corriente en cada rama.

- Determinar la carga en el condensador.

Problema 3

Para el dispositivo de la figura realizar los siguientes cálculos (L= 10 cm, d=2cm, F= 1 N)

- Determinar la energía en función de la variable x.

- Determinar el voltaje Vo  necesario `para equilibrar la fuerza F

Datos:

L= 10 cm, 	d=2cm, 	F= 10 N,	Ke  = 4, 	0 = 8.854 x 10-12   N m2 / C2

No hay rozamiento de las chapas contra el dieléctrico

Ke  -  constante dieléctrica relativa al vacío

Problema 4

Un condensador cilíndrico de radio interno ra  =  1.25 mm, radio externo rb  = 15 cm y longitud L = 4 m, se utiliza para precipitar partículas sólidas y líquidas en el humo de una chimenea. El alambre central se carga negativamente.

Cuando el campo eléctrico en el aire llega al valor,  Er = 30 000 V/m  se produce la descarga Corona. Esta se caracteriza porque el aire se vuelve conductor y una avalancha de electrones e iones fluye transversalmente al camino del humo, chocando y cargando sus partículas, que así se desvían y se depositan contra las paredes.

- Determinar el campo eléctrico en función de r.

- Calcular la capacidad de dicho condensador.

- Determinar el voltaje requerido por el precipitador electrostático para que se produzca la descarga Corona.

# Text boxes

C =  5 F

# 10

## V

+

C = 4F

R = 2 M

V

V

F

x

L

d

Vo

Ke =  4

#### L

+

+

+

r

ra

rb

L