### CARRERA DE TECNÓLOGO MECÁNICO

### Primer parcial de Física  II – 5 / mayo / 2007

Problema 1

- Plantear las ecuaciones de Kirchoff al circuito de corriente continua de la figura, por el método de las mallas.

- Resolver el sistema de ecuaciones resultante y determinar la corriente en cada rama.

- Determinar la carga en las cuatro chapas de los condensadores.

- Determinar la potencia disipada por el circuito en forma de calor y las potencias suministradas por cada batería.

Problema 2

La llave del circuito de la figura se ubica en 1 y más tarde en 2.

- Plantear las ecuaciones diferenciales necesarias para resolver los dos transitorios 1 y 2.

- Resolver dichas ecuaciones diferenciales de carga y descarga del condensador cuidando las condiciones iniciales de cada transitorio, sabiendo que inicialmente el condensador está descargado.

- Graficar Q en función del tiempo y determina los tiempos de carga y descarga.

- Determinar la energía suministrada por la fem, la energía disipada en las resistencias y la energía almacenada en la capacidad en el transitorio 1.

Problema 3

En las 12 aristas de un cubo se ubican resistencias iguales R.

Determinar la resistencia equivalente vista desde vértices opuestos por el centro del cubo, R AB.

Determinar primero aquellos vértices con igual potencial.

Problema 4

Dado el esquema vectorial  de voltajes de la figura:

- Dibuje el circuito de alterna originario.

Suponiendo que la potencia media suministrado por la fuente es 1kW, el voltaje aplicado eficaz es Vef  = 220 V, su frecuencia es 50 Hz y su valor instantáneo referido al coseno es Vpico cos(  t ) determine:

- la corriente vectorial (añada al esquema vectorial)

- la corriente eficaz.

- la resistencia

- la capacidad

- la potencia activa

- la potencia reactiva

- la potencia aparente

- el factor de potencia

- el voltaje de pico

- la corriente de pico

- la corriente instantánea

- la potencia instantánea consumida por el circuito.

# Text boxes

V

# 10  V

C =  2 F

+

+

C = 4F

R = 2 M

V

1 

3 

3 

1

= 30º

Vo

VR

VC

B

1 

A

3

2

+

C =  2 F

R = 2 M

i1

i2

4

1

2