### CARRERA DE TECNÓLOGO MECÁNICO

### Primer parcial de Física  II - curso 2009

5 de mayo 2009

Problema 1

Para el circuito de la figura:

a)  Hallar las intensidades en cada rama del circuito.

b) Calcular la potencia total consumida por las resistencias

c) Calcule la diferencia de potencial entre A y B

Problema  2

Estudiar el proceso de carga y descarga del condensador cuando la llave pasa de 0 a 1 y de 1 a 2, con el condensador inicialmente descargado.

- Plantear las ecuaciones diferenciales de la carga o descarga para la llave en 1 (Q1) y en 2 (Q2).

- Resolver dichas ecuaciones diferenciales e introducir en ellas las condiciones iniciales (hallar Q1, Q2, i1, i2).

- Graficar Q1 y Q2 en función del tiempo y determinar las constantes de tiempo de carga o descarga del condensador, si  R = 50 MC = 36 F.

- Verificar el balance energético del proceso.

Problema 3

Sean dos anillos uniformemente cargados con cargas 1 y 2 de radios R y 2R respectivamente, los cuales  se encuentran separados una distancia 4R como muestra la figura.

- Usando el principio de superposición, calcular el potencial eléctrico a una distancia z sobre el eje de los anillos

- Determinar el campo eléctrico en el eje z.

- Cuanto debe valer 1 en función de 2 para que E sea cero en z=0?

## Problema 4

Para el condensador plano de la figura realizar los siguientes cálculos:

- ¿Cuánto vale 1 en función de 0 ( densidad superficial de carga) ?

- Valores de E, P y D en el dieléctrico y en el aire entre las chapas del condensador en función de o.

- Capacidad en función de x.

- Energía del campo eléctrico en función de x

- ¿Cuál es la masa de la chapa inferior si el equilibrio, en el campo gravitatorio terrestre se da para x = d / 2 ? (momento en que la chapa inferior se pega)

Datos:

A = 0.5 m2,  d = 0.02 m,  Ke  = 8,  Vo = 7000 V,  0  =  1 / (4  9X109)   F / m , mg = 0.2 N

Ke  -  constante dieléctrica relativa al vacío (Ke = 

# Text boxes

+

+

2

C

R

0

0

20

1

0

2R

+

Vo

x

d



 = Ke 0

A                              