### CARRERA DE TECNÓLOGO MECÁNICO

### Primer parcial de Física  II - curso 2010

28 de abril 2010

Problema 1

Una carga puntual q se encuentra una distancia d de una superficie cuadrada de lado d y está directamente arriba de uno de los vértices del cuadrado (ver figura). Halle el flujo del campo eléctrico a través del cuadrado.

Problema 2

Para el circuito estacionario de la figura:

a) Calcular las intensidades en cada rama.

b) Calcular la potencia consumida por cada resistencia y la potencia aportada por cada fuente.

c) Calcular la carga en el condensador y la diferencia de potencial entre a y b.

Datos numéricos:  R = 6 ohm, Vo = 4 volts, C = 40  F

Problema  3

- Estudiar el proceso de carga del condensador C1 al pasar la llave de la posición 0 a la posición 1. [ ecuación diferencial del circuito y su solución, Q C1 ( t ) ]

- Estudiar el proceso de carga de C2 al pasar la llave de la posición 1 a la posición 2.      [ ecuación diferencial del circuito y su solución,  QC2 ( t ) ]..

- Determinar las cargas finales de C1 y de C2

- Determinar la energía disipada en R al pasar la llave de la posición 1 a la posición 2.

Inicialmente los condensadores se encuentran descargados.

Datos numéricos: C1 = 6  F,  C2 = 4 F,  R = 45 ohms.,  Vo = 60 volts

Problema 4

Al condensador plano de la figura 1 se le aplica un voltaje Vo = 1000 volts hasta cargarlo totalmente.

- ¿Cuál es la capacidad de dicho condensador, sin dieléctrico ?

- ¿ Cuál es la carga que se acumula sobre cada placa?

- ¿Cuál es la energía electrostática del condensador cargado?

Se desconecta la fem y se introduce un dieléctrico, como se muestra en la figura 2.

- ¿Cuáles son las densidades de carga sobre las chapas enfrentadas al dieléctrico y al aire?

- ¿Qué trabajo hubo que hacer para introducir el dieléctrico ?

- Valores de  P, E y D en el dieléctrico y en el aire, en esta última situación.

Problema 5

Dos esferas conductoras A y B de radios RA = 2 cm y RB = 1 cm tienen una carga            Q = +10-8 C cada una.

Si la distancia entre los centros es 1 m y se unen por un hilo fino conductor que no acumula una cantidad apreciable de carga,

Si la experiencia se realiza en el aire con un potencial disruptivo Er = 3 x 106 Volt / m.

- ¿Cuál es la carga final de cada esfera?

- ¿Cuál es el potencial final de cada esfera?

- ¿Cuál es el campo eléctrico final sobre la superficie de cada esfera?

- ¿Cuál debiera ser Q para que alguna de las dos esferas presente en su superficie el efecto Corona?

# Text boxes

c

b

a

+

+

C

3Vo

R

R

R

+

0

2

1

Vo

C1

R

2Vo

q

d

C2

R

R

d

Figura  1

d

q

A = 20 cm2

d



p

Figura 2

A

B

1 m

A = 20 cm2

d = 1 cm

q