2do Parcial de Física 2

Carrera de Tecnólogo Mecánico

Problema 1

Una fuente de alterna de 220 V a 50 Hz alimenta el circuito de la figura.

Con el interruptor en la posición l la corriente se adelanta frente a la fem 30º y la potencia activa suministrada al circuito vale Pactiva = 880 W

Con el interruptor en la posición 2 la corriente atraza frente a la fem en 30º.

Trazar los diagramas vectoriales de tensiones correspondientes y determinar los valores de R, L y C.

Problema 2

Una varilla conductora de masa m, inicialmente quieta, puede deslizar, apoyada sin rozamiento, sobre 2 guías, en presencia de un campo magnético B constante, como se muestra en la figura.

En el instante inicial (t = 0) se cierra la llave habilitando un circuito con una resistencia R y una fem  Vo.

- Plantear la ecuación de Newton a la varilla.

- Plantear la ecuación de Faraday al circuito

- Determinar i(t) y v(t) , teniendo en cuenta las condiciones iniciales.

- Determinar la energía disipada en la resistencia

Problema 3

La figura 1 muestra un imán permanente en forma de herradura cuya curva de histéresis se muestra en la figura 2. ( longitud media total =  a, Sección recta = S )

En la parte inferior del imán, cerrando el circuito magnético hay una barra ( longitud media =  b, Sección recta = S ) de masa M y permeabilidad  = B1 /H1  = constante

- Hallar los campos B y H dentro del imán cuando imán y barra están pegados.

Se separa la barra una distancia x haciendo una fuerza F (dejando entrar aire al entrehierro, B / H = 0).

- Determinar la energía magnética en esas condiciones, recordando .

- Determinar el máximo valor de M que este imán puede soportar antes que la barra caiga por acción de la gravedad.

Figura 1								Figura

# Text boxes

# llave

# b

# v

# m

# R

# B

#### R

#### C

#### L

1

2

Vo = 220 V

f = 50 Hz

( HO. BO )

(- HO, -BO )

- H1

H1

- B1

B1

# +

# Vo

##### H

##### B