2do Parcial de Física 2

Carrera de Tecnólogo Mecánico

Problema 1

Una fuente de alterna de 220 V a 50 Hz alimenta el circuito de la figura.

Con el interruptor en la posición l la corriente (Il) se atrasa frente a la fem en 15º y la potencia reactiva suministrada al circuito vale Preac = 880 VA r

Con el interruptor en la posición c la corriente (Ic)se adelanta frente a la fem en 20º.

Trazar los diagramas vectoriales de tensiones para cada posición de la llave y determinar los valores de R, L y C.

Problema 2

Una varilla conductora de masa m, se mueve con velocidad inicial vo, apoyada sin rozamiento, sobre 2 guías, en presencia de un campo magnético B constante, como se muestra en la figura.

En el instante inicial (t = 0) se cierra la llave habilitando un circuito con una resistencia R.

- Plantear la ecuación de Newton a la varilla.

- Plantear la ecuación de Faraday al circuito

- Determinar i(t) y v(t) , teniendo en cuenta las condiciones iniciales.

- Determinar la energía disipada en la resistencia

- Determinar el espacio recorrido por la varilla hasta su detención.

Problema 3

Dado el circuito magnético de la figura, el cual se compone de un toroide de  sección S = 2cm2 y radio medio R = 10 cm de ferrita (km = 1500), con una brecha de aire de 2 mm de espesor.  En torno a este se encuentran dos devanados  N1 y N2 de 500  y 250 vueltas respectivamente, por los cuales circulan corrientes I1 = 20A e I2 de forma que provocan flujos opuestos (fmm's opuestas) en el toroide.

a) Determinar la Reluctancia del circuito magnético.

b) Hallar el valor de la corriente I2 para que el flujo magnético () en la brecha de aire sea de 10-6 Wb.

c) Calcular los coeficientes de auto inductancia y mutua de las dos bobinas (L1, L2, M)(se supone no hay pérdida de flujo magnético al exterior del toroide).

Problema 4

El generador de Barlow consta de un disco metálico, obligado a girar por un operador externo, a una velocidad angular constante , en un campo magnético normal al disco Bx = Bo.

La corriente generada alimenta un circuito rectangular (a b), provisto de una llave, una resistencia R, y delgas conductoras A, (apoyadas sobre el borde de la rueda y sobre el eje, para cerrar el circuito),

El circuito (a b) es atravesado por un campo magnético uniforme normal proporcional a la corriente en el circuito (i),    By =  i   (constante).

En el instante inicial t = 0 se cierra la llave,

- Plantear la ley de Faraday al fenómeno transitorio resultante en el circuito.

- Determinar la corriente en el circuito, durante dicho fenómeno transitorio.

- Determinar la corriente en el circuito, transcurrido un tiempo muy largo.

- Determinar el momento de fuerzas o torque que debe suministrar el operador para mantener dicho régimen estacionario.

# Text boxes

A



Bx = B0

r0

## R

v

A

By =  i

a

b

i

llave

r