Carrera de Tecnólogo Mecánico

2do Parcial de Física 2

27 de junio de 2008

Problema 1

Un circuito serie R L C tiene un lámpara a filamento, una inductancia de L = 5.07 H y un condensador variable. El circuito está conectado a una fem eficaz de alterna de 220 V y f = 50 Hz. La lámpara se asimila a una resistencia ideal, diseñada para consumir 200 W a 220 V

- Hallar la resistencia de la lámpara

- ¿Que valor de C hará que alumbre con su máxima intensidad?

- Cuando C aumenta un 50%  sobre el valor de 2., para atenuar la luz. ¿Qué potencia consume la bombilla?

- ¿Cuál es la potencia reactiva consumida en las condiciones de 3?

Problema 3

El esquema de la figura corresponde a un electroimán. El hierro se comporta como un material ferromagnético de ciclo de histéresis despreciable con permeabilidad relativa m = 6000, constante.

Dato:x10-7 H/m

- Calcular la reluctancia del circuito magnético para  x = 0.4 cm.

- Plantear la energía magnética del electroimán en función de x.

- Determinar la intensidad io para obtener una fuerza electromagnética capaz de retener la masa m = 50 kg.

- Para esta intensidad determinar los campos B, H y M en el hierro.

Problema  3

Dada la espira de corriente de la figura, la cual consta de 100 vueltas de un conductor de resistividad por unidad de longitud  , largo l y con sus su extremos entre  a y b distancias del eje z respectivamente, en el cual esta centrado un campo magnético Radial  de magnitud

B(r)=B0/r2

La espira gira con velocidad angular 

constante en torno al eje z.

Para los valores:

a=5,0 cm, b=10,0cm, l=0,5m, =10 rad/s, B0=0,50T.m y =0,10 /m.

a) Hallar la resistencia total R del circuito de la espira.

b) Calcule la Fem y la Intensidad de corriente i inducida en la espira

c) Calcule la Potencia disipada por efecto Joule en la resistencia

Problema  4

Sea la bobina de la figura, la cual

esta compuesta por un devanado de

N vueltas con una longitud total l

muy grande y una seccion

transversal muy pequeña S por el que pasa una intensidad de corriente  Io constante como se muestra.

Un núcleo ferromagnético de permeabilidad relativa u, longitud l y sin histéresis se introduce parcialmente en la bobina una longitud x.

Despreciando los efectos de borde y de fricción entre el núcleo y la bobina

Para los valores de l=10cm, u=2000, I0=2,0A , N=200,

a) Calcule la inductancia total de esta bobina cuando el núcleo se ha introducido una distancia x dentro de la bobina.

b) Calcule la Energía magnética total de esta bobina en función de la distancia x y a partir de esta, la fuerza que experimenta el núcleo entrando a la bobina.

c) Calcule  el trabajo total necesario para meter el núcleo enteramente dentro de la bobina.

# Text boxes

R

C

Ll

L

Ll

9cm2    x

30cm

9cm2 x 30 cm

No = 400                                        vueltas

io

x

9 cm2 x 30 cm

m = 50 kg

9cm2    x

30cm