- <20 puntos>

En el circuito trifásico de la figura se alimenta la línea L con una tensión en barras A de 170 kV. Al otro extremo de la línea en barras B hay un transformador que conecta a una carga en barras C. La carga consume 50 MW con factor de potencia 0.7 sélfico.

Se pide:

- Hallar la corriente que circula por el transformador, y calcular la sobrecarga como I/IN del trafo.

- Qué impedancia shunt colocaría en bornes del secundario para que a la salida del mismo la potencia aparente sea igual a la nominal del trafo SN. Calcular el elemento R, L o C según corresponda.

Datos de la Línea L1

r = 0 ((km		l = 0.8 mH/km		c= 0.008 (F/km	L=240km

Datos de T :      150/31,5 kV		x = 6 %   63 MVA

Trabajamos enp.u.

Upb=150;

Usb=31.5;

Sb=63;

| Zpb=Upb^2/Sb | Zpb = 357.1429 |
| --- | --- |
| Isb=Sb/(sqrt(3)*Usb) %kA | Isb = 1.1547 kA |

Pc=50;

| pc=Pc/Sb | pc = 0.7937 |
| --- | --- |
| fi=acos(0.7) | fi = 0.7954 |
| Qc=tan(fi)*Pc | Qc = 51.0102 |
| qc=Qc/Sb | qc = 0.8097 |
| sc=pc+j*qc | sc = 0.7937 + 0.8097i |
| abs(sc) | ans = 1.1338 |

linea

| Z=(0+j*.8e-3*100*pi())*240 | Z = 0.0000 +60.3186i |
| --- | --- |
| Y=(0+j*8e-9*100*pi())*240 | Y = 0.0000e+00 + 6.0319e-04i |
| z=Z/Zpb | z = 0.0000 + 0.1689i |
| y=Y*Zpb | y = 0.0000 + 0.2154i |
| tita=sqrt(z*y) | tita = 0.0000 + 0.1907i |
| Al=cosh(tita) | Al = 0.9819 |
| Bl=z*sinh(tita)/tita | Bl = 0.0000 + 0.1679i |

%trafo 150/31.5 kV 63 MVA xps=6%

xt=0.06;

ua=170/Upb					ua =    1.1333

Primera parte

Cuadripolo con la linea y trafo

| At=Al | At = 0.9819 |
| --- | --- |
| Bt=Bl+Al*xt*j | Bt = 0.0000 + 0.2268i |

utilizo formulas escalar de U1 y hallo U2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2+Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a)+Q2*sin(b-a))=U1^2

| coef1=abs(At)^2; | coef1 = 0.9641 |
| --- | --- |
| coef2=2*abs(At)*abs(Bt)*(qc*sin(angle(Bt)-angle(At))+pc*cos(angle(Bt)-angle(At)))-ua^2; | coef2 = -0.9239 |
| coef3=abs(Bt)^2*(pc^2+qc^2); | coef3 = 0.0661 |
| [x1,x2]=poli_2(coef1,coef2,coef3); | x1 = 0.8804 x2 = 0.0779 |
| uc=sqrt(x1) | uc = 0.9383 |

| ic=abs(sc)/uc | ic = 1.2083 |
| --- | --- |
| Ic=ic*Isb | Ic = 1.3953 |
| In=Sn/(sqrt(3)*Usn) las bases coinciden con las nominales del trafo | In = 1.1547 |
| cociente=Ic/In | cociente = 1.2083 |

Segunda parte

%considero que tengo S=Sn del trafo, entonces s=1

| qs=sqrt(1-pc^2) | qs = 0.6084 |
| --- | --- |
| ps=pc; |  |
| ss=ps+j*qs | ss = 0.7937 + 0.6084i |
| abs(ss) | ans = 1 (verifico) |

Cuadripolo con la linea y trafo

utilizo formulas escalar de U1 y hallo U2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2+Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a)+Q2*sin(b-a))=U1^2

| coef1=abs(At)^2; | coef1 = 0.9641 |
| --- | --- |
| coef2=2*abs(At)*abs(Bt)*(qs*sin(angle(Bt)-angle(At))+ps*cos(angle(Bt)-angle(At)))-ua^2; | coef2 = -1.0135 |
| coef3=abs(Bt)^2*(ps^2+qs^2); | coef3 = 0.0514 |
| [x1,x2]=poli_2(coef1,coef2,coef3); | x1 = 0.9978 x2 = 0.0535 |
| us=sqrt(x1) | us = 0.9989 |

Balance de Q

| q_imp=qs-qc | q_imp = -0.2013 |
| --- | --- |
| Q_imp=q_imp*Sb | Q_imp = -12.6827 |
| xc=us^2/q_imp | xc = -4.9567 |
| Xc=xc*Zsb | Xc = -78.0676 |
| C=1/(abs(Xc)*2*pi()*50) | C = 4.0774e-05 C= 40,8 uF |