Ejercicio primer parcial 2010

En el circuito trifásico de la figura alimenta la línea L con una tensión de 160 kV. Al otro extremo de la línea se encuentra un transformador de tres arrollamientos que en el secundario tiene conectada una carga que consume 50 MW con factor de potencia igual a 0.8 inductivo.

- estando el terciario abierto (en vacío) calcular la tensión en el secundario.

- Cuantos bancos de condensadores deberían estar conectados, para que la tensión en el secundario no sea inferior a 30 kV.

Datos

L) 	Inductancia 1 mHy por km

Capacitancia 8 nF por km

Longitud 240 km

T) 150/31.5/6.3 kV 120/120/60 MVA

xps=11.8%, xst=26.6%,  xpt=36.8% en base 120 MVA

C) 2 bancos maniobrables de 10 MVAr cada uno

Upb=150;

Usb=31.5;

Utb=6.3;

Sb=120;

Zpb=Upb^2/Sb

Zpb =  187.5000

Parametros de la línea

Z=(0+j*1e-3*100*pi())*240

Y=(0+j*8e-9*100*pi())*240

z=Z/Zpb

y=Y*Zpb

tita=sqrt(z*y)

Al=cosh(tita)

Bl=z*sinh(tita)/tita

Z =        0 +75.3982i

Y =        0 +6.0319e-004i

z =        0 + 0.4021i

y =        0 + 0.1131i

tita =        0 + 0.2133i

Al =    0.9773

Bl =        0 + 0.3991i

trafo 150/31.5/6.3 kV 120/120/60 MVA

xps=11.82% 	xst=26.57% 	xpt=36.83%	 en base 120 MVA

xps=0.118;

xst=0.266;

xpt=0.368;

xp=((xps+xpt-xst)/2)*j

xs=((xps+xst-xpt)/2)*j

xt=((xpt+xst-xps)/2)*j

xp =  0.1100i

xs =  0.0080i

xt =  0.2580i

¿Donde tengo un cuadripolo bien definido con 3 datos?

parte 1 considero linea + trafp p-s (terciario en vacio)

| At=Al |  | At = 0.9773 |
| --- | --- | --- |
| Bt=Bl+Al*xps*j |  | Bt = 0 + 0.5144i |

| u1=160/Upb |  | u1 = 1.0667 |
| --- | --- | --- |
| ps=50/Sb |  | ps = 0.4167 |
| qs=ps*tang(acos(0,8))=ps*0.75 |  | qs = 0.3125 |

utilizo formulas escalar de U1 y hallo U2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2 + Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a) + Q2*sin(b-a)) =U1^2

Coef1 U2^4 + coef2 U2^2 + coef3 =0

| coef1=(At)^2 |  | coef1 = 0.9552 |
| --- | --- | --- |
| coef2=2*abs(At)*abs(Bt)*(ps*cos(angle(Bt)-angle(At))+ qs*sin(angle(Bt)-angle(At)))-u1^2 |  | coef2 = -0.8236 |
| coef3=abs(Bt)^2*(ps^2 + qs^2) |  | coef3 = 0.0718 |
| [x1,x2]=poli_2(coef1,coef2,coef3) |  | x1 = 0.7638 x2 = 0.0984 |
| us1=sqrt(x1) us2=sqrt(x2) Us=us1*Usb |  | us1 = 0.8739 us2 = 0.3137 Us = 27.53 kV |

parte 2 con bancos en el terciario y 30 kV en secundario

cuadripolo en xs

| us=30/Usb ss=ps+j*qs sos=ss+xs/us^2*abs(ss)^2 uo=us+xs/us*conj(ss); muo=abs(uo) qos=imag(sos) |  | us = 0.9524 ss = 0.4167 + 0.3125i sos = 0.4167 + 0.3149i muo = 0.9550 qos = 0.3149 |
| --- | --- | --- |

cuadripolo de la línea y xp

| At=Al Bt=Bl+Al*xp pop=real(sos) |  | At = 0.9773 Bt = 0 + 0.5066i pop = 0.4167 |
| --- | --- | --- |

utilizo formulas escalar de U1 y hallo Q2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2 + Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a) + Q2*sin(b-a)) =U1^2

| coef1=abs(Bt)^2/muo^2 coef2=2*abs(At)*abs(Bt)*sin(angle(Bt)-angle(At)) coef3=abs(At)^2*muo^2+abs(Bt)^2/muo^2*pop^2+ 2*abs(At)*abs(Bt)*pop*cos(angle(Bt)-angle(At))-u1^2 |  | coef1 = 0.2814 coef2 = 0.9902 coef3 = -0.2177 |
| --- | --- | --- |
| [q21,q22]=poli_2(coef1,coef2,coef3) qop=q21 qop=qos+qot qot=qop-qos |  | q21 = 0.2076 q22 = -3.7268 qop = 0.2076 qot = -0.1073 |

cuadripolo en xt	Q1=Qbancos	Xt	P2=-Pot, Q2=-Qot, Uo

| pot=0 sot=-j*qot sbancos=sot+xt/muo^2*abs(sot)^2; qbancos=imag(sbancos) Qbancos=qbancos*Sb |  | pot = 0 sot = 0 + 0.1073i qbancos = 0.1105 Qbancos = 13.26 MVAr |
| --- | --- | --- |

Recordar que tenemos 2 bancos maniobrables de 10 MVAr cada uno y queremos que la tensión sea superior o igual a 30kV:

Entonces se deben conectar 2 bancos de condensadores.