Ej. Primer parcial 2011

En el circuito trifásico de la figura alimenta la línea L con una tensión de 160 kV. Al otro extremo de la línea se encuentra una carga que consume 50 MW con factor de potencia igual a 0.8 inductivo.

- calcular la tensión en el extremo.

- Que impedancia X (reactancia pura) debería conectarse en serie antes de la carga para que la tensión no sea inferior a 150 kV, explicar por qué elige la reactancia inductiva o capacitiva.

Datos

L) 	Inductancia 1 mHy por km

Capacitancia 8 nF por km

Longitud 240 km

trabajo en p.u.

Valores base

Ub=150;

Sb=100;

Zb=Ub^2/Sb

Zb =   225

parametros de linea

r=0;

l=1e-3;

g=0;

c=8e-9;

w=2*pi()*50;

L=240;

largo de linea

| Z=(r+j*l*w)*L Y=(g+j*c*w)*L z=Z/Zb y=Y*Zb tita=sqrt(z*y) Al=cosh(tita) Bl=z*sinh(tita)/tita |  | Z = 0 +75.3982i Y = 0 +6.0319e-004i z = 0 + 0.3351i y = 0 + 0.1357i tita = 0 + 0.2133i Al = 0.9773 Bl = 0 + 0.3326i |
| --- | --- | --- |

u1=160/Ub

p2=50/Sb

q2=p2*0.75

u1 =    1.0667

p2 =    0.5000

q2 =    0.3750

Utilizo formulas escalar de U1 y hallo U2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2 + Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a) + Q2*sin(b-a)) =U1^2

| coef1=Al^2 coef2=2*Al*Bl*(p2*cos(b-a)+q2*sin(b-a))-u1^2 coef3=Bl^2*(p2^2 + q2^2) |  | coef1 = 0.9552 coef2 = -0.8940 coef3 = 0.0432 |
| --- | --- | --- |
| [x1,x2]=poli_2(coef1,coef2,coef3) u21=sqrt(x1) u22=sqrt(x2) |  | x1 = 0.8848 x2 = 0.0511 u21 = 0.9406 u22 = 0.2261 |
| U2=u21*Ub |  | U2 = 141.1 |

%parte 2 con la impedancia serie (capacitiva)

Fijo U2 = 150kV

% cuadripolo de la línea y x

| At=Al |  | At = 0.9773 |
| --- | --- | --- |
| Bt=Bl+Al*j*x pero no conozco X impongo U2 y hallo Bt |
| a=angle(At) b=angle(Bl)=90° |  | a = 0 b = 1.5708 rad |
| asumo que X no le cambiará la fase (en un caso extremo podría ser -90 grados) |
| U2=150 u2=U2/Ub |  | u2 = 1 |

utilizo formula escalar de U1 y hallo Bt:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2 + Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a) + Q2*sin(b-a))=U1^2

| coef1=(p2^2 + q2^2)/u2^2 coef2=2*At*(p2*cos(b-a)+ q2*sin(b-a)) coef3=At^2*u2^2 - u1^2 |  | coef1 = 0.3906 coef2 = 0.7330 coef3 = -0.1826 |
| --- | --- | --- |
| [b1,b2]=poli_2(coef1,coef2,coef3) |  | b1 = 0.2227 b2 = -2.0992 |
| B es módulo entonces descarto el (-) Bt=b1 Bt=Bl+Al*j*x x=Bt-Bl/(Al*j) X=x*Zb |  | Bt = 0.2227 x = -0.1176 X = -26.47 Capacitancia |