Ej. Primer parcial 2012

El sistema trifásico de la figura trabaja con tensiones U1 y U2 constantes y alimenta la carga sélfica que se indica.  El compensador estático de reactiva (CER) conectado sobre barras 2 compensa la energía reactiva de acuerdo a las necesidades de la carga, contribuyendo así al mantenimiento de las tensiones.  Se sabe que cuando la carga absorbe 60 MW, el CER absorbe 14 MVAr, mientras que cuando la carga absorbe 100 MW, el CER entrega 30 MVAr.  Se pide calcular U1 y U2.

Datos:

T1)  10 / 220 kV;  100 MVA;  x = 6 %

T2)  220 / 30 kV;  100 MVA;  x = 5 %

L)   300 km;  r = 0.04 (/km;  x = 0.35 (/km;  y = 3 x 10-6 (-1/km    (g = 0)

Trabajo en nivel 220kV

Planteo los dos casos por separado y luego los junto.

Datos

| Pca=60; Pcb=100; Qca=0.75*Pca Qcb=0.75*Pcb P2a=Pca; P2b=Pcb; Q2a=Qca+14 Q2b=Qcb-30 |  | Qca = 45 Qcb = 75 Q2a = 59 Q2b = 45 |
| --- | --- | --- |

línea

r=0.04;  ohm/km

x=0.35;  ohm/km

y=3e-6;  mho/km

L=300;  km

modelo línea larga

Z=(r+j*x)*L; %ohm

Y=j*y*L; %ohm-1

| tita=sqrt(Z*Y) A=cosh(tita) B=Z*sinh(tita)/tita C=Y*sinh(tita)/tita D=A; |  | tita = 0.0175 + 0.3079i A = 0.9531 + 0.0053i B = 1.1625e+001 +1.0338e+002i C = -1.6047e-006 +8.8589e-004i |
| --- | --- | --- |

transformadores

| Xt1=j*0.06*220^2/100 Xt2=j*0.05*220^2/100 |  | Xt1 = 0 +29.0400i Xt2 = 0 +24.2000i |
| --- | --- | --- |

hallo el cuadripolo total

| At=A+C*Xt1 Bt=B+A*Xt2+D*Xt1+C*Xt1*Xt2 Ct=C Dt=D+C*Xt2 mAt=abs(At) mBt=abs(Bt) at=angle(At) bt=angle(Bt) |  | At = 0.9274 + 0.0053i Bt = 1.1343e+001 +1.5350e+002i Ct = -1.6047e-006 +8.8589e-004i Dt = 0.9317 + 0.0053i mAt = 0.9274 mBt = 153.9152 at = 0.0057 bt = 1.4970 |
| --- | --- | --- |

Planteo ambas ecuaciones en U1

mAt^2*U2^2 + mBt^2/U2^2*(P2a^2 + Q2a^2) + 2*mAt*mBt*(P2a*cos(bt-at) + Q2a*sin(bt-at)) =U1^2

mAt^2*U2^2 + mBt^2/U2^2*(P2b^2 + Q2b^2) + 2*mAt*mBt*(P2b*cos(bt-at) + Q2b*sin(bt-at)) =U1^2

¿Cómo lo resuelvo?

las resto, luego despejo U2

| coef2=2*mAt*mBt*(P2a*cos(bt-at)+Q2a*sin(bt-at)-P2b*cos(bt-at)-Q2b*sin(bt-at)) coef3=mBt^2*(P2a^2 + Q2a^2 - P2b^2 - Q2b^2) U2=sqrt(-coef3/coef2) |  | coef2 = 3.0779e+003 coef3 = -1.1712e+008 U2 = 195.07 |
| --- | --- | --- |

Con U2 tomo cualquiera y sustituyendo hallo U1

U1^2=mAt^2*U2^2+mBt^2/U2^2*(P2a^2+Q2a^2)+2*mAt*mBt*(P2a*cos(bt-at)+Q2a*sin(bt-at))

U1 =  235.13

Los resultados finales tengo que expresarlos en los niveles de tensión reales!!!

| U1=U1*10/220 U2=U2*30/220 |  | U1 = 10.69 kV U2 = 26.60 kV |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Carga sélfica  cos(=0.8

U2

U1

T2

T1

L

220/30 kV

10/220 kV

CER