## Slide 1: UBICACIÓN DE ALCANTARILLA. PLANIMETRIA. Curso de agua perpendicular a la ruta: El caso de curso perpendicular a la ruta es el más favorable en el sentido de que la longitud de la alcantarilla será menor. En este caso se alinea el eje del cauce con el de la alcantarilla. Y su longitud será tal que cruce el terraplén y desemboque en la línea de fondo de la cuneta con comodidad. En este caso se mantiene mayormente el paralelismo de líneas de flujo dentro y fuera de la alcantarilla .

## Slide 2: Curso de agua en “esviaje” respeto a la ruta. En este caso el curso de agua a conducir no es perpendicular al eje de la ruta y forma un ángulo con el mismo diferente a 90°. El ángulo α formado entre el cuace y la perpendicular al eje de la ruta se llama “esvíaje” o “ángulo de esvíaje”. En los casos que el esvíaje es pequeño (α<15°) se rectifica el cauce natural aguas arriba y aguas abajo, haciéndolo perpendicular al eje de la ruta.

## Slide 3: En esta situación se procede así porque la corrección a realizar es pequeña y no se altera el escurrimiento natural. En situaciones en que el ángulo de esvíaje es mayor no se recomienda modificar el cauce, porque se producen cambios en el escurrimiento no deseados. Por una a parte se altera el régimen de escurrimiento pudiendo variar la cota de máxima creciente. También se pueden producir turbulencias en las zonas entrada y salida de la alcantarilla que provocan socavaciones. En este caso se constituye la alcantarilla en “esvíaje” siguiendo la alineación del curso natural. Como consecuencia se tendría una alcantarilla de mayor longitud.

## Slide 4: Curso con recodos en la zona de alcantarilla. Dada la existencia de recodos se debe, en lo posible simplificar el cauce alineándolo. Se canaliza el cauce construyendo un by pass del recodo. Es fundamental para el buen funcionamiento hidráulico de la alcantarilla que las líneas de flujo de agua entren y salgan de la alcantarilla en líneas paralelas, sin recodos que generen turbulencias o zonas de alteración del cauce.

## Slide 5: Cursos de cauces múltiples. Habitualmente los cauces son únicos, teniendo un solo canal. Es común encontrar cauces ramificados o múltiples. La conformación de la alcantarilla en cada caso es distinta.

## Slide 6: Del punto de vista de diseñar la sección de desagüe de la alcantarilla se tiene en cuenta en ambos casos la situación mas exigente ( mayor caudal). De esta forma en ningún momento la alcantarilla resulte insuficiente. Una vez definida la sección de desague necesaria, se define el tipo de boca y su cantidad. Es en esta instancia donde incide el hecho de ser un cauce único o ramificado.

## Slide 7: En este caso para la ubicación bocas de la alcantarilla se procede de la siguiente forma: -Si las ramificaciones son pocas y concentradas podría corregirse el cauce y ubicar la alcantarilla sobre el eje del mismo. Esta podrá ser de una boca o bocas múltiples según el caso. -En caso de ser un cauce ramificado y estar relativamente separadas sus ramificaciones se deben dividir la alcantarilla en varias bocas y ubicarlas correspondientemente en cada rama.

## Slide 8: La regla de oro para ubicar las alcantarillas, se debe hacerlo respetando en lo posible las condiciones de desagüe existentes, para no introducir cambios en el régimen de desagüe que pueden tener consecuencias desconocidas.

## Slide 9: Alcantarillas de bocas múltiples. La alcantarilla debe tener una sección geométrica capáz de permitir el desague del caudal máximo previsto, con velocidades controladas y dejando una “franquía” razonable. Estas secciones de desagüe de pueden componerse de una boca o de baterías de bocas. Esto depende del tamaño del área necesaria, de las condiciones geométricas de las ubicaciones y de las condiciones hidráulicas del cauce

## Slide 10: En caso de poder optarse entre una boca única o una batería de bocas, se recomienda la segunda, ya que generalmente tiene un rendimiento hidráulico mayor . Tiene la ventaja adicional de que si deja de funcionar alguna boca por algún, tipo de problema, el escurrimiento continúa por las demás bocas.

## Slide 11: Tipos de alcantarillas usadas en la actualidad. En Uruguay las que se utilizan más comunmente son de dos tipos, las Z y las H, en las diferentes opciones de tamaño y cantidad de bocas. Las Z son circulares de caños de hormigón de construcción standad en fábrica. Los diámetros más comunes son: Ø30 Ø40 Ød50 Ø60 Ø80 Ø100 Ø120 (medidas en centímetros). Del punto de vista estructural, en plaza se consiguen habitualmente de dos tipos de resistencias, la común, sin armadura, la de alta resistencia con armadura y algunos especiales de resistencia especial doblemente armados. En todos los casos se requiere que sobre ellas exista una capa de material, a mayor resistencia el espesor de esta capa (tapada)será menor. El hormigón ofrece una resistencia al escurrimiento relativamente baja.

## Slide 12: Como se dijo antes estos caños se disponen en plaza. Se pueden encontrar de distintos largos, varían en tramos de 1m , 1,2 m y 1,5m de largo. El largo depende en gran medida del peso de la pieza, buscando que sea fácil de manipular. Estos caños se ensamblan unos con otros formando el largo requerido. El encastre debe ser estanco, generalmente es del tipo macho – hembra. Existe dos variantes, uno con cabezal donde el extremo hembra del caño tiene sobre el diámetro dentro del que se calza el extremó macho del siguiente caño, en este caso las paredes del caño no disminuyen su.espesor.

## Slide 13: El segundo tipo, no cuenta con el cabezal de encastre, simplemente en los extremos de los coños existen rebajes en el espesor de la pared de forma que sean invertidos para poder ensamblar un caño con el otro. Estas uniones se deben “rejuntar” con mortero de arena y portland con hidrófugo , si es posible en los lados interior y del exterior. Los extremos del ducto se terminan con una estructura de hormigón armado llamada ala. Están compuestas por una pantalla perpendicular al caño (con la boca del caño), dos alas laterales verticales a 45° (respecto al eje en planta) y una losa de zampeado como protección del fondo del cauce.

## Slide 14: Alcantarilla tipo H, son construidas en sitio. Son de hormigón armado, sección rectangular. Pueden estar compuestas por una o varias bocas. Estructuralmente son pantallas verticales una losa de zampeado y una losa superior . Se pueden construir para trabajar con o sin tapada de material por encima. Estas también cuentan con cabezales en sus extremos, compuestos por alas laterales a 45°, losa de zampeado y pantalla se contención con orificio para la boca. Cualquiera de los tipos de alcantarillas anteriores se pueden construir de bocas múltiples.