## Slide 1: Curvas de WEIBULL para el estudio de fiabilidad
Bibliografía: Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado.
Autor. Francisco Javier González Fernández.
Editorial : FC EDITORIAL 2003.
Juan Bringa

## Slide 2: Curvas de WEIBULL para el estudio de fiabilidad
Introducción:
Walloid Weibull demostró en 1939 que la mayoría de las formas de distribución , y concretamente la de los mecanismos o distribución de fallos, se pueden aproximar con un elevado grado de exactitud a una distribución o función universal.
La misma deducción fue alcanzada por Gnedenko en 1941 y, por ello, hay quien se refiere a estas distribuciones o comportamientos de fallos como Weibull-Gnedenko. Nosotros, haciendo honor al primer descubrimiento y tal como se conoce de forma más generalizada en Occidente, las denominaremos curvas de Weibull.
La función de distribución de Weibull se ajusta a la siguiente fórmula:
F (t)= 1-e
t es la variable de duración, que según el contexto y servicio de que se trate, será tiempo de uso, kilómetros, horas de vuelo, ciclo de trabajo, etc.
t- t0
T – t0
Beta

## Slide 3
T es la duración característica media ( suele utilizarse el momento t en el que fallan o han fallado el 63,2% de los sistemas).
t0 es el momento en el que ha ocurrido el primer fallo. Puede utilizarse t0 = 0 si queremos estudiar toda la vida del sistema a analizar.
Beta = es un parámetro de forma que siempre es mayor que 0. Si beta = 1, nos encontramos en una funcion exponencial. Si beta = 2, es una distribución lognormal, y si beta es mayor que 3, 2, estaremos en una distribución normal.
El método de predicción de tasa de fallos landa, utilizando la teoría de Weibull, se basa en analizar una muestra significativa de fallos.
Representando esos fallos se generan una serie de puntos que forman una “ nube”. La zona media podría representarse mediante una receta de la que beta es la pendiente.
Este análisis da una información fidedigna del sistema y de en que período de vida se encuentra el componente o sistema analizado.

## Slide 5
Si
Beta menor que 1 Fallos prematuros; es decir, mortalidad infantil.
Beta = 1 Fallos aleatorios. Estamos en la zona de vida útil con tasa de fallos constantes.
Beta mayor que 1 Fallos por fatiga, desgaste o limite de vida útil.
El valor de beta, una vez representado, se halla siempre entre dos limites, uno de mínima y otro de máxima confianza.

## Slide 6
La representación de la tasa de fallos en funcion del tiempo puede ser la superposición de varias curvas de Weibull, pues cada una de ellas representa un estado de la confiabilidad de la mayoría de los sistemas.
Su gran ventaja es que nos indica si el sistema analizado tiene una evolución según la histórica “ bañera” ( que como vimos solo se cumple para un pequeño porcentaje de equipos modernos ) o según otras curvas.
De ellos pueden deducirse la política o estrategia de mantenimiento a aplicar, pues la eficacia de potenciales operaciones preventivas estará condicionada, por ejemplo, a situaciones de beta mayor a 1. Si beta es menor que 1, por poner un segundo ejemplo, será preferible esperar a que se estabilice el sistema y entre en vida útil antes de plantearnos una política preventiva sistemática.

## Slide 7
Si deducimos que beta = 1 sabremos que estamos en la etapa de vida útil, con fallos aleatorios, y en la que acciones preventivas sistemáticas casi nunca aportarán mejoras.
Seguramente estaremos desperdiciando recursos humanos y materiales, pues en este caso la mejora de las tasas de fallos sólo puede alcanzarse mediante acciones mejorativas o reformas.