CAMINOS Y CALLES 2 - TRABAJO PRÁCTICO

Curso Año 2012.

Se plantea diseñar el pavimento en un tramo de carretera de dos carrilles dentro de un corredor internacional de la red nacional. El tramo en cuestión es Ruta 3 a la altura del 260K000.

La información con la que se cuenta es la siguiente:

- Información de tránsito:

- Tránsito promedio anual en el tramo, en el año 2008 (ver anexos)

- Censo de cargas en el tramo, en el año 2005  (ver anexos)

- Estudios socio-económicos que permiten estimar las siguientes tasas de crecimiento:

- 5 % para tránsito de camiones

- 4 % para tránsito de omnibuses

- Diseño geométrico:

- Ancho de calzada:	7,2 m

- Ancho de banquinas:	2,4 m

- Banquinas pavimentadas:	5,0 cm de mezcla asfáltica

- Información sobre materiales de construcción

- Suelo de subrasante:		CBR 3%, expansión moderada

- Materiales granulares disponibles:

- CBR 20%: 	18 U$S/m3

- CBR 40%:	22 U$S/m3

- CBR 80%:	26 U$S/m3

- Triturado (CBR 100%)	50 U$S/m3

- Base cementada (600 psi a 7 días) 	43 U$S/m3

- Materiales bituminosos:

- Riego de imprimación:	1,6 U$S/m2

- Riego de adherencia:	0,7 U$S/m2

- Mezcla asfáltica (estabilidad 1.800 lb):	 95 U$S/ton

- Hormigón para pavimento (σr = 45 kg/cm2):   380 U$S/m3

Otras hipótesis a considerar son:

- Se prevé la inauguración de la obra para el año 2012

- Las banquinas no tienen exigencia de tránsito

- Todos los costos mencionados incluyen suministro, transporte y elaboración

Se solicita:

- Diseñar una alternativa de pavimento flexible para un período de servicio de 15 años, aplicando el método AASHTO en su versión 72 (Interim Guide). Comparar variantes con bases de material granular natural, triturado y cementado.

- Diseñar una alternativa de pavimento rígido para un período de servicio de 30 años, aplicando el método del Instituto del Cemento Pórtland Argentino. Comparar variantes con base granular (CBR 60%) y base cementada. No se exige el análisis de juntas.

- Dentro de cada alternativa deberá recomendarse la variante más conveniente, considerando aspectos de diseño, constructivos y económicos. El análisis de costos debe incluir el correspondiente a las banquinas.

El trabajo debe ser impreso e incluir un breve informe que indique hipótesis adoptadas, datos utilizados y conclusiones del autor. Las planillas de cálculo deben presentarse impresas y legibles. Debe presentarse una fotocopia de los ábacos que sean utilizados. La entrega de archivos de cálculo es opcional. Cualquier información o hipótesis adicional que el alumno considere necesaria debe ser consultada al docente. El informe debe incluir nombre, Nº de cédula de identidad, firma de los autores (máximo 3) y una referencia de contacto (teléfono o e-mail).

Plazo de entrega: a definir				Lugar: Secretaría de Anexo del IET