## Slide 1: Psicoacústica
Federico Miyara
Universidad Nacional de Rosario
http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica
fmiyara@fceia.unr.edu.ar
Notes: Título e información de contacto

## Slide 2
Métodos utilizados en experimentos de Psicoacústica

## Slide 3
Introducción

## Slide 4
Las particularidades de las variables involucradas en Psicoacústica implican la necesidad de métodos específicos de experimentación

## Slide 5
En primer lugar debemos distinguir los conceptos de estímulo y sensación

## Slide 6
En una primera aproximación un estímulo es un fenómeno físico en cuya presencia se encuentra un órgano sensorial. Sin embargo restringiremos el concepto limitándolo a una variable física pertinente asociada al fenómeno

## Slide 7
Como ejemplo, un sonido en cuanto fenómeno físico presente en el oído, sería en si mismo un estímulo

## Slide 8
Sin embargo podemos tomar como variable de estímulo, según el caso, su intensidad, su frecuencia, su ancho de banda, su duración, su profundidad de modulación, etc. dependiendo de qué estemos investigando

## Slide 9
En forma similar, la sensación es un fenómeno perceptivo que puede abarcar varios aspectos de la respuesta, pero podemos, seleccionar variables perceptivas

## Slide 10
Así, podemos englobar el conjunto de respuestas sensoriales que ocasiona un sonido dentro del rango auditivo como sensación sonora

## Slide 11
Pero a los efectos de estudiar esta sensación conviene separarla en diversos aspectos cuantificables: altura, sonoridad, rugosidad, fuerza de fluctuación, etc.

## Slide 12
Entonces en cada estudio que realicemos llamaremos sensación a la variable seleccionada, por ejemplo sensación de sonoridad

## Slide 13
Cada sensación asociada a un estímulo puede depender de varias variables del estímulo

## Slide 14
Por ejemplo, la sonoridad depende de la intensidad, la frecuencia, la duración, etc.

## Slide 15
En general suele suceder que una variable del estímulo tiene más peso que otras en una variable perceptiva, por ejemplo la altura depende más de la frecuencia que de la intensidad

## Slide 16
Conceptos

## Slide 17
En Psicoacústica se utilizan los conceptos de umbrales absolutos, umbrales diferenciales, igualdad subjetiva, y proporción de sensaciones

## Slide 18
Se llama umbral absoluto para un estímulo físico al valor límite entre la situación en la que el estímulo no evoca sensación alguna y aquella en la que se percibe una sensación asociable al estímulo

## Slide 19
Estímulo
Umbral absoluto
Se percibe la ensación
no se percibe la ensación

## Slide 20
En general la determinación es estadística ya que en las proximidades del umbral los sujetos experimentan dudas

## Slide 21
Ello se debe tanto a variaciones fisiológicas como al estado psicológico y al efecto memoria que puede provocar sensación evocativa cuando ni siquiera está el estímulo

## Slide 22
Probabilidad de producir sensación (%)
100
50
0
Umbral
Estímulo físico
Se deben especificar las condiciones y parámetros asociados

## Slide 23
Dos ejemplos son el umbral de audición y los umbrales inferior y superior de frecuencia

## Slide 24
Los umbrales diferenciales o diferencias apenas perceptibles describen el incremento absoluto o relativo del estímulo necesario para provocar un cambio apreciable en la sensación

## Slide 25
Se pueden medir bajo estímulos constantes o modulados, detectando un cambio entre dos niveles del estímulo interrumpidos por un intervalo o ante un cambio continuo pero fluctuante

## Slide 26
Nivel 2
Nivel 1
Tiempo
Estímulo
Modulación
Tiempo
Estímulo

## Slide 27
Las diferencias apenas perceptibles de intensidad y de frecuencia son dos ejemplos

## Slide 28
Los experimentos de igualdad subjetiva buscan encontrar un estímulo con ciertas características que se perciba con el mismo nivel de cierta variable de sensación que otro sonido de referencia

## Slide 29
Por ejemplo podríamos buscar un tono de 500 Hz que sea igualmente sonoro que uno de 1 kHz y 60 dB

## Slide 30
Igualmente sonoros
60 dB
1 kHz
500 Hz
Lp
?
f

## Slide 31
En general el resultado está afectado por cierta dispersión tanto intrasujeto como intersujeto

## Slide 32
60 dB
1 kHz
500 Hz
Lp
?
f
Igualmente sonoros

## Slide 33
Por último, la proporción de sensaciones busca obtener un estímulo tal que la variable de sensación asociada sea mayor en una proporción dada que la correspondiente a un estímulo de referencia

## Slide 34
Por ejemplo, podríamos buscar la frecuencia de un sonido que sea la mitad de agudo que un sonido de 8000 Hz y 60 dB

## Slide 35
S
8000 Hz
?
Variable de sensación
estímulo
S/2

## Slide 36
La determinación de proporción de sensaciones es una tarea más difícil que la búsqueda de umbrales o igualdad subjetiva

## Slide 37
Ello se debe a que en general no hay una noción a priori de escala proporcional de sensación

## Slide 38
En algunos casos es posible sugerir pautas que lleven a una situación de búsqueda de igualdad subjetiva

## Slide 39
Métodos generales

## Slide 40
En la tarea de correlacionar variables de estímulo con variables perceptivas se pueden utilizar varios métodos

## Slide 41
En primer lugar tenemos el método de ajuste, donde el sujeto controla el nivel de una variable de estímulo hasta que la sensación alcance un estado según una consigna

## Slide 42
Por ejemplo, podría ajustar el nivel de presión sonora de un sonido hasta que resulte igualmente sonoro que uno de referencia

## Slide 43
En segundo lugar está el método de seguimiento, en el que el sujeto controla la dirección de evolución (creciente o decreciente) de una variable de estímulo tratando de que la sensación se mantenga en un estado según una consigna

## Slide 44
Un ejemplo es el audiómetro de Békésy, donde el estado que se busca es el de audibilidad. El sujeto hace crecer el nivel hasta ser audible y luego lo hace bajar hasta volverse inaudible

## Slide 45
El equipo lleva un registro de los instantes de conmutación del sentido de variación, lo que permite reconstruir los niveles que había en el momento de cada conmutación

## Slide 46
Zwicker, Eberhard; Fastl, Hugo (1999) Psychocoustics. Facts and models. Springer

## Slide 47
El tercer método es el de los estímulos constantes. Se presenta una serie de niveles fijos de la variable de estímulo y ante cada uno el sujeto declara si se cumple o no la condición deseada

## Slide 48
No cumple
Cumple
No cumple
Cumple
Estímulo

## Slide 49
Un ejemplo es el de la audiometría tonal clásica, donde se presentan tonos de diferentes frecuencias y niveles y el sujeto dice si los escucha o no

## Slide 50
Este método suele ser más rápido y permite además participar simultáneamente a varios sujetos. La desventaja es que se pierde precisión.

## Slide 51
En todos los métodos existe algún grado de dispersión en los resultados, no sólo intersujeto sino intrasujeto

## Slide 52
En el caso intersujetos se debe a la considerable variabilidad que existe entre diferentes personas

## Slide 53
Para reducirla se deben seleccionar aleatoriamente sujetos lo más homogéneos que sea posible a los efectos del estudio

## Slide 54
Por ejemplo si se desea obtener resultados para sujetos otológicamente normales es preciso hacer un cribado entre los potenciales participantes descartando aquellos que presenten anomalías

## Slide 55
Si, por el contrario, se pretendiera estudiar el reconocimiento de fonemas en personas con hipoacusia, sería preciso establecer grados de hipoacusia y promediar resultados para cada nivel

## Slide 56
En estudios donde participa un número considerable de sujetos conviene reportar la distribución estadística de cada resultado, por ejemplo mediana y cuartiles, o algunos percentiles significativos

## Slide 57
F(X)
X
μ+σ
μ σ
0,399/Xef
0,242/Xef
μ
Cuartil 25 %
Mediana
Cuartil 75 %

## Slide 58
F(X)
X
μ+σ
μ σ
0,399/Xef
0,242/Xef
μ
Cuartil 25 %
Mediana
Cuartil 75 %
25 %

## Slide 59
F(X)
X
μ+σ
μ σ
0,399/Xef
0,242/Xef
μ
Cuartil 25 %
Mediana
Cuartil 75 %
50 %

## Slide 60
F(X)
X
μ+σ
μ σ
0,399/Xef
0,242/Xef
μ
Cuartil 25 %
Mediana
Cuartil 75 %
75 %

## Slide 62
Agradecimientos 
Elizabeth González
Luis Marisquirena
Universidad de la República
María Victoria Gómez