## Slide 1: Psicoacústica
Federico Miyara
Universidad Nacional de Rosario
http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica
fmiyara@fceia.unr.edu.ar
Notes: Título e información de contacto

## Slide 2
Inteligibilidad de la palabra
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 3
Un factor muy importante en una buena acústica es la inteligibilidad de la palabra.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 4
Para comprender las causas de la pérdida de inteligibilidad tengamos en cuenta las características acústicas de la palabra hablada
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 5
Los fonemas (mínimo fragmento con identidad fonética propia) que constituyen el lenguaje hablado se dividen en vocales y consonantes.
Las consonantes confieren mayor cantidad de información que las vocales.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 6
Las vocales son sonidos cuasi periódicos, y por lo tanto poseen un espectro formado por una fundamental y sus armónicos. Las consonantes, en cambio, por lo general tienen un espectro predominantemente continuo.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 7
Veamos el oscilograma de una palabra.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 8
C
u
r
i
o
s
a
m
e
n
t
e

## Slide 10
Ampliemos los tres primeros fonemas, /c/, /u/ y /r/
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 11
C
u
r

## Slide 12
C
u
r
i
o
s
a
m
e
n
t
e

## Slide 13
C
u
r
i
o
s
a
m
e
n
t
e

## Slide 14
Las vocales tienen su energía principalmente en baja frecuencia. Las consonantes, en alta frecuencia.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 15
Las vocales son más intensas y en general duran más que las consonantes.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 16
En consecuencia la palabra se encuentra amenazada por el ruido y la reverberación
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 17
El ruido puede enmascarar total o parcialmente a las débiles consonantes.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 18
La reverberación puede superponer la energía de las vocales reflejada múltiples veces a las consonantes.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 19
La inteligibilidad se mide como porcentaje de articulación, definida como el promedio para varias personas de la cantidad de aciertos dividida por la cantidad de emisiones.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 20
Hay tres tipos de porcentajes de articulación: silábico, de palabras y de frases.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 21
Estos tres porcentajes, PAS, PAP, PAF, están relacionados entre sí.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 22
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
PAS %
70
80
90
PAP
%
100
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 23
Vemos que ante un moderado porcentaje de articulación de sílabas se obtiene un alto porcentaje de articulación de palabras
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 24
Esto se debe a que las personas muchas veces pueden reconocer una palabra aun si pierden algún detalle en su pronunciación
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 25
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
PAP %
70
80
90
PAF
%
100
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 26
Análogamente, aun perdiendo alguna palabra el oyente puede reconstruir la frase a partir del contexto
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 27
EJEMPLO
Si el porcentaje de articulación silábico es del 70 % ¿cuántas frases serán reconocidas de un total de 100?
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 28
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
PAS %
70
80
90
PAP
%
100
92%
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 29
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
PAP %
70
80
90
PAF
%
100
97%
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 30
Vemos que con un 70 % de sílabas correctas se reconocerán 92 % de palabras y 97 % de frases.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 31
El porcentaje de articulación silábica para ambientes típicos con muy baja reverberación puede estimarse en función del nivel de la palabra.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 32
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp [dB]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 33
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp [dB]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Así, para un nivel de 40 dB...
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 34
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp [dB]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
88%
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 35
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp [dB]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
... se percibe correctamente un 88 % de la sílabas.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 36
Al agregar ruido ambiente, la inteligibilidad empeora para un mismo nivel vocal. Por ejemplo, para un ruido de 43 dB...
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 37
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp (dB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 38
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp (dB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 39
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp (dB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 40
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp (dB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 41
50
60
40
30
20
10
0
70
80
90
100
Lp (dB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PAS %
0
39%
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 42
Es posible calificar un lugar para la audición de la palabra hablada en función de la articulación silábica.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 43
Clase Calificación PAS medio, %
I Excelente > 90 II Buena 80 - 90 III Satisfactoria 70 - 80 IV No satisfactoria < 70
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 44
Los casos anteriores se referían a tests subjetivos, con la participación de un equipo de oyentes
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 45
Un primer test objetivo utiliza 20 bandas de frecuencia cuyas contribuciones a la inteligibilidad son consideradas similares.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 46
Cada una de estas bandas se determinó eliminando, por filtrado pasabanda, bandas de ancho creciente hasta que la articulación silábica cayera en un 5 %
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 47
p2(f)

f
fo
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 48
p2(f)

f
fo
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 49
p2(f)

f
fo
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 50
p2(f)

f
fo
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 51
p2(f)

f
fo
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 52
p2(f)

f
fo
Inteligibilidad 95 %
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 53
La inteligibilidad se calcula a partir del índice de articulación, definido como
AI = AIi

i = 1
20
Notes: <number>
<footer>
<header>
Cada banda tiene el mismo peso en la inteligibilidad total.

## Slide 54
AIi es la inteligibilidad de la banda i, obtenida de
AIi =
0,05 ——— si (S/R)i  30
(S/R)i
30
0,05 si (S/R)i > 30
donde (S/R)i es relación señal / ruido en dB para la i-ésima banda
Notes: <number>
<footer>
<header>
Se asigna un 5% de aporte máximo de cada banda a la inteligibilidad (de allí el 0,05). Cuando la relación señal / ruido es muy alta (muy buena), la inteligibilidad ya no mejora sino que alcanza el óptimo. Por eso es que si (S/R)i + k > 30 directamente se toma un aporte de 0,05.

## Slide 55
En lugar de utilizar bandas específicas, difíciles de obtener en los analizadores de espectro convencionales, otros métodos proponen la utilización de bandas de tercio de octava
Notes: <number>
<footer>
<header>
El uso de bandas de tercio de octava, cuyo aporte a la inteligibilidad total no es parejo implicará la necesidad de asignar un peso al aporte de cada banda.

## Slide 56
Se le asigna un peso qi a cada banda y se calcula AI como
AI = qi Li

i = 1
n
donde Li es la diferencia entre el nivel de pico de la voz y el nivel de ruido en la i-ésima banda.
Notes: <number>
<footer>
<header>
El valor de pico no es igual, como se vio, al valor eficaz, por eso es que se usa la notación Li en lugar de S/R, que se reserva para diferencia de niveles de presión sonora (que corresponden, por lo tanto, a valores eficacesI).

## Slide 57
A partir del AI se obtiene el porcentaje de articulación silábica mediante curvas como la siguiente...
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 58
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
AI
0,7
0,8
0,9
PAS
%
1,0
Notes: <number>
<footer>
<header>
Esta curva es para el idioma inglés, pero hay similitudes entre los diversos idiomas.

## Slide 59
También es posible calificar directamente la inteligibilidad a partir del índice de articulación
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 60
Clase Calificación AI
I Excelente > 0,7 II Buena 0,5 - 0,7 III Satisfactoria 0,3 - 0,5 IV No satisfactoria 0,1 - 0,3 V Muy mala < 0,1
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 61
Otro método es el que utiliza el Índice de Transmisión de la Palabra, STI (speech transmission index) y su versión rápida, RASTI.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 62
Estos métodos consisten en aplicar una señal modulada en amplitud y obtener la función de transferencia de modulación, MTF
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 63
Una gran ventaja es que permite incluir también el efecto de enmascaramiento causado por la reverberación
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 64
Se utiliza una señal del tipo:
donde s(t) es la portadora, es decir bandas de ruido de octava entre 125 Hz y 8 kHz, y F son frecuencias que van desde 0,25 Hz a 25 Hz.
p(t) = Po 1 + sen 2Ft s(t)

Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 65
La raíz cuadrada es para que la intensidad, que es proporcional al cuadrado de la presión, esté modulada senoidalmente:
p2(t) = Po2(1 + sen 2Ft) s2(t)
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 66
t
p2(t)
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 67
La señal recibida tendrá una menor amplitud de modulación a causa del ruido y de la reverberación.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 68
p2(t) = Po2 (1 + m(F) sen 2F(t -)) r(t)
donde m(F) es la reducción en la profundidad de la modulación y  un eventual retardo.
La presión cuadrática de la señal recibida será:
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 69
t
p2(t)
t
p2(t)
Po2
Po2
Po2
Po2 m(F)
Notes: <number>
<footer>
<header>
La razón por la que la profundidad de la modulación disminuye es porque:
la reverberación impiden que la amplitud decrezca tan rápidamente. Por ejemplo, si un ciclo dura 0,1 s (F = 10 Hz) y el tiempo de reverberación es 1s, en 0,1s la caída debida a la reverberación es de sólo 6 dB, es decir, hubo una caída a la mitad, y no a 0.
el ruido impide que la caída llegue hasta 0
Obsérvese que la forma de la portadora se altera mucho, pero eso para este caso no interesa, ya que sólo estamos interesados en la envolvente.

## Slide 70
Se define la función de transferencia de modulación como:
MTF = 10 log m(F)
Notes: <number>
<footer>
<header>
MTF siempre es una cantidad negativa de dB o a lo sumo 0.

## Slide 71
Para el estudio se obtienen 98 valores mik de la función de transferencia de modulación para las envolventes de frecuencias Fi = 0,63 Hz a 12,5 Hz aplicadas a bandas de ruido centradas en las frecuencias de octava fk = 125 Hz a 8 kHz.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 72
Según Makrinenko, para el estudio se obtienen las MTFi para las frecuencias Fi = 0,25 Hz a 25 Hz y luego se calcula el índice se transferencia de la palabra, STI, del siguiente modo:
STI = —— —————

i = 1
21
1 – 0,3 MTFi
100
21
1
Notes: <number>
<footer>
<header>
Al ser MTFi negativo o a lo sumo 0, el denominador es mayor o igual que 1, y por lo tanto cada sumando es menor o igual que 1, por lo que STI, por ser un promedio expresado en porcentaje, resulta menor o igual que el 100%..

## Slide 73
Para cada mik se obtiene una relación señal/ruido aparente mediante la expresión:
S/Rapar = 10 log ———
1  mik
mik
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 74
En efecto,
Po2
t
p2(t)
señal
señal + ruido
ruido
S + R
S
m = ——— = —————
1
1 + ———
1
S/R
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 75
De donde, despejando la relación señal/ruido, se obtiene
S/R = 10 log ———
1  m
m
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 76
Estas relaciones señal/ruido aparentes se normalizan entre 0 y 1 mediante la expresión
TIik = 10 log —————
30
S/Rik + 15
NOTA: Los valores menores que 0 o mayores que 1 se truncan
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 77
Se obtienen los siguientes valores:
m S/R TI
0,9690 15 1,000 0.7500 4,8 0,659 0,5000 0 0,500 0,2500 4,8 0,341 0,0307 15 0,000
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 78
El valor
se denomina índice de transmisión
TIik = 10 log —————
30
S/Rik + 15
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 79
Los 14 índices de transmisión para cada banda de ruido se promedian obteniendose el índice de transmisión medio para esa banda:
MTIk = —— TIik
∑
14
1
i = 1
14
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 80
Finalmente, los 7 valores del índice de transmisión medio se promedian con una ponderación:
STI = αk MTIk
∑
k = 1
7
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 81
Las ponderaciones αk están tabuladas para varones y mujeres
STI = αk MTIk
∑
k = 1
7
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 82
El valor STI es el índice de transmisión de la palabra
STI = αk MTIk
∑
k = 1
7
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 83
Se ha determinado experimentalmente una relación entre el STI y el porcentaje de articulación de palabras, dada en la gráfca que sigue…
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 84
0
60
50
40
30
20
10
0
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
STI %
70
80
90
PAP
%
100
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 85
NOTA: Este método puede mejorarse agregando un término que tiene en cuenta el enmascaramiento que produce una banda de ruido de octava en la siguiente.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 86
Para las mediciones se sigue el protocolo de la norma IEC 60268-16. Se sintetizan señales formadas por un ruido con espectro promedio igual al de las voces femeninas o masculinas
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 87
Estas señales se modularon en amplitud con diversas frecuencias, por ejemplo 3,15 Hz
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 88
Notes: <number>
<footer>
<header>
l ser MTFi negativo o a lo sumo 0, el denominador es mayor o igual que 1, y por lo tanto cada sumando es menor o igual que 1, por lo que STI, por ser un promedio expresado en porcentaje, resulta menor o igual que el 100%..

## Slide 89
Previamente al ensayo se calibra el nivel medio de la señal para que coincida con el nivel equivalente del habla tal como se utiliza en el ambiente.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 92
La respuesta del ambiente se graba digitalmente para su posterior análisis por computadora
Notes: <number>
<footer>
<header>
Al ser MTFi negativo o a lo sumo 0, el denominador es mayor o igual que 1, y por lo tanto cada sumando es menor o igual que 1, por lo que STI, por ser un promedio expresado en porcentaje, resulta menor o igual que el 100%..

## Slide 94
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 95
Finalmente, se calculan los índices de transmisión de la palabra mediante un programa apropiado
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 96
Como ejemplo, veamos los índices de modulación obtenidos en el caso de un aula cuya acústica era considerada deficiente por sus usuarios
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 97
Notes: <number>
<footer>
<header>
Al ser MTFi negativo o a lo sumo 0, el denominador es mayor o igual que 1, y por lo tanto cada sumando es menor o igual que 1, por lo que STI, por ser un promedio expresado en porcentaje, resulta menor o igual que el 100%..

## Slide 98
Para voces femeninas se obtuvo
STI = 0,46
resultado que no garantiza más que un 70% de articulación de palabras, lo cual corrobora lo observado por los usuarios
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 99
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 100
BIBLIOGRAFÍA
Miyara, Federico: “Control de Ruido”. Publicación electrónica en CD. Editorial ASOLOFAL, Rosario, 2000.
Beranek, Leo L.: “Acústica”. Editorial Hispanoamericana S. A. Buenos Aires (Arg.), 1961.
Beranek, Leo L., Vér, István (eds.): “Noise and Vibration Control Engineering”. John Wiley. New York (USA), 1992.
Miyara, Federico: “Acústica y Sistemas de Sonido”. UNR Editora. Rosario (Arg.), 1999.
Harris, Cyril M.: “Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control”. Acoustical Society of America. Woodbury (USA), 1998.
Makrinenko, Leoni: “Acoustics of Auditoriums in Public Buildings”. Acoustical Society of America, Woodbury (USA), 1994.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 101
BIBLIOGRAFÍA
Barron, Michael: “Auditorium Acoustics and Architectural Design”. E & FN Spon. Londres (UK), 1993.
Beranek, Leo L.: “Concert Opera Halls: How they Sound”. Acoustical Society of America. New York (USA), 1996.
Davis, Don; Davis, Carolyn: “Sound System Engineering”. SAMS (Prentice Hall Computer Publishing). Carmel, Indiana (USA), 1994.
Everest, F. Alton: “The Master Handbook of Acoustics”. McGraw-Hill. Blue Ridge Summit (USA) 1989.
Haas, Helmut: “The influence of a single echo on the audibility of speech”. Journal of the Audio Engineering Society, Vol 20, No 2, March 1972, pp 146-159.
IRAM 4070:1986 “Ruidos. Procedimiento para su evaluación utilizando las curvas ‘NR’”
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 102
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 103
PROBLEMAS
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 104
2.1. En Acústica Musical una quinta justa es un intervalo cuya relación de frecuencias es 3:2. Verificar que una quinta temperada, es decir, un intervalo formado por 7 semitonos, coincide con mucha aproximación con una quinta justa.
2.2. Obtener la frecuencia de un fa 2 octavas por debajo de la octava central.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 105
2.3. Determinar si un tono puro de 100 Hz y 70 dB es más o menos sonoro que uno de 700 Hz y 64 dB.
2.4. Obtener el nivel de sonoridad en fon de un tono de 60 dB y 200 Hz.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 106
2.5. Luego de mejorar el aislamiento acústico de una habitación en la cual se produce un sonido de 90 Hz y 100 dB se obtiene, fuera de ella, un nivel sonoro de 35 dB. ¿Qué puede afirmarse de la efectividad del tratamiento? ¿Por qué?
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 107
2.6. ¿Cuál es la sonoridad en son de un tono de 7 kHz y 61 dB?
2.7. ¿Cuál es la sonoridad de una onda cuadrada de 300 Hz y 80 dB? Sugerencia: Los armónicos de una onda cuadrada son de orden impar y sus amplitudes vienen dadas por 4 Pmáx/(n), donde n es el orden del armónico impar considerado.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 108
2.8. a) Calcular la potencia sonora que llega al tímpano cuando se escucha un sonido de 60 dB. b) Determinar qué fracción de esa potencia llega al oído interno (ventana oval). Sugerencia: trabajar con la intensidad sonora, teniendo en cuenta las áreas del tímpano y la ventana oval, así como la ganancia mecánica del oído medio, suponiendo que éste no tiene pérdidas.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 109
2.9. Un individuo es capaz de entender un 40% de las palabras tomadas de una lista de palabras fonéticamente balanceadas pronunciadas de manera de tener 20 dB en su oído. Indicar si su audición es normal o no.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 110
2.10. Determinar el índice porcentual de articulación de frases cuando el nivel de presión sonora es de 30 dB, en ausencia de ruido.
2.11. Repetir el problema anterior cuando el nivel de presión sonora es de 40 dB pero el ruido ambiente es de 43 dB.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 111
2.12. En un ambiente hay un ruido rosa de 75 dB. Determinar si será posible comunicarse oralmente sin gritar a 2 m de distancia. Sugerencia: para calcular el espectro del ruido rosa tener en cuenta que el mismo tiene la misma energía en todas las bandas de octava.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 112
2.13. El espectro promedio de la música de rock típica sube a razón de 18 dB por octava hasta los 80 Hz, y luego baja a razón de 6 dB por octava. a) Si el nivel sonoro máximo dentro de una discoteca es de 105 dB, determinar el espectro de bandas de octava entre 31,5 Hz y 8 kHz. b) Si la atenuación provista por la pared medianera con una casa vecina se incrementa a razón de 12 dB por octava arrancando en 30 dB en la octava de 31,5 Hz, determinar si dicha casa cumple con el criterio NR para residencias urbanas.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 113
f
p2(f)
—
80 Hz
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 114
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 115
Agradecimientos 
Elizabeth González
Luis Marisquirena
Universidad de la República
María Victoria Gómez