IA Robótica
Robótica embebida
Actuadores
Facultad de Ingeniería
Instituto de Computación

---
Contenido
Contenido
Introducción
Grados de Libertad
Articulaciones
Efectores / Actuadores
  - Actuadores Neumáticos
  - Actuadores Hidráulicos
  - Actuadores Eléctricos

---
Introducción (1/3)
Un robot recibe información sensorial a través de sus sensores y actúa sobre el medio utilizando sus actuadores o efectores.
El robot influye sobre el entorno  actuadores
Son la “operación de escritura” de la API robot-entorno
Actuadores
Sensores
Control
AMBIENTE
SISTEMA ROBÓTICO
Percepciones
Acciones
ENTORNO
ROBOT
“API”

---
Introducción (1/2)
Introducción (2/3)
- Permiten que el robot se mueva e interactúe modificando el entorno
- A través de los sensores se puede saber del correcto funcionamiento de los actuadores.
- Transforman energía
- Neumática: (movimiento o compresión de un gas) en fuerza.
- Hidráulica: (movimiento o compresión de un líquido) en fuerza.
- Eléctrica: (voltaje e intensidad) en energía cinética (velocidad angular (rpm) y torque) o en energía térmica (temperatura)

---
Introducción (3/3)
Muchas veces para referirse las características de movilidad de determinados actuadores se utiliza el término grados de libertad, que define el número de formas diferentes que se puede mover una parte del robot.

---
Grados de libertad (1/3)
- DOF (Degrees of freedom)
- Cada uno de los movimientos independientes (desplazamientos / rotaciones) que pueden realizar un cuerpo o sistema.
- Número de articulaciones.
- En general, un cuerpo rígido que se puede mover en n dimensiones ha de tener:
  DOF = n (n + 1) / 2

---
Grados de libertad (2/3)
Un cuerpo que se puede mover en 3D tiene 6 DOF:
  - 3 de posición (x,y,z)
  - 3 de orientación
    Rolado o aladeo (Roll),
    cabeceo (Pitch),
    guiñada (Yaw)

---
Grados de libertad (3/3)
Un cuerpo que se puede mover en 2D tiene 3 DOF:
  - 2 de posición (x,y)
  - 1 de orientación.
no es posible

---
DOF vs CDOF (1/3)
- Cuando se destina un actuador para controlar el movimiento del DOF, decimos Grado de libertad controlable (CDOF).
- TDOF = # total de DOF
- Si # CDOF < TDOF → dispositivo no holonómico
  Ej.: Un automóvil (2 CDOF)
no es posible

---
DOF vs CDOF (2/3)
- Si # CDOF = TDOF → dispositivo holonómico
  Ej.: Robot Omnidireccional (3 CDOF)

---
DOF vs CDOF (3/3)
- Si # CDOF > TDOF → dispositivo redundante
  Ej.: Brazo robot (sin contar la mano, 7 CDOF = 3 en el hombro, 1 en codo y 3 en la muñeca)

---
Tipos de Articulaciones (1/2)
- Una articulación de un robot es un elemento físico que une dos partes entre sí permitiendo un movimiento relativo entre ellas. [RSS2002]
- Los DOF de una articulación se corresponden con el número de DOF que permita el movimiento
  - Articulaciones de 1 DOF: Prismática y Rotacional
  - Articulaciones de 2 DOF: Cilíndrica y Planar
  - Articulaciones de 3 DOF: Esférica

---
Tipos de Articulaciones (2/2)
GDL = DOF = Grado de libertad

---
Actuadores
Efector / Actuador
Efector: son mecanismos que habilitan a los robots a tomar acciones.
  - Piernas
  - Garras
El efector final es el que se encuentra en contacto con la herramienta.
  - Pinzas de presión
  - Pinzas de enganche
Actuador – Accionador: son mecanismos que habilitan a los efectores a tomar acciones.
  - Motores
  - Músculos artificiales
  - Resistencias
Ruedas
Brazos
Dedos
Aletas
Ventosas
Electroimanes
Corte láser
Soldadura, etc
Cilindros
Válvulas
Solenoides

---
Actuadores
Tipo de Actuadores
  - Neumáticos
    Ej.: cilindros, motores,
    control de válvulas
  - Hidráulicos
    Ej.: cilindros, motores
  - Eléctricos
    Ej.: motores DC, AC, Paso a Paso, ServoMotores, Solenoides, válvulas, electroimanes.
Estos no son prácticos en “microrobótica”

---
Actuadores
Características importantes a considerar:
- Potencia
- Facilidad de control
- Repetitividad
- Peso y Volumen
- Material / resistencia
- Precisión
- Velocidad
- Costo y mantenimiento

---
Actuadores Neumáticos
Fluido compresible, aire 5 – 10 bares, con el cual mueve el actuador.
Cilindros neumáticos:
- Movimiento lineal de un émbolo debido a diferencia de presión.
- Simple efecto y doble efecto.
- Posicionamiento en los extremos y dificultad de posicionamiento continuo.
- Funcionamiento simple y mantenimiento relativamente económico.

---
Actuadores Neumáticos
- Alta velocidad.
- Buena repetitividad de punto a punto.
- Poco precisión en el trayecto.
- Adecuados para manipulación de piezas	pequeñas.

---
Actuadores Neumáticos
https://www.youtube.com/watch?v=opIHKRpKkKg&feature=youtu.be.

---
Actuadores Neumáticos
- Motores Rotativos:
  - Ligeros y compactos
  - Arranque y parada muy rápidas
  - Velocidad y par variables.
  - Control simple vs difícil control de posición.

---
Actuadores Neumáticos
- Motores Rotativos:
  - Ligeros y compactos
  - Arranque y parada muy rápidas
  - Velocidad y par variables.
  - Control simple vs difícil control de posición.

---
Actuadores Neumáticos
https://www.youtube.com/watch?v=xM0q9wCFzFk

---
Actuadores Neumáticos
Compresor y válvulas

---
Actuadores Neumáticos
Músculos de aire, llamados también actuadores biorobóticos
https://www.youtube.com/watch?v=mtRPI5ZcEJo

---
Actuadores Hidráulicos
Fluido compresible, aceite mineral a 50 – 100 bares, con el cual mueve el actuador.
- Grado compresibilidad del aceite muy inferior al del aire → mayor precisión.
- Elevadas fuerzas y pares
- Control muy preciso y continuo
- Buena y muy buena repetitividad (2.3 y 0.2 mm)
- Costos elevados
- Problemas: fugas y mantenimiento

---
Actuadores Hidráulicos
También se presentan en:
  - Cilindros
  - Motores de aletas/paletas rotativas
  - Motores de pistones

---
Actuadores Hidráulicos
https://www.youtube.com/watch?v=Jv76BTFRC_A

---
Actuadores Hidráulicos
Bomba y válvulas

---
Introducción (2/2)
Actuadores Eléctricos
Los actuadores eléctricos son los más utilizados en los robots industriales actuales:
  - Fáciles de controlar
  - Sencillos, pero de construcción delicada.
  - Precisos
  - Alta repetitividad
  - Más pesados que los neumáticos e hidráulicos a igualdad de potencia.

---
Actuadores Eléctricos
Tipos:
  - Motores
  - Resistencias
  - Alambres musculares
  - LEDs
  - Buzzer
  - Solenoide

---
Actuadores Eléctricos
Motores:
  - de corriente continua (DC)
  - de corriente alterna (AC)
  - paso a paso (stepper)
  - Servo
Alambres musculares

---
Actuadores Eléctricos
- Características a tener en cuenta:
  - Peso
  - Reducción
  - Terreno
  - Velocidad deseada
  - Aceleración
  - Voltaje
  - Consumo
  - Forma de control

---
Motor de corriente continua (DC)
Motor de corriente continua
Accionamiento aplicando la tensión de alimentación entre sus bornes.
Para invertir el sentido de giro basta con invertir la alimentación.
No pueden ser posicionados y/o enclavados en una posición específica.

---
Motor de corriente continua
Motor de corriente continua
(DC)
Algunas mejoras incorporadas al motor de corriente continua son:
- Campo de excitación mediante imanes permanentes: evitar fluctuaciones.
- Eliminación de escobillas (brushless): menor mantenimiento.
- Servo motor: entrada en tensión; Salida de posición angular.

---
H-BRIDGE
Para la mayoría de las aplicaciones se desea hacer dos cosas con un motor:
  - Hacerlo avanzar o retroceder
    (girar en un sentido o en el otro)
  - Modificar su velocidad
Motores DC
→ H-BRIDGE
Motores DC y AC
→ PWM

---
H-BRIDGE
Adelante:
Atrás:

---
PWM
PWM: En lugar de generar una señal de salida analógica con un voltaje proporcional a la velocidad deseada del motor, es suficiente con generar pulsos digitales completos. (por ejemplo 5V)

---
PWM
Si se recorta la CC de alimentación en forma de una onda cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda cuadrada

---
PWM
- Mantiene el par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica.
  Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye el par motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta resistencia.
- Normalmente la velocidad del motor no es lineal respecto ratio del PWM → calibración

---
Motor de corriente alterna
(AC)
  - Inductor en el rotor: imanes permanentes.
  - Inducido en estator: 3 devanados, alimentados con un sistema trifásico de tensores. Algunos se alimentan del sistema monofásico.
  - Control de velocidad mediante variación de la frecuencia de la tensión de inducido
  - No presentan problemas de mantenimiento ni de calentamiento.
  - Mayor potencia, a igual de peso, que los de DC.

---
Motores Paso a Paso
Motores Paso a Paso
La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°

---
Motores Paso a Paso
Características:
- Existen motores que giran medio paso: microstepping
- Poco confiables sin retro alimentación
  ¿Se perdió un paso?
- Peor relación Peso/Potencia que los DC
- Permiten enclavarse en una posición
- Utilizados en:
  - Giro de pinzas y mesas posicionadoras.

---
Motores Servo
Motores Servo
Un servo motor puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Mientras una señal codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje.

---
Motores Servo
Servo = Motor de DC + engranajes + sensor de posición + controlador proporcional
Características:
- Suelen estar limitados a 180 grados.
- 3 hilos: Vcc, tierra, señal.
- Se controlan con PWM.

---
Solenoide
Corriente eléctrica
Bobina
Campo magnético
+
Núcleo
Electroimán

---
Solenoide
Aplicaciones

---
Solenoide
Aplicaciones

---
Transmisión y reducción
- Engranajes transmiten movimiento
- Tipos de engranajes:
  - Ruedas dentadas: Cambio de fuerza
  - Cremalleras y piñones: Cambio de rotación a movimiento lineal
  - Escuadras: cambio de dirección
- Cigüeñales, poleas, levas, manivelas, cadenas,
                  diferencial, etc

---
Alambres musculares
- Alambre metálico que se contrae cuando se calienta y cuando se enfría se relaja.
- Puede calentarse haciendo circular una corriente eléctrica a través de él.
- Se utilizan para su construcción aleaciones con “memoria” de forma.
- Pueden acortarse en general hasta un 10% de su longitud
- Los alambres más delgados pueden contraerse en una centésima de segundo pero para relajarse dependen de la temperatura ambiente.

---
Características de actuadores para robots

---
Referencias
Embedded Robotics, Mobile Robot Design and Applications with Embedded Systems, Second Edition, Bräunl, Springer,3540034366, 2003, 2006.
[RSS2002] Robots y Sistemas Sensoriales, Torres F.; Pomares J.; Gil P.; Puente S. T. y Aracil R, Pearson Educación, 2002.
[FestoPneu] http://www.eggshell-robotics.com/blog/50-pneumatic-mucles-for-festo-robots, visitado en Abril 2013.

---
¿Preguntas?