Ejercicio 1)

Empleando las convenciones habituales para las polaridades de tensiones y sentidos de corrientes, los cuadripolos pasivos de la figura tienen las constantes generales. Para cada uno de los cuadripolos, hallar esas constantes generales en función de las impedancias  .

Resultados:

Primer cuadripolo:

Segundo cuadripolo:

Ejercicio 2)

En el sistema trifásico de la figura, la tensión entregada por la red es 7kV, mientras la tensión en barras B es 6kV. Las cargas son inductivas; la intermedia es asimilable a una impedancia como indica la figura, mientras que la carga conectada a la barra B consume igual potencia activa que reactiva.

Se pide calcular:

- La potencia activa entregada por el generador.

- La tensión compuesta en bornes de la carga intermedia y la potencia activa que consume dicha carga.

Datos:  	T1 = T2   6.3/31.5kV; 10MVA; x = 8%.

L1 = L2    16 + 7j   (tensión de la línea 31.5kV).

Z = 225   cos() = 0.8

Resultados:

- 4.96 MW

- Uz = 31kV;  Pz = 3.42 MW

Ejercicio 3)

En el sistema trifásico de la figura, la línea de transmisión, asimilable a una impedancia , está alimentada en su entrada por una tensión compuesta V y suministra energía a una carga asimilable a una impedancia .

Se pide:

- La carga absorbe una potencia compleja . Se pide calcular S en función de V, Zo, o, Z, .

- Suponiendo fijo el factor de potencia de la carga (o sea,  = constante), determinar Z para que S sea máxima y evaluar esa potencia en función de V, Zo, o, Z, .

- Sean Z1 y Z2 dos valores distintos de Z que tienen Zo como promedio geométrico (Zo2 = Z1Z2). Mostrar que las potencias S(Z1) y S(Z2) son iguales.

Resultados:

a)

b) ;

Ejercicio 4)

El sistema trifásico de la figura está entregando a la carga una potencia de 25 MW. La f.e.m. de G1 es 13 kV y la tensión en barras B es 6 kV. La potencia activa entregada por el generador G2 es 18 MW.

Calcular:

a) La tensión en el extremo N del cable C; en caso de encontrarse 2 soluciones,

se retendrá la de mayor valor, que corresponde a un funcionamiento estable.

b) la pérdida de potencia activa en el cable C.

Datos :

G1) 12.5 kV 10 MVA xs = 90%

T) 12.5/6.3 kV 10 MVA x = 7 %

C) Cable subterráneo de impedancia 0.071 + 0.11j ()

Resultados:

a) 11.7kV

b) 27kW

Ejercicio 5)

En el sistema trifásico de la figura, el generador G está entregando una potencia activa de 9.5 MW. La tensión de alimentación de la carga en barras B es de 6 kV.

Calcular:

a) La potencia activa que absorbe esa carga;

b) La potencia activa que absorbe la carga .

Datos:

T1 = T2) 6.3/31.5 kV; 10 MVA; x = 8%

L1 = L210+8j) Se desprecia la capacidad de la línea.

Z = 225  cos(= 0,9 inductivo

La carga en la barra B tiene cos() = 0.8

Resultados:

a) 3.95 MW

b) 4.33 MW

Ejercicio 6)

La figura representa entre 1 y 2 una línea larga trifásica L de alta tensión.

La misma es asimilable a un cuadripolo de constantes generales son:

- Hallar las constantes generales del cuadripolo equivalente de media línea.

- La línea L se alimenta por la red en el extremo 1 y suministra energía en el 2 a una carga inductiva que consume 200 MW y 150 MVAR. Desde el punto medio M de la línea, mediante una subestación intermedia, se alimenta una carga C de 160 MW, quedando entonces la siguiente configuración:

En estas condiciones, las tensiones de funcionamiento resultan ser U1= 160 kV, U2= 150kV. Se pide calcular la potencia reactiva de C, especificando si C resulta inductiva o capacitiva. Para elegir la solución correcta, se tendrá en cuenta que la potencia reactiva de C no supera los 300 MVAR.

Resultados:

a)

b) Capacitiva; entrega 222.6 MVAR