Ejercicio 7)

Una cierta línea trifásica que opera a 50Hz y de 500km de longitud tiene por fase una impedancia característica de 400 y cos() = 0,985 capacitivo. La línea tiene las siguientes constantes transversales para cada hilo: c = 2,7x10-6 -1/km y g = 0.

a) Hallar las constantes unitarias r, l, c de la línea, para cada hilo.

b) Esa línea se alimenta a la entrada con una tensión compuesta de 200 kV, para suministrar en su otro extremo una potencia de 40 MW sobre un receptor de cos() = 0,8 inductivo. Hallar la caída de tensión compuesta en la línea.

Resultados:

- r = 0.1468 /km;  l = 1.293 mH/km;  c = 0.008594 F/km

- U = 33.2kV

Ejercicio 8)

Una cierta línea trifásica que opera a 50Hz y de 100km de longitud tiene las siguientes constantes unitarias:  r = 0.034 /km;  l = 1.208 mH/km;  c = 0.0096 F/km; g = 0.

a) Si esa línea se alimenta a la entrada con 150kV y entrega a la carga de salida 50MW y 25MVAR, ¿qué tensión habrá en las barras de la carga?

Resultado:

- U = 142.4kV

Ejercicio 9)

Dado un cuadripolo de constantes y  conocidas (A≠1), se pide calcular qué resistencia R debe conectarse a la salida para obtener en la salida una tensión igual a la tensión de entrada (se calculará R en función de A, B, , ).

Aplicación:

Una cierta línea trifásica de EAT, de 400 km y que opera a 50Hz tiene las siguientes constantes unitarias:  r = 0.030 /km;  l = 1.24 mH/km;  c = 0.018 F/km; g = 0.

a) Calcular las constantes A y B del cuadripolo equivalente a la línea.

b) Si la línea se alimenta en la entrada con una tensión U1 y se deja la salida en vacío, mostrar que la tensión U2 a la salida es mayor que U1.

c) Se conecta a la salida una carga puramente resistiva, que se asimila a una

resistencia R. Cuando la resistencia disminuye desde + (circuito abierto) hasta 0

(corto-circuito), la tensión U2 baja desde un valor mayor que U1 (como se estudió la parte b) hasta 0 (obviamente en el corto-circuito). Existe un valor intermedio de R para el cual se logra U2 = U1; calcular ese valor de R.

Resultados:

a)

Aplicación:

a)

b) Demostración

c)

Ejercicio 10)

El sistema trifásico S suministra 100 MW para la carga de la figura, a través de dos líneas de transmisión en paralelo L1 y L2, siendo 380kV la tensión en barras B.

a) Calcular la tensión en barras A.

b) Indicar cómo se distribuyen los 100 MW entre las dos líneas de transmisión.

Datos de las líneas: Las dos líneas son de igual construcción e iguales características eléctricas, despreciándose tanto la resistencia como la conductancia: l = 0.327 /km, c = 0.016 uF/km. La frecuencia es 50Hz y previendo futuras ampliaciones en el sistema, las líneas tienen diferente longitud: L1 = 200km, L2= 300km.

Resultados:

- 369.1kV

- P1 = 59.67 MW; P2 = 40.33 MW