Ejercicio 15)

Sea   un sistema de corrientes desequilibradas con componentes simétricas . Mostrar que si  e   están en fase y además , entonces:

- tienen igual módulo.

- es la corriente de fase de mayor módulo.

Ejercicio 16)

En el circuito de la figura, el generador trifásico G tiene impedancias internas despreciables y desarrolla una f.e.m. equilibrada (secuencia 1-2-3 directa) de valor compuesto 440 V. Está conectado en estrella, con el neutro puesto a tierra a través de una resistencia de 2 (. La carga es puramente resistiva y tiene también su neutro puesto a tierra.

- Calcular R sabiendo que la potencia total consumida en el circuito es 180 kW.

- ¿Cuánto consume la resistencia colocada en el hilo neutro de G?

Nota: Al plantear las ecuaciones necesarias, podrá optar entre trabajar con componentes de fase de las corrientes o trabajar con sus componentes simétricas, aunque se aconseja realizarlo también con componentes simétricas para una mejor comprensión de la utilidad de las mismas.

Resultados:

- R = 0.2481 ;  b) P = 117W.

Ejercicio 17)

En el circuito de la figura, los tres generadores se suponen ideales (impedancia interna despreciable). Sus fuerzas electromotrices  forman un sistema directo pero presentan un ligero desequilibrio en los módulos: E1 = 90 V, E2 = 100 V, E3 = 100V.

Los generadores alimentan un receptor que tiene resistencias de 5( en las fases 1 y 2 y una impedancia  en la fase 3. A pesar de los desequilibrios señalados, están circulando por el circuito corrientes perfectamente equilibradas, formando un sistema directo.

Se pide:

- Calcular .

- Calcular el potencial del neutro del receptor respecto a tierra.

- Calcular la potencia activa disipada en el circuito.

- Con el mismo circuito, o sea con la calculada en (a), ¿cuál es esa potencia activa si el neutro del receptor se pone a tierra?

Resultados:

- = 5,249 – 0,463j (()

- 5,77 V

- 5510 W

- 5510,4 W

Ejercicio 18)

Un generador trifásico G está desarrollando una fuerza electromotriz directa de valor E (entre fases) y alimenta una carga desequilibrada conectada en estrella, que presenta las siguientes impedancias:

- Fase 1: impedancia

- Fase 2: resistencia R1

- Fase 3: resistencia R2

- Determinar en función de R1 y R2 para que G sólo consuma corriente directa.

- Suponiendo cumplida la condición anterior, calcular la potencia activa consumida en la carga en el caso particular siguiente:

E = 380 V         Xs de G: 11,55 (        R1 = 10 (       R2 = 30 (

Resultados:

- P = 4125 W

Ejercicio 19)

Una red trifásica desequilibrada se conecta en los puntos 1, 2, 3 a un receptor también desequilibrado, con neutro aislado:

Se desea agregar en la fase 2 una cierta impedancia en serie con  de modo que las corrientes entregadas por la red resulten equilibradas directas. Determinar si es posible, hallando .

Resultado: Es posible, con = 10.18 + 2.30j (()