| Formato de las hojas que se entreguen: |
| --- |
| Anotar en cada hoja: | Nombre. C.I. Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |
| Duración de la prueba: 3:30 h. |
| Puntaje mínimo de aprobación: 12.5 puntos |
| No se permiten consultas durante la prueba. |

- <25 puntos>

El sistema trifásico se encuentra funcionando sin anomalías cuando en determinado instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en bornes del bobinado primario del transformador T2 (punto P en la figura).

La tensión en ese punto antes del defecto es de 155kV.

Se pide calcular (mientras el defecto persiste):

  - <25 puntos> Corriente de CC que circula por la carga .

  - <5 puntos> Tensión en bornes de la carga referida al neutro del sistema.

G: 13,8 kV     50 MVA      xs = xa = 25 %      xo = 10 %

T1 y T2: p/s/t 150/60/13.8 kV  xps=5%; xpt=12%; xst=10%  todas en base 50 MVA

Línea:   = 0.5j (((;  =1.5j (((

Reactancias de neutro: = 1.j (((

- <15 puntos>

El generador de la figura se encuentra generando una fem de secuencia directa de 400 V entre fases. A través de un cable cuyas impedancias son Z1=1.5(, Z2=1.5( y Z3=1( alimenta la carga conectada en triángulo de impedancia entre fases Z=9(.

Se pide:

- Calcular la tensión del neutro del generador.

- Calcular la potencia consumida total

- <5 puntos>

  - Describir la configuración barra principal – barra auxiliar, realizar un esquema y comentar ventajas y desventajas de la misma.

  - Describir la secuencia de acciones que se debe realizar para pasar una salida conectada de la barra principal a la barra auxiliar justificando cada acción.

# Text boxes

150 j Ω

150 j Ω

150 j Ω

P

Configuración de la carga

T2

t

p

p

T1

t

s

s

G

1.j Ω

L