Plan 97 -  Examen Febrero 2011                                                                                               11/2/2011

EJERCICIO 1

Sea la estructura de la figura. La misma está sometida a un momento M horario en el punto medio de la barra AB, a una carga puntual P en el punto medio del tramo BC, una carga distribuida por unidad de longitud horizontal de valor q en el tramo CDF, y a una carga triangular en el tramo DE de valor máximo q en el punto E. Los valores de las cargas son los siguientes: M = 4tm; P = 3t;

q = 1t/m. El valor de L = 2m.

Se pide:

- Trazar diagramas de solicitaciones de todas las barras.

- Dimensionar la estructura utilizando 2PNI apareados, sabiendo que adm = 1.400kg/cm2.

EJERCICIO 2

El reticulado de la figura soporta en el nudo C un cable de peso propio q=200kg/m. Se sabe que la longitud total del cable es de 8m y que la pendiente del mismo en el punto C es ½ como indica la figura.

- Hallar la carga que le aplica el cable al reticulado.

- Hallar las fuerzas en todas las barras del reticulado

- Si las barras AE, GE y GB tienen sección 2 y el resto sección , hallar el desplazamiento del punto C. Todas las barras tienen módulo E

EJERCICIO 3

Las barras ACE y BDFG de la figura están constituidas por la sección que se muestra en la figura, mientras que las barras CD y GH están constituidas por una sección circular de área 3 y  respectivamente. Todas las barras tienen un módulo E.

- Calcular los valores máximos de las fuerzas P y Q si la tensión admisible de las barras CD y GH es ad, y el alargamiento de la barra GH es el doble del de la barra CD.

- Para los valores de las fuerzas P y Q halladas en a), calcular la máxima tensión rasante y normal que se da en las barras ACE y BDFG. Realizar un bosquejo de la distribución de tensiones rasantes y normales en la sección e indicar en qué puntos se dan las tensiones máximas.

- Calcular el desplazamiento del punto C en módulo, dirección y sentido. No se desprecia deformación por directa

Datos: L = 3m, ad= 1400 kg/cm2 , = 1cm2 , E= 2,1x106, a= 12cm, e=2cm