Segundo Parcial de Física 1

Carrera de Tecnólogo Mecánico

# Problema 1

Una tabla de masa m = 100 kg. y longitud 4d = 4 m. está apoyada con un coeficiente de rozamiento dinámico K =  0. 5, sobre dos rodillos, separados una distancia 2d, que giran con velocidad angular o en sentido contrario como se indica en la figura. Las condiciones iniciales indican que la tabla está con velocidad nula en la configuración de la figura.

- Plantear las ecuaciones cardinales del movimiento a la tabla.

- Determinar la ley horaria del movimiento (x(t) coordenada del centro de masas), incluyendo las condiciones iniciales, y hallar la frecuencia del movimiento.

- Si el choque contra la pared  (a una distancia d del rodillo de la izquierda) es elástico, determinar la fuerza sobre la pared, suponiendo que la duración del mismo es  = 0.2 s.

# Problema 2

Una sonda espacial está conformado por dos cápsulas de masas m = 20000 kg, iguales y unidas por un cable de masa despreciable de longitud lo = 1500 m. como se indica en la figura. Se desplaza a velocidad constante vo = 20000 km / h y gira alrededor de su centro de masas a una velocidad angular  rpm.

- Determinar la tensión en el cable.

- Determinar la gravedad artificial dentro de las cápsulas como porcentaje del g terrestre.

- ¿ Si Juan pesa 60 kg y Pedro pesa 80 kg en la tierra, cuáles serán sus pesos en la sonda ?

- Determinar la energía mecánica del sistema

- ¿ Cuál debe ser la velocidad angular en rpm  para que la gravedad artificial sea  precisamente g?

Problema 3

Se intenta mover la “cajonera” de peso W con una fuerza P sobre un piso rugoso de coeficiente de rozamiento estático S, como se indica en la figura.

- Determinar los valores de N1 , N2 , F1 y F2 en el equilibrio.

- Determinar las condiciones de vuelco.

- Determinar las condiciones de arrastre.

- ¿Qué ocurre cuando W= 50kp,  a= 120cm,  b= 90cm,  h= 60cm y S= 0.2 ?

# Text boxes

F2

G

d

2d

2d

o

o

F1

h

b

0

x

0

d

d

a

### W

### P

N2

N1