Parcial 2 de Física 1

### Carrera de Tecnólogo Mecánico

# Problema 1

El péndulo de torsión de la figura consta de 2 masas iguales de valor M= 0.2 kg, ubicadas en los extremos de una varilla de masa despreciable, de longitud L = 0.6 m, colgada desde su centro por un cable desde el techo. Al girar el cable un ángulo  sobre si mismo se genera una torca de restitución sobre la varilla y las masas, dada por la fórmula,  con4 x 10-4 Nm / rad.

- Determinar el trabajo de dicha torca al girar el cable un ángulo = 2  - 1.

- Determinar la energía del sistema.

- Determinar el período de la oscilación.

- Determinar la velocidad angular en  = 0 para las siguientes condiciones iniciales:

  - Se enrolla inicialmente 4 vueltas y se parte del reposo

  - Se enrolla inicialmente 10 vueltas y se parte del reposo.

Problema 2

Para hincar en tierra una columna se deja caer una masa m = 300 kg desde una altura    h -  =  1,2 m sobre su cabeza. La masa rebota y alcanza luego del choque la altura              h + = 0.6 m, por encima de su cabeza.

- Determinar la velocidad de choque de la masa al caer y la velocidad de rebote inmediatamente después del choque.

- Determinar la fuerza del golpe si la duración del contacto durante el choque es t =  0.3 s.

- Suponiendo que el 80% de la energía mecánica perdida, se disipa en calor. ¿Cuánto baja la columna luego de cada golpe? ¿Cuántos golpes se necesitan para hincar la columna 1.5m

Problema 3

Una bola esférica de boliche de radio R = 0,1 m y masa m = 6 kg es lanzada con velocidad vo = 2 m/s, y velocidad angular inicial nula.

En el instante t=0  se apoya sobre la cancha rugosa con coeficiente de rozamiento cinético K = 0.4 y coeficiente de rozamiento estático  S = 0.8.

Determine:

- Instante en que la rueda empieza a “rodar sin deslizar” (suponer se produce sobre el plano horizontal).

- Energía cinética de rotación en dicho instante.

- Energía cinética de traslación en dicho instante.

- Altura máxima que alcanza la rueda sobre la pendiente

Momento de inercia de una esfera respecto de un diámetro: 2 /5 mR2

Problema 4

Una puerta que pesa 25 kp y cuyas dimensiones se indican en el dibujo, está sostenida por dos bisagras.

- Calcular las fuerzas horizontales que actúan en cada bisagra.

- Cuánto vale la suma de las fuerzas verticales en las dos bisagras.

- Un niño que pesa 20 kp se balancea sujeto del pomo de la puerta, ¿qué fuerzas actúan ahora sobre las dos bisagras.

# Text boxes



Vo

M

M

L

M

h -

h +

v +

v -

M

h



210 cm

75 cm

30  cm

30 cm

7,5 cm

P

B

A