2do Parcial de Física 1

Carrera de Tecnólogo Mecánico

# Problema 1

Una cajonera de masa M, está soportada por 4 patas, 2 en cada extremo, y reposa en un piso horizontal como se muestra en la figura.

Se tira con una fuerza T aplicada a los 3 / 4 de su altura a los efecto de su traslado.

- Valor de T para que la cajonera esté “a punto” de resbalar.

- Valor de T para que la cajonera esté “a punto” de volcar.

- Máximo valor de S para que resbale y no vuelque.

- Máximo valor de S para que resbale y no vuelque si a = 0.5 m y b = 1.5 m.

Problema 2

Un bloque de masa m inicialmente se mueve con velocidad v0 sobre una superficie lisa y súbitamente entra en una plataforma móvil de masa  M = 8 m  y  coef. de rozamiento  k = 0,5 .

Si la masa m se detiene finalmente sobre la plataforma y esta se puede desplazar sin fricción.

a) Hallar la velocidad final del sistema plataforma & masa..

b) ¿Cuál debe ser el largo mínimo L de la plataforma para que el bloque se detenga sin caer?

c) En las condiciones de b) . ¿Qué distancia recorre la plataforma hasta que se detiene el bloque?.

# Problema 3

Un cilindro de masa m = 10 kg y radio R = 0.5 m, gira con una velocidad angular o  = 33 rad / s como se indica en la figura. En el instante inicial t = 0, se apoya el cilindro sin velocidad lineal, sobre un pavimento inclinado un ángulo  = 20 °, con coeficientes de rozamiento k = 0.5 y s = 0.6, y se lo libra a su suerte.  Hallar,

- El tiempo requerido hasta rodar sin  deslizar.

- La velocidad de traslación en dicho instante.

- Energía cinética de la rueda en dicho instante.

- Altura máxima a la que llega la rueda, por encima del punto en que empieza a rodar sin deslizar.

Problema 4

Se dispara hacia arriba un cohete con masa inicial mo = 105 kg . Se expelen  = 200 kg / s de gases de combustión con una velocidad vo = 105 m/s respecto del cohete.

- Si el tiempo de la combustión total es de 4 minutos, graficar la masa del cohete, m, en función del tiempo.

- Calcular la fuerza del empuje sobre el cohete.

- Plantear la ecuación del movimiento del cohete en el campo gravitatorio terrestre, con g constante y resolverla hallando v en función del tiempo.

- Estudiar la función de la velocidad del cohete en función del tiempo y determinar su máximo valor.

Problema 5

Luego de leer con detenimiento, la información sobre el funcionamiento del DIFERENCIAL, contestar las preguntas A, B, C, D para los 3 movimientos descritos a continuación;

- El vehículo se desplaza en línea recta.

- El vehículo tiene la rueda C trabada.

- El vehículo realiza una curva circular de radio OB = 10 m.

Se supondrá que el piñón de ataque gira a 1800 rpm y las ruedas giran sin resbalar sobre el pavimento.

A	¿Velocidad angular de la corona?

B	¿Velocidad angular de los piñones satelitales G?

C	¿Velocidad angular de cada piñón planetario J y K?

D	¿Velocidad lineal del centro de la rueda B?

Datos:

- Diámetro de los piñones	Dp = 5 cm

- Diámetro de la corona		Dc= 15 cm

- Distancia entre ruedas 		l = 160 cm

# Text boxes

x

## M



o





z

vo

 = 20°

B

A

a

b

0.75 b

## T

## S