Examen de Física 1

Carrera de Tecnólogo Mecánico

# Problema 1

Una masa m está apoyada sobre una rampa de altura h. Al deslizarse por la rampa la masa entra dentro de una zona horizontal de largo l con rozamiento, cuya constante de rozamiento dinámico es µK. La zona con rozamiento termina en el punto A donde existe un borde abrupto de altura H. (Ver figura)

- Calcular el largo l de la zona de rozamiento horizontal para que la masa se detenga justo en el punto A si la altura de partida es h/2.

Nota: utilizar el largo l calculado, en las partes b y c.

- Si la altura inicial es h, calcular la velocidad en el punto A.

- Dada la altura inicial en la parte b, calcule el alcance horizontal de la masa m.

# Problema 2

La vagoneta de la figura,  se mueve con velocidad v = 10 km / h sobre el plano horizontal. Cada una de las 4 ruedas tiene masa m = 50 kg y radio 0.30 m. La vagoneta, incluyendo las ruedas, tiene masa  M = 400 kg.

- Determine la energía cinética de rotación de las ruedas, si ruedan sin deslizar.

- Determine la energía cinética de traslación de la vagoneta sobre el plano horizontal.

- Determine la altura máxima a que llega la vagoneta sobre la rampa.

- ¿Cuánto vale el trabajo de las fuerzas de rozamiento del pavimento sobre las ruedas? ¿Porqué?

Problema 3

Se debe instalar la escultura de Calder de la figura en una rotonda con un radio de giro hábil de 10 m.

Se sabe que A = 700 kg , B =  500 kg. y  C = 300 kg  y la masa de cada barra es 100 kg.

Determinar los posibles máximos valores de a, b, y c.

# Problema 4

Un proyectil de masa m y velocidad v0 impacta en forma instantánea y perfectamente inelástica sobre el cilindro de masa M y radio R, a una distancia d igual a R/2, de su centro. El cilindro está unido en su centro, por un resorte ideal de constante k y longitud natural cero, empotrado en la pared. Luego del choque el cilindro rueda sin deslizar.

Nota: se considera que la masa m es mucho menor que M (m << M).

- Calcular la velocidad angular que adquiere el disco como consecuencia de la colisión.

- Calcular el período de las oscilaciones.

- Calcular la amplitud máxima de las oscilaciones, en función de la velocidad inicial v0 y los parámetros del sistema.

- Calcular el valor del coeficiente de rozamiento estático µS  en función de la velocidad inicial v0 y los parámetros del sistema, para que el cilindro no deslice.

# Text boxes

20º

c

## B

## C

a

R

10 km / h





b

R

b

## A

techo

,

MR

0

,

mv



o

x

fr



k , lo = 0