Examen de Física 1

Carrera de Tecnólogo Mecánico

Problema 1

El sistema de la figura consta de dos masas m1 y m2 unidas por un hilo sin masa que pasa por una polea de masa despreciable. La masa m1 está apoyada sobre un plano inclinado que forma un ángulo  = 45º con la horizontal y que tiene un coeficiente de rozamiento s = 0,5  y un  k= 0,3 . La masa m2 pende del hilo, sin tocar la pared del plano inclinado.

- Hallar el máximo valor de m2 para que el sistema permanezca en reposo.

Si ahora m2 duplica su valor máximo.

- Hallar la tensión en la cuerda.

- Hallar la aceleración de m1.

Problema 2

Una bola de billar de masa M, radio R y momento de inercia 2/5 MR2 , inicialmente en reposo, recibe un impulso Jo en el punto P debido al golpe con el taco, como se muestra en la figura. Si la superficie del paño tiene un coeficiente de fricción  = 0,3 hallar:

- Recorrido antes de comenzar a rodar sin deslizar.

- Pérdida de energía en el proceso.

.

Problema 3

Sea el sistema de la figura, compuesto por una polea de masa M y radio R unida por su centro con un resorte de constante k y longitud natural lo  del techo.

Una cuerda de longitud L, pasa por la polea y esta  unida en sus extremos al piso y a una masa colgante m.

- Relación entre las coordenadas x e y.

- Plantear las ecuaciones cardinales del sistema.

- Referir las ecuaciones halladas a la coordenada x del centro de la polea eliminado entre ellas las tensiones T1 y T2 del hilo.

- Determinar la frecuencia de las oscilaciones.

Problema 4

## La balanza de la figura, consta de:

## Dos brazos de pesos A y B y centros de masas ubicados en a y en b respectivamente.

## Dos pesas movibles sobre los ejes x e y ; P = 60 g y Q = 300 g .

## Un platillo donde ubicar los objetos a pesar.

## El equilibrio sin peso (G = 0), se encuentra cuando x = 10 cm e y =  8 cm.  Encontrar la relación entre Aa y Bb en esas condiciones.

## ¿Cuanto pesa G si el equilibrio se da para x= 8 cm e y = 14 cm ?

## Determinar la máxima pesada admisible.

# Text boxes

x

y

H

18 cm

10 cm

2 cm

12 cm

3 cm

Q

P

# G

x

y

10  >   x   >   4 cm

8  <   y   <  18 cm

a

A

b

B