Carrera de Tecnólogo Mecánico

Examen de Física 1

13 de diciembre de 2011

### Problema 1

Mediante el aparejo de la figura formado por armazones de masa

M’ = 10 kg,  con poleas de masa m = 8 kg y M = 12 kg se sostiene una masa de M’’ = 5000 kg.

El polipasto superior está sujeto del techo como se señala en la figura.

- ¿Qué fuerza F debe aplicarse para mantener el equilibrio del sistema?

- En esas circunstancias, ¿cuánto vale la reacción R sobre el techo?

Resultado en toneladas

### Problema 2

Dos objetos de masa  m  y  M  deslizan hacia abajo sobre un plano sin fricción inclinado un ángulo  con la horizontal  como se muestra en la figura.

En la superficie de contacto entre los dos cuerpos existe una fuerza de fricción F suficiente para evitar el deslizamiento de un cuerpo respecto del otro.

- Hallar la aceleración del sistema

- Hallar la fuerza normal N del cuerpo M sobre el cuerpo m.

- Hallar la fuerza de fricción  F

Problema 3

Un estudiante está sobre la superficie de un río congelado de 30 m de ancho, a 15 m de la orilla. Aunque se ignora como llegó ahí, se sabe que es imposible que se acerque a la orilla debido a que se encuentra en reposo y la superficie carece absolutamente de fricción. Desde la orilla otro estudiante compadecido, le arroja un libro de m = 2.5 kg y el primero lo atrapa. El libro fue lanzado con un ángulo  30º con la horizontal y a una velocidad vo = 14 m/s.

- Suponiendo, que el estudiante que atrapa el libro tiene una masa de M = 80kg, determinar el tiempo que demora en llegar a la otra orilla luego de atrapar el libro.

- ¿La colisión es elástica o inelástica? Calcule la energía inicial y final.

# Problema 4

La figura muestra un dispositivo de torsión para medir fuerzas.

El dispositivo consta de una barra uniforme de largo L = 1.0 m, masa M = 3Kg y momento de inercia respecto de su centro Ibarra=(1/12)ML2,  unida por su centro a un muelle espiral el cual ejerce un torque   = - k   (k=5,0 N.m/rad ,    desplazamiento angular) sobre el eje de giro perpendicular a la barra.

- Inicialmente el muelle no esta torsionado y esta en reposo, hasta que un proyectil de masa m = 200g  choca y se incrusta en uno de los extremos de la barra. Si el desplazamiento angular de la barra que resulta, es de  = 450 hasta su detención, calcule la velocidad inicial v0  del proyectil.

- Calcule el trabajo hecho por el muelle en frenar el movimiento de la barra. ¿Se conserva  la energía en este caso? Explique por qué.

# Text boxes

#### m

#### m

#### M

#### F

#### T

m

# M



M’

M’

#### M’’

#### M